EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATACIÓN POR COTIZACIONES

Nº CD-PLCT-007/2009

Primera Convocatoria

SUMINISTRO DE EQUIPO TRANSFORMADOR           DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARANAVI TRINIDAD

Cochabamba, marzo de 2009

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

PARTE I

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION

# NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1.1	El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el presente Pliego, que ha sido preparado en base al Reglamento Específico de Contrataciones de la Empresa Nacional, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 01/2008, en el marco del (los) Decreto( s) Supremo(s)  D.S. 29644  de fecha 16/07/2008 y D.S 29576 de  fecha 21/05/2008.

1.2	En sujeción a lo dispuesto en el  Reglamento antes referido, todos los plazos se computan en días hábiles, excepto aquellos para los que específicamente se señalen como días calendario.

PROPONENTES ELEGIBLES

2.1	Las personas naturales con capacidad de contratar.

  - Las personas jurídicas legalmente constituidas, en forma independiente o como asociaciones accidentales.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas, según las fechas previstas en la Convocatoria:

  - Consultas escritas sobre el Pliego de especificaciones

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al Gerente de Área, hasta la fecha límite establecida en la Convocatoria.

  - Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha señalada en la Convocatoria, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen.

REVISION Y MODIFICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

ENDE se reserva el derecho de revisar y modificar los términos de referencia durante la etapa de invitación. De producirse esta situación, las modificaciones serán comunicadas por escrito a todos los proponentes.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

  - Para la presentación de propuestas:

# El proponente debe llenar el Formulario N° 1, 2 y 3 (ANEXOS 1, 2 y 3), y debe ser presentarlo con firma del representante legal.

# Carta de presentación del proponente declarando su conformidad con los términos de la convocatoria y el Pliego de Condiciones, y su acreditación para participar del proceso de contratación (Formulario A-1)

# Propuesta en base a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad en el presente Pliego de Especificaciones.

Señores:

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Contratación por Cotizaciones  Nº CD– PLCT – 007 /2009

Objeto de la Convocatoria: SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN

Dirección de la Entidad Convocante: AV. Ballivián N-503 esq. México, Piso 8.

Nombre del proponente:________ (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de proponente).

NO ABRIR ANTES DEL:___________(Indicar la fecha y hora fijada en la convocatoria para la apertura).

# Para la propuesta adjudicada:

    - Las personas naturales deberán presentar los siguientes documentos:

a)	Cédula de Identidad.

b)	Documentos que acrediten los Márgenes de Preferencia solicitados (cuando corresponda).

# Las personas jurídicas deberán presentar los siguientes documentos:

a)	Documento de Constitución Legal.

b)	Para empresas colectivas o asociaciones accidentales, el Poder del Representante Legal; para otras personas jurídicas, el documento que demuestre su personería jurídica.

c) 	Número de Identificación Tributaria (NIT).

d)	Documentos que acrediten los Márgenes de Preferencia solicitados (cuando corresponda).

GARANTÍAS REQUERIDAS

  - Póliza de Seriedad de Propuesta, por el 7% de su propuesta, con vigencia de 60 días calendario, computables a partir de la fecha de presentación de la oferta, ésta no deberá ser emitida por la misma Empresa Proponente.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del valor total del contrato, será presentada para la suscripción del mismo

RECEPCIÓN DE COTIZACIONES Y/O PROPUESTAS TÉCNICAS

  - La recepción de cotizaciones y/o propuestas técnicas se efectuará en el domicilio señalado por la entidad convocante, hasta la hora y plazo fijado en la convocatoria.

  - Los proponentes podrán presentar sus propuestas según su criterio: de manera abierta o en sobre cerrado, situación que deberá consignarse en el registro o libro de actas.

Cuando el proponente decida presentar su propuesta en sobre cerrado, éste no deberá ser abierto hasta antes de la fecha y hora límite de plazo establecida para su presentación.

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

  - La lectura de precios ofertados se realizará inmediatamente después de la fecha y hora límite para la presentación de propuestas, previa lectura del precio referencial.

  - Se adjudicará la contratación a la oferta con el Precio Evaluado Más Bajo, según el siguiente procedimiento:

    - Se considerarán aquellas propuestas cuya propuesta económica no exceda el precio referencial.

    - Se aplicarán los márgenes de preferencia a los proponentes que soliciten la aplicación de estos márgenes, ajustando el precio de la propuesta económica sólo para fines de evaluación.

En el caso de que todos los proponentes sean nacionales no aplica el margen de preferencia de bienes producidos en el país, pero puede aplicar el costo bruto de producción.

    - Una vez aplicados los márgenes de preferencia, se verificará que la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo cumpla con las condiciones y/o especificaciones técnicas requeridas.

    - Si la propuesta ofertada cumple con las condiciones y/o especificaciones técnicas requeridas, será considerada como la oferta ganadora y será adjudicada.

Si la oferta no cumple los requisitos, se procederá con la evaluación de la siguiente propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

  - Serán descalificadas:

    - Las propuestas económicas que excedan el precio referencial.

    - Las propuestas que no cumplan con las condiciones y requerimientos establecidos en el Pliego de Especificaciones.

    - Las propuestas que contengan dos o más alternativas.

    - Los proponentes que presenten dos o más propuestas.

  - Cuando sólo se reciba una o dos cotizaciones y/o propuestas técnicas, la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación procederá a evaluar las propuestas presentadas.

Previo a la adjudicación, el Gerente de Área deberá solicitar autorización expresa del superior en grado, justificando en forma escrita esta solicitud. Esta autorización podrá efectuarse según los procedimientos internos que disponga cada entidad (proveído, nota interna u otro documento).

En caso de que la autoridad superior en grado no autorice la solicitud, el Gerente de Área declarará desierta la convocatoria.

DECLARATORIA DESIERTA

El Gerente de Área declarará desierta la convocatoria en base al informe de la Comisión de Calificación o del Responsable de Evaluación, cuando:

a)	No se hubiera recibido ninguna propuesta.

b)	Todas las propuestas económicas hubieran superado el precio referencial.

c)	Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el Pliego de Especificaciones.

d)	El Gerente de Área no hubiera obtenido autorización de la autoridad superior en grado para adjudicar la contratación.

Cuando la contratación sea superior a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el Gerente de área declarará desierta la convocatoria mediante Resolución expresa; para contrataciones menores a este monto, el documento de Declaratoria Desierta será determinado por la entidad.

ORDEN DE COMPRA / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y PAGO

10.1	La entidad convocante, según considere, podrá utilizar cualquiera de los siguientes instrumentos:

a)	Orden de compra

b)	Contrato

10.2	Para fines de formalización, la entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a tres (3) días para la presentación de los documentos requeridos en el pliego de especificaciones; sin embargo, si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar.

Cuando el proponente adjudicado no cumpla con la presentación de estos documentos en el plazo establecido, la propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente mejor propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, siempre que la misma no exceda el precio referencial.

10.3	Los pagos por la adquisición de bienes se realizarán contra entrega de los bienes (pago total contra entrega total y pagos parciales contra entregas parciales) previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por el proponente.

10.4	En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad	convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

# 10.5	En caso de que el adjudicado desista a la Firma del Contrato o a la Orden de Compra, se procederá a realizar la revisión de la siguiente mejor propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, siempre que el plazo de validez de la misma se encuentre vigente y no exceda el precio referencial, caso contrario el proceso será declarado desierto.

# 10.6En caso de incumplimiento de la Orden de Compra, se notificará al adjudicado la anulación de la misma. El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación procederá a la evaluación de la siguiente mejor propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, siempre que el plazo de validez de la misma se encuentre vigente y no exceda el Precio Referencial, caso contrario se deberá iniciar un nuevo proceso de contratación.

OBJETIVO Y ALCANCE

El objeto de la presenta convocatoria es para la provisión de un transformador de distribución, de acuerdo a las especificaciones técnicas, con entrega en plataforma de los almacenes ENDE Cochabamba.

# PARTE II

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| CONVOCATORIA Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: |
| --- |
| Entidad convocante | : |  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD |  |
| Modalidad de Contratación | : |  | REGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTRATACIONES |  |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso | : |  | CD– PLCT – 007- 2009 |  |
| Objeto de la contratación | : |  | SUMINISTRO DE EQUIPO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN |  |
| Forma de Adjudicación | : |  | Por el Total |  |
| Se contratará mediante | : |  | Suscripción de Contrato |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato (Suprimir en caso de que se adjudique por Orden de Compra o no se requiera esta garantía) | : |  | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato. |  |
| Organismo Financiador | : |  | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  | % de Financiamiento |  |
|  |  |  | TESORO GENEARL DE LA NACIÓN TGN |  | 100 |  |
| Plazo previsto para la entrega de bienes (días calendario) (*) | : |  | 70 DIAS CALENDARIO |  |
| Lugar de entrega de los bienes | : |  | ALMACÉN SAN BORJA PROYECTO CARANAVI TRINIDAD |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación por la entidad convocante | : |  | Av. Ballivián Nº 503, Edificio Colón Piso 8, Of. 808 |  |
| INFORMACIÓN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES) |
| Domicilio de entrega del Pliego de Especificaciones | : |  | Av. Ballivián Nº 503, Edif. Colón Piso 5 Of. 503 |  |
|  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |
| Fecha de Entrega del Pliego de Especificaciones | : |  | 30 |  | 03 |  | 2009 |  |
| Horario de atención de la entidad | : |  | 08:30 – 12:30 ; 14:30 – 18:30 |  |
|  |  |  | Nombre Completo |  | Cargo |  | Dependencia |  |
| Encargado de entregar el Pliego d e Especificaciones | : |  | Lic. Miriam Mejía |  | Encargada de Compras y Contrataciones |  | Departamento Administrativo Línea Caranavi Trinidad |  |
| Encargado de atender consultas | : |  | Ing. Teófilo Arze Ing. Javier García |  | Fiscal de Subestaciones Ing. Eléctrico |  | Gerencia de Proyecto Gerencia de Proyecto |  |
| Teléfono | : |  | 4520317 – 4520321 |  |
| Fax | : |  | 4520318 |  |
| Correo electrónico para consultas | : |  | tarze@ende.bo, jgarcia@ende.bo |  |
| CRONOGRAMA DE PLAZOS El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |
| # | ACTIVIDAD |  | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
|  |  |  | Día/Mes/Año | Hora:Min |  |
| 1 | Publicación del Pliego e invitación a posibles proponentes | : |  | 30/03/2009 |  |  | 08:30 |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa (No es obligatoria) | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Consultas Escritas (No son obligatorias) | : |  | 03/04/2009 |  |  | 18:00 |  |  |  |
| 4 | Reunión de Aclaración (No es obligatoria) | : |  | 08/04/2009 |  |  | 16:00 |  |  |  |
| 5 | Fecha límite de presentación de Cotizaciones / Propuestas Técnicas y lectura de precios ofertados | : |  | 13/04/2009 |  |  | 16:00 |  | Av. Ballivián Nº 503, Edificio Colón Piso 8 of. 8, Of. 808 |  |
| 6 | Calificación de Cotizaciones y/o Propuestas Técnicas (**) | : |  | 14/04/2009 |  |  |  |
| 7 | Adjudicación / Declaratoria Desierta (**) | : |  | 15/04/2009 |  |  |  |
| 8 | Presentación de documentos (**) | : |  | 16/04/2009 |  |  |  |
| 9 | Firma de contrato / Orden de compra (**) | : |  | 17/04/2009 |  |  |  |

(*) En caso de que el proceso sea por ítems o lotes y se tengan plazos de entrega diferentes para estos, deberá establecerse los plazos por cada ítem o lote

(**) Fecha límite programada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN A ADQUIRIR

ESPECIFICACIONES TECNICAS TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DESCRIPCION VALORES Cantidad Potencia nominal, en kVA. Voltaje primario nominal, en kV. Voltaje secundario nominal, en V. Frecuencia, en Hz. Tipo de Conexión. Aisladores primarios Nivel de aislamiento a impulso, en kV. Nivel de aislamiento a 50 Hz., en kV. Arrollamientos primarios Nivel de aislamiento a impulso, en kV. Nivel de aislamiento a 50 Hz., en kV. Altura de Instalación msnm, en m. 1 30 6.6 400-231 50 Dyn5 60 20 60 20 240 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO El transformador deberá ser del tipo inmerso en aceite dieléctrico adecuado para instalación a la intemperie en poste (tipo mochila). El diseño mecánico y eléctrico del transformador y sus accesorios deberán seguir estrictamente las recomendaciones IEC y deberán estar basados en las siguientes condiciones y requerimientos: - Condiciones climáticas del sitio, a temperatura ambiente de 40 °C. - La máxima elevación de temperatura permitida será de acuerdo a IEC, Aceite: 60(C Bobina: 65(C El transformador será capaz de operar continuamente a su capacidad nominal dentro de los límites de las elevaciones de temperatura, con variaciones de voltaje de ± 10% y una variación de frecuencia entre ± 5%. Los aisladores pasatapas del transformador deben proveerse con conectores terminales tipo grapa cuyos requerimientos están indicados más adelante. Debe proveerse en el lado de 6.6 kV un cambiador de taps en vacío y desenergizado, con dos taps de ±2.5% y dos taps de ±5% respecto a la tensión nominal. El cambiador de taps tendrá las siguientes cinco relaciones: (6930 - 6765 – 6600 – 6435 – 6270):400 Voltios, la manija de operación será accesible por fuera del tanque y tendrá provisión para el bloqueo en la posición del tap (predefinido) y un indicador mecánico de su posición. El transformador deberá tener los niveles de aislamiento a tensiones de impulso y de frecuencia industrial para los arrollamientos y aisladores pasa tapas que se detallan a continuación: ARROLLAMIENTO PRUEBA A BAJA FRECUENCIA kV eficaz PRUEBA A ONDA PLENA kV eficaz ALTO VOLTAJE 20 60 BAJO VOLTAJE --- 1 En el lado de 6.6 kV, se ubicarán cuernos ajustables, del tipo auto-extinción del arco. El neutro de las bobinas conectadas en estrella, será diseñado para una puesta a tierra sólida y deberá disponer un conector para tal efecto. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Aisladores Pasatapas Todos los aisladores pasatapas deben ser fabricados de porcelana vitrificada procesada por vía húmeda del tipo lleno de aceite, con amplia aislación, resistencia mecánica y rigidez dieléctrica, y deberá localizarse en la parte superior del tanque de tal manera que presenten distancias y separaciones eléctricas adecuadas. Las características de voltaje, voltajes de prueba y niveles básicos de aislamiento para los aisladores pasatapas a nivel del mar no deberán ser menores a los siguientes valores: REQUERIMIENTOS AISLADORES PASATAPAS A.T. AISLADORES PASATAPAS B.T./NEUTRO BAJA FRECUENCIA EN SECO Y HUMEDO, 1 minuto, kV eficaz 20 0.6 NIVEL BASICO DE AISLACIÓN (BIL), kV cresta 60 1 Las distancias libres de separación para aisladores pasatapas deberán cumplir con las normas IEC u otras equivalentes o superiores. Placa de Características La placa de características, deberá estar de acuerdo con la Norma IEC. Los textos deberán estar escritos en español, y deberá contener la siguiente información, como mínimo: Clase de transformador Nombre del fabricante Año de fabricación y dirección Número de fases Potencia nominal Frecuencia nominal Voltaje nominal Corriente nominal Impedancia de cortocircuito Tipo de refrigerante Diagrama de conexionado Niveles de aislación Soporte El transformador para servicio local tipo exterior, deberá proveerse con soporte de acero galvanizado, adecuado para montaje colgado en un poste (tipo mochila). Se deberá tomar particular atención en lo que se refiere a las distancias eléctricas y elevaciones. Tanque El tanque deberá ser del tipo de tapa de brida empernada y será construido de planchas gruesas de acero suave. Debe soportar el llenado de aceite en vacío sin deformación permanente. Todas las uniones o costuras que no sean aquellas que tienen que ser rotas serán soldadas por dentro y por fuera para asegurar unas uniones fuertes y a prueba de filtraciones. Pintura Las superficies exteriores deben llevar una primera y dos capas finales de pintura epóxica de buenas propiedades de resistencia al calor, al aceite y a la intemperie. La pintura de acabado debe tener una emisividad radiante no menor a 0.95. PRUEBAS Se deberán realizar las pruebas de rutina en fábrica, cuyos protocolos de ensayo deberán ser remitidos a ENDE. Accesorios El transformador deberá ser provisto con los siguientes accesorios según el siguiente detalle: - Terminales de puesta a tierra. - Ojales para levantar. - Válvula de drenaje. - Cantidad necesaria de aceite aislante. El transformador deberá ser provisto de los accesorios standard y otros, si son necesarios.

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA

PARA PROPONENTES O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de [Nombre de la Empresa, Asociación o entidad proponente] a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaro y garantizo haber examinado el Pliego de Especificaciones (y sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) El proponente cumplirá estrictamente la normativa aprobada mediante Resolución de Directorio Nº     01/2008, en el marco del (los) Decreto( s) Supremo(s)  D.S. 29644  de fecha 16/07/2008 y D.S 29576 de  fecha 21/05/2008.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, me doy por notificado que la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato de acuerdo con el modelo de contrato

II.- Declaración Jurada

- El proponente respetará el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación, por la entidad contratante y no incurrirá en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, y que el incumplimiento de esta declaración es causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- El proponente se compromete a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- El proponente no tiene conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- No nos encontramos impedidos para participar en este proceso de contratación.

- El proponente ha cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos cinco (5) años con entidades del sector público y privado.

- El proponente no se encuentra en las causales de impedimento para participar en el proceso de contratación, establecidas en el Artículo 22 del Decreto Supremo N° 29190.

- No se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra del proponente.

- Hemos realizado la inspección previa del lugar de riesgo.

III.- De la presentación de documentos en caso de adjudicación

El proponente presentará la siguiente documentación en originales o fotocopias legalizadas en caso de ser adjudicado, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, cada integrante presentará la documentación detallada a continuación.

- Testimonio de constitución de la empresa.

- Registro de matrícula vigente otorgado por FUNDEMPRESA.

- Poder general del Representante Legal registrado en FUNDEMPRESA.

- Número de Identificación Tributaria.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco. (Excepto las empresas de reciente creación)

- Balance General de la última gestión fiscal. (Exceptuando las empresas de reciente creación que entregaran su Balance de Apertura).

- Certificado de solvencia fiscal emitida por la Contraloría General de la República (CGR) en Original.

- La Garantía de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del valor total del contrato, la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo, si el proponente consignó el otorgamiento del mismo en su propuesta, por el monto del cien por ciento (100 %), de hasta el veinte por ciento (20%) del valor total de contrato.

- Testimonio del contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Poder general del Representante Legal de la Asociación Accidental. (cuando corresponda).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 1

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO Nº 1

DATOS DEL PROPONENTE Y MONTO DE LA PROPUESTA

PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
| --- |
| Llenar el objeto de la Contratación que aparece en la convocatoria | : |  |  |  |
| MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de los bienes) (Para procesos por Ítems o Lotes, se debe detallar los precios para cada ítem o lote al que se presenta el proponente) |
|  | DESCRIPCIÓN |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  | MONTO LITERAL |  | VALIDEZ (días calendario) |  |
| DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| Nombre del proponente o Razón Social | : |  |  |  |
| Tipo de Proponente | : |  |  | Persona Natural |  | Otro: ____________________________ |  |
| Domicilio del proponente fijado para la contratación | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax (sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Casilla (sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Correo electrónico (sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria | : |  | CI/NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |
| Datos de constitución del proponente (*) | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal (*) | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de Expedición |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal (*) | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal (*) | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Llenar cuando corresponda

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)

(Nombre completo)

# ANEXO 2

FORMULARIO Nº 2

# FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA

(En Bolivianos)

| DETALLE DE LOS REPUESTOS REQUERIDOS | OFERTA ECONOMICA DEL PROVEEDOR |
| --- | --- |
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad | Precio Unitario Bs. | Cant. | Precio Total Bs. |
| A.1 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN: | 1 | Pieza |  |  |  |
|  | Potencia nominal, en kVA. 30 Voltaje primario nominal, en kV. 6.6 Voltaje secundario nominal, en V. 400-231 Frecuencia, en Hz. 50 Tipo de Conexión. Dyn5 Aisladores primarios Nivel de aislamiento a impulso, en kV. 60 Nivel de aislamiento a 50 Hz., en kV. 20 Arrollamientos primarios Nivel de aislamiento a impulso, en kV. 60 Nivel de aislamiento a 50 Hz., en kV. 20 Altura de Instalación msnm, en m. 240 |  |  |  |  |  |
| TOTAL NUMERAL |  |
| TOTAL LITERAL |

(Firma del Proponente)

(Nombre completo del Proponente)

# ANEXO 3

# FORMULARIO Nº 3

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOM POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN: | 1 | Pza. |  |  |  |  |
| 1.1 | Potencia nominal, en kVA |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Voltaje primario nominal, en kVA |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Voltaje secundario nominal, en V |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Frecuencia, en HZ |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Tipo de conexión |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Aisladores primarios |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de aislamiento a impulso, en kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de aislamiento a 50 Hz, en kV |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Arrollamientos primarios |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de aislamiento a impulso, en kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel de aislamiento a 50 Hz, en kV |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Altura de Instalación msnm |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Aisladores pasatapas A.T |  |  |  |  |  |  |
|  | Baja frecuencia en seco y húmedo. 1 minuto, kVeficaz |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel Básico de Aislamiento (BIL), kVcresta |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Aisladores pasatapas B.T./ Neutro |  |  |  |  |  |  |
|  | Baja frecuencia en seco y húmedo. 1 minuto, kVeficaz |  |  |  |  |  |  |
|  | Nivel Básico de Aislamiento (BIL), kVcresta |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Proponente)

(Nombre completo del Proponente)

# ANEXO 4

MODELO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

CONTRATO DE……………………………………(señalar objeto y el número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

CLÁUSULA PRIMERA.- (DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO) 	El (La) _____________ (nombre de la entidad COMPRADORA), mediante________(señalar la forma de contratación), en proceso realizado en base al Reglamento Específico de Contrataciones de la Empresa Nacional, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 01/2008, en el marco del (los) Decreto( s) Supremo(s)  D.S. 29644  de fecha 16/07/2008 y D.S 29576 de  fecha 21/05/2008, convocó en fecha __________ (señalar la fecha) a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar, para la adquisición de  ____________________(señalar el objeto de la contratación), bajo los términos del Pliego de especificaciones.

Concluido el proceso de calificación, el Gerente de Área, en base al Informe de Calificación y Recomendación de _______(señalar según corresponda la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación), resolvió adjudicar la adquisición de _____________________(señalar el o los bienes) a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (DE LAS PARTES) Las partes CONTRATANTES son: ________________(registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la entidad compradora), representado legalmente por ______________(registrar el nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento) que en adelante se denominará el COMPRADOR y _________(registrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal), que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA.- (DEL OBJETO Y CAUSA)  EL PROVEEDOR se compromete a proveer ____________(describir de forma detallada el o los bienes a ser provistos), que en adelante se denominarán los BIENES, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- (DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO)		Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- Documento Base de Contratación.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicación.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantías, cuando corresponda.

- Otros Documentos (la entidad COMPRADORA detallará, cuando corresponda, los documentos específicos necesarios para el contrato).

(Incluir la siguiente cláusula si se requiere Garantía de Cumplimiento de Contrato)

CLÁUSULA  QUINTA.- (DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) El COMPRADOR garantiza la correcta, cumplida y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la ______(señalar el Tipo de Garantía presentada, Boleta Bancaria, a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro) a la orden de _____(señalar el nombre o razón social del COMPRADOR), por el siete por ciento (7%) del valor del contrato que corresponde a _____(señalar el monto en forma numeral y literal).

(Se estimará el 3,5% en el caso de Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores y Organizaciones Económicas Campesinas).

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor del COMPRADOR, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

(Incluir la siguiente Cláusula en caso de convenirse Anticipo)

CLÁUSULA SEXTA.- (DEL ANTICIPO)	El PROVEEDOR entrega al COMPRADOR la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado que corresponde a __________(registrar el monto en forma numeral y literal; el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia hasta la amortización total del anticipo, a la orden de  _________(registrar el nombre o razón social del COMPRADOR)

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y será emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto, por lo que el COMPRADOR realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (DEL PLAZO DE ENTREGA)	(Esta cláusula será elaborada por la entidad COMPRADORA conforme a la forma de adjudicación establecida en el Pliego de Especificaciones (por el Total, por Ítems o por Lotes). Deberá estar sujeta a la alternativa elegida en la Cláusula Quinta del presente Contrato)

CLÁUSULA OCTAVA.- (DEL LUGAR DE ENTREGA) El PROVEEDOR se obliga a entregar los BIENES en _____________ (señalar lugar o lugares) a ____________(señalar si es a la Comisión de Recepción o al Responsable de Recepción) designado por la MAE de la entidad CONTRATANTE.

CLÁUSULA NOVENA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO)	El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de ___________(registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos).

El COMPRADOR procederá al pago del monto ___________(señalar una de las siguientes alternativas para el pago:

Opción 1.- Pago total contra entrega.

Opción 2.-  Pagos contra entregas parciales, según cronograma de entregas aprobado por las partes)

CLÁUSULA DÉCIMA.- (DE LAS ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)	Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (DE LA FACTURACIÓN)	Para que se efectúe el pago, el PROVEEDOR deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor del COMPRADOR, caso contrario el COMPRADOR deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (DE LA PREVISIÓN)	El Contrato sólo podrá modificarse en casos de fuerza mayor o caso fortuito, previa aprobación de la MAE. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación, se realizará a través de Contrato Modificatorio, establecido en el Artículo 36 del Decreto Supremo N° 29190.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (DE LOS SUBCONTRATOS)	El PROVEEDOR no podrá subrogar el cumplimiento del presente contrato a terceros ni total ni parcialmente, salvo que se tuviese esta previsión en el Pliego de Especificaciones de manera especifica. El PROVEEDOR es responsable de los resultados y todos los daños que pudieran suscitarse por efectos de este Subcontrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (DE LAS MULTAS)	El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el presente Contrato, caso contrario el PROVEEDOR será multado con el ____ (La entidad establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del 1%) % del monto total del contrato por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder el veinte por cien (20%) del monto total del contrato sin perjuicio de resolver el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (DE LA EXONERACIÓN AL COMPRADOR DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS)	 El PROVEEDOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión del bien, se exonera de estas obligaciones al COMPRADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (DE LA EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES AL COMPRADOR) El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones al COMPRADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO)	El presente Contrato concluirá por una de las siguientes modalidades:

- Por Cumplimiento de Contrato:

De forma normal, tanto el COMPRADOR como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito.

- Por Resolución del contrato:

  - A requerimiento del COMPRADOR, por causales atribuibles al PROVEEDOR:

- Por incumplimiento en la entrega de los BIENES en el plazo establecido.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por suspensión de la entrega sin justificación.

  - A requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles al COMPRADOR:

- Si apartándose de los términos del Contrato, el COMPRADOR pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de adquisición.

- Si apartándose de los términos del Contrato, el COMPRADOR pretende efectuar modificaciones a las especificaciones técnicas.

- Por incumplimiento injustificado en los pagos contra entregas parciales, por más de noventa (90) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de los BIENES.

- Por instrucciones injustificadas emanadas del COMPRADOR para la suspensión de la adquisición por más de treinta (30) días calendario.

  - Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al COMPRADOR o al PROVEEDOR:

Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la entrega del bien o vayan contra los intereses del Estado, se resolverá el Contrato total o parcialmente.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere dado lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento en la provisión de los bienes.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)	En caso de surgir controversias entre el COMPRADOR y el PROVEEDOR, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (DEL CONSENTIMIENTO) 	En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la señor(a) _________ (registrar el nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en representación legal del COMPRADOR, y el/la señor(a) _____________ (registrar el nombre del representante legal del PROVEEDOR o persona natural adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en representación del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General de la República en idioma español.

_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

__________________________                                  ________________________________

(Registrar el nombre y cargo                                   (Registrar el nombre del proveedor)

del  Funcionario habilitado)

para la firma del contrato)