ESTACIONES AUTOMATICAS DE REGISTRO DE NIVELES – PROYECTO HIDROELECTRICO RIO MADERA

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Documento de registro de la empresa en el Registro Único de Proveedores del

Estado – RUPE, en cumplimiento a Decreto Supremo No. 1497 de 20 de febrero de 2013.

b)    Carnet de Identidad para personas naturales.

c)  Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

d) 	Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

e)	Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

f)	Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, cuando correspondan.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

- FORMATO PARA ADJUDICACION POR ITEMS O POR EL TOTAL

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo (*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE REGISTRO DE NIVELES - PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO MADERA | Eq. | 1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | f | 30/11/2016 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
|  | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar por qué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE REGISTRO DE NIVELES - PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO MADERA | 1 | Eq. |  |  |  |  |
| a | Fortaleza de abuna |  |  |  |  |
| a.1 | Sensor de presión |  |  |  |  |
|  | *Materiales resistentes a la corrosión: Ej. (Acero inoxidable, titanio) *Rango de medición: 0 a 20 metros *Error de medición: +/- 0.05% de la escala *Permitirá corrección por variaciones de la presión atmosférica *El Sensor se instalará en el nivel de agua más bajo a presentarse durante la instalación y tomando como referencia el esquema de instalación (ANEXO 4). *El Sensor se sujetará al terreno con un dado de Hormigón de dimensiones aproximadas de 1x1x1 mt. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| a.2 | Cable de conexión |  |  |  |  |
|  | *Permitirá la conexión del sensor ubicado en el nivel más bajo del río con el datalogger. *Resistente al sol y humedad. *Deberá estar protegido contra crecidas (Ver Anexo 4) *Longitud mínima de 75 metros *El cable se instalará tomando como referencia el esquema de instalación (ANEXO 4). *El cable estará protegido dentro un tubo resistente preferentemente de goma con malla de acero. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| a.3 | Datalogger |  |  |  |  |
|  | * El datalogger deberá centralizar la información recogida el sensor y almacenarla en su memoria. * Tendrá capacidad para conectarse a módulos que permitan enviar información vía radio frecuencia, satélite y GPRS. * Protección contra descargas electrostáticas. * Memoria giratoria con capacidad para almacenar información por cinco meses a una frecuencia de lectura cada 15 minutos. * Batería interna para evitar perdida de información. * Entrada para conexión de tres sensores mínimamente. * Deberá realizar la corrección por presión atmosférica, para lo cual el proveedor deberá prever los sensores adicionales correspondientes. * Deberá permitir la descarga de información con cable directo y de manera inalámbrica a una distancia de 1 kilómetro mínimamente, para lo cual se preverá todos los accesorios necesarios de manera tal que se pueda descargar la información de la estación desde una laptop de ENDE. * El datalogger deberá ser compatible con el resto de la red de estaciones de monitoreo. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| a.4 | Sistema de alimentación eléctrica |  |  |  |  |
|  | *El sistema de alimentación deberá satisfacer los requerimientos de consumo de corriente eléctrica de la Estación de registro de Nivel, para su operación autónoma y confiable y que permita el funcionamiento de la estación por un tiempo no menor a un año sin ningún tipo de mantenimiento. *El dimensionamiento del sistema debe garantizar la autonomía de la estación, para un periodo de al menos 10 días (nocturno). *El sistema deberá permitir el funcionamiento con baterías convencionales. *El sistema de alimentación deberá contar con las siguientes características mínimas: * Acumulador de corriente eléctrica, Baterías selladas tipo gel recargables; * Generador de corriente eléctrica (panel solar); * Sistemas de control (regulador de carga y descarga); El proveedor deberá prever que dimensionamiento del sistema considere la futura implementación de transmisión de datos por radio frecuencia a una estación distante a 20 km y una posible transmisión de datos por satélite. |  |  |  |  |
| a.5 | Cerco perimetral, gabinete de protección y accesorios |  |  |  |  |
|  | Se deberá considerar la provisión e instalación de una malla de protección para el conjunto datalogger, sistema de alimentación, con su respectivo gabinete de protección con las siguientes características mínimas: * Cerco perimetral con malla tipo olímpica ( alambre galvanizado ), para un área de 1.5x1.5m y un alto de 2m * Postes de tubo galvanizado FG 2" c/ 2.5 metros * Puerta de acceso con ojales para candado, se deberá proveer un candado (inox). * Protección superior con alambre de púas tipo "Y" ( tres /u) * El gabinete estará expuesto a la intemperie, por cuanto deberá ofrecer la protección necesaria al menos IP65 para resguardar los equipos a ser instalados en su interior, Dimensiones aproximadas (40 x 40 x 20 cm). *Se deberán prever, todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del conjunto de la estación, la descarga de información de la misma de manera manual e inalámbrica y la seguridad de la misma, incluyendo; tornillos, pernos, cables, softwares, etc. |  |  |  |  |
| b | Arca de Israel |  |  |  |  |
| b.1 | Sensores de presión |  |  |  |  |
|  | *Materiales resistentes a la corrosión: Ej. (Acero inoxidable, titanio) *Rango de medición: 0 a 30 metros *Error de medición: +/- 0.05% de la escala *Permitirá corrección por variaciones de la presión atmosférica *Se instalarán un total de tres sensores para aguas bajas, aguas medias y aguas altas, tomando como referencia el esquema de instalación. (ANEXO 2). *Los sensores se sujetarán a la roca, de manera que queden protegidos contra crecidas. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| b.2 | Cables de conexión |  |  |  |  |
|  | *Permitirán la conexión de los sensores con el datalogger. *Resistentes al sol y humedad *Deberán contar con protección ante crecidas. (Ver Anexo4) *Longitud mínima de los cables serán de 100, 75 y 50 metros para los sensores de aguas bajas, medias y altas respectivamente *El cable se instalará tomando como referencia el esquema de instalación (ANEXO 4) *El cable se sujetará a la roca con pernos de expansión de 12mmx6"" mínimamente con abrazaderas. Cada abrazadera tendrán una separación adecuada, de manera tal que se garantice la seguridad del cable en crecidas. *El cable estará protegido en un tubo resistente preferentemente de goma con malla de acero. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| b.3 | Datalogger |  |  |  |  |
|  | * El datalogger deberá centralizar la información recogida el sensor y almacenarla en su memoria * Tendrá capacidad para conectarse a módulos que permitan enviar información vía radio frecuencia, satélite y GPRS * Protección contra descargas electrostáticas * Memoria giratoria con capacidad para almacenar información por cinco meses a una frecuencia de lectura cada 15 minutos * Batería interna para evitar perdida de información * Entrada para conexión de tres sensores mínimamente * Deberá realizar la corrección por presión atmosférica, para lo cual el proveedor deberá prever los sensores adicionales correspondientes * Deberá permitir la descarga de información con cable directo y de manera inalámbrica a una distancia de 1 kilometro minimante, para lo cual se preverá todos los accesorios necesarios de manera tal que se pueda descargar la información de la estación desde una laptop de ENDE. * El datalogger deberá ser compatible con el resto de la red de estaciones de monitoreo. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| b.4 | Sistema de alimentación eléctrica |  |  |  |  |
|  | *El sistema de alimentación deberá satisfacer los requerimientos de consumo de corriente eléctrica de la Estación de registro de Nivel, para su operación autónoma y confiable y que permita el funcionamiento de la estación por un tiempo no menor a un año sin ningún tipo de mantenimiento. *El dimensionamiento del sistema debe garantizar la autonomía de la estación, para un periodo de al menos 10 días (nocturno). *El sistema deberá permitir el funcionamiento con baterías convencionales. *El sistema de alimentación deberá contar con las siguientes características mínimas: * Acumulador de corriente eléctrica, Baterías selladas tipo gel recargables; * Generador de corriente eléctrica (panel solar); * Sistemas de control (regulador de carga y descarga); El proveedor deberá prever que dimensionamiento del sistema considere la futura implementación de transmisión de datos por radio frecuencia a una estación distante a 20 km. |  |  |  |  |
| b.5 | Cerco perimetral, gabinete de protección y accesorios |  |  |  |  |
|  | Se deberá considerar la provisión e instalación de una malla de protección para el conjunto datalogger, sistema de alimentación, con su respectivo gabinete de protección con las siguientes características mínimas: * Cerco perimetral con malla tipo olímpica ( alambre galvanizado ), para un área de 1.5x1.5m y un alto de 2m * Postes de tubo galvanizado FG 2" c/ 2.5 metros * Puerta de acceso con ojales para candado, se deberá proveer un candado (inox). * Protección superior con alambre de púas tipo "Y" ( tres /u) * El gabinete estará expuesto a la intemperie, por cuanto deberá ofrecer la protección necesaria al menos IP65 para resguardar los equipos a ser instalados en su interior, Dimensiones aproximadas (40 x 40 x 20 cm). *Se deberán prever, todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del conjunto de la estación, la descarga de información de la misma de manera manual e inalámbrica y la seguridad de la misma, incluyendo; tornillos, pernos, cables, softwares, etc. |  |  |  |  |
| c | Villa Bella |  |  |  |  |
| c.1 | Sensores de presión |  |  |  |  |
|  | *Materiales resistentes a la corrosión: Ej. (Acero inoxidable, titanio) *Rango de medición: 0 a 30 metros *Error de medición: +/- 0.05% de la escala *Permitirá corrección por variaciones de la presión atmosférica *Se instalarán un total de tres sensores para aguas bajas, aguas medias y aguas altas, tomando como referencia el esquema de instalación. (ANEXO 4). *Los sensores se sujetarán al terreno con un dado de Hormigón de dimensiones aproximadas de 1x1x1 mt. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| c.2 | Cables de conexión |  |  |  |  |
|  | *Permitirán la conexión de los sensores con el datalogger. *Resistentes al sol y humedad. *Deberán contar con protección ante crecidas (Ver Anexo4) *Longitud mínima de los cables serán de 150, 100 y 75 metros para los sensores de aguas bajas, medias y altas respectivamente. *El cable se instalará tomando como referencia el esquema de instalación (ANEXO 4). *El cable estará protegido en un tubo resistente preferentemente de goma con malla de acero. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| c.3 | Datalogger |  |  |  |  |
|  | * El datalogger deberá centralizar la información recogida el sensor y almacenarla en su memoria. * Tendrá capacidad para conectarse a módulos que permitan enviar información vía radio frecuencia, satélite y GPRS. * Protección contra descargas electrostáticas. * Memoria giratoria con capacidad para almacenar información por cinco meses a una frecuencia de lectura cada 15 minutos. * Batería interna para evitar perdida de información. * Entrada para conexión de tres sensores mínimamente. * Deberá realizar la corrección por presión atmosférica, para lo cual el proveedor deberá prever los sensores adicionales correspondientes. * Deberá permitir la descarga de información con cable directo y de manera inalámbrica a una distancia de 1 kilometro minimante, para lo cual se preverá todos los accesorios necesarios de manera tal que se pueda descargar la información de la estación desde una laptop de ENDE. * El datalogger deberá ser compatible con el resto de la red de estaciones de monitoreo. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| c.4 | Modulo de comunicación GPRS |  |  |  |  |
|  | *El modulo GPRS deberá ser compatible con el datalogger y permitirá el envío de información de los sensores vía internet. *Para la instalación el Proveedor deberá proveer un chip celular para las pruebas correspondientes por una duración mínima de 3 meses. *El Proveedor deberá prever una torre de altura no menor a 5 m para poder captar de manera apropiada la señal de celular. |  |  |  |  |
| c.5 | Sistema de alimentación eléctrica |  |  |  |  |
|  | *El sistema de alimentación deberá satisfacer los requerimientos de consumo de corriente eléctrica de la Estación de registro de Nivel, para su operación autónoma y confiable y que permita el funcionamiento de la estación por un tiempo no menor a un año sin ningún tipo de mantenimiento. *El dimensionamiento del sistema debe garantizar la autonomía de la estación, para un periodo de al menos 10 días (nocturno). *El sistema deberá permitir el funcionamiento con baterías convencionales. *El sistema de alimentación deberá contar con las siguientes características mínimas: * Acumulador de corriente eléctrica, Baterías selladas tipo gel recargables; * Generador de corriente eléctrica (panel solar); * Sistemas de control (regulador de carga y descarga); El proveedor deberá prever que dimensionamiento del sistema considere la futura implementación de transmisión de datos por radio frecuencia a una estación distante a 20 km. |  |  |  |  |
| c.6 | Cerco perimetral, gabinete de protección y accesorios |  |  |  |  |
|  | Se deberá considerar la provisión e instalación de una malla de protección para el conjunto datalogger, sistema de alimentación, con su respectivo gabinete de protección con las siguientes características mínimas: * Cerco perimetral con malla tipo olímpica ( alambre galvanizado ), para un área de 1.5x1.5m y un alto de 2m * Postes de tubo galvanizado FG 2" c/ 2.5 metros * Puerta de acceso con ojales para candado, se deberá proveer un candado (inox). * Protección superior con alambre de púas tipo "Y" ( tres filas c/u) * El gabinete estará expuesto a la intemperie, por cuanto deberá ofrecer la protección necesaria al menos IP65 para resguardar los equipos a ser instalados en su interior, Dimensiones aproximadas (40 x 40 x 20 cm). *Se deberán prever, todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del conjunto de la estación, la descarga de información de la misma de manera manual e inalámbrica y la seguridad de la misma, incluyendo; tornillos, pernos, cables, softwares, etc. |  |  |  |  |
| d | Cachuela Esperanza |  |  |  |  |
| d.1 | Sensores de presión |  |  |  |  |
|  | *Materiales resistentes a la corrosión: Ej. (Acero inoxidable, titanio) *Rango de medición: 0 a 30 metros *Error de medición: +/- 0.05% de la escala *Permitirá corrección por variaciones de la presión atmosférica *Se instalarán un total de tres sensores para aguas bajas, aguas medias y aguas altas, tomando como referencia el esquema de instalación. (ANEXO 4). * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| d.2 | Cables de conexión |  |  |  |  |
|  | *Permitirán la conexión de los sensores con el datalogger. *Resistentes al sol y humedad. *Deberán contar con protección ante crecidas (Ver Anexo 4) *Longitud mínima de los dos (2) cables serán de 200 metros para los sensores de aguas bajas, medias y altas respectivamente. *El cable se instalará tomando como referencia el esquema de instalación (ANEXO 4). *El cable se sujetará a la roca con pernos de expansión de 12mmx6"" mínimamente con abrazaderas. Cada abrazadera tendrán una separación adecuada, de manera tal que se garantice la seguridad del cable en crecidas. *El cable estará protegido en un tubo resistente preferentemente de goma con malla de acero. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| d.3 | Datalogger |  |  |  |  |
|  | * El datalogger deberá centralizar la información recogida el sensor y almacenarla en su memoria. * Tendrá capacidad para conectarse a módulos que permitan enviar información vía radio frecuencia, satélite y GPRS. * Protección contra descargas electrostáticas. * Memoria giratoria con capacidad para almacenar información por cinco meses a una frecuencia de lectura cada 15 minutos. * Batería interna para evitar perdida de información. * Entrada para conexión de tres sensores mínimamente. * Deberá realizar la corrección por presión atmosférica, para lo cual el proveedor deberá prever los sensores adicionales correspondientes. * Deberá permitir la descarga de información con cable directo y de manera inalámbrica a una distancia de 1 kilometro minimante, para lo cual se preverá todos los accesorios necesarios de manera tal que se pueda descargar la información de la estación desde una laptop de ENDE. * El datalogger deberá ser compatible con el resto de la red de estaciones de monitoreo. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| d.4 | Modulo de comunicación GPRS |  |  |  |  |
|  | *El modulo GPRS deberá ser compatible con el datalogger y permitirá el envío de información de los sensores vía internet. *Para la instalación el Proveedor deberá proveer un chip celular para las pruebas correspondientes por una duración mínima de 3 meses. |  |  |  |  |
| d.5 | Sistema de alimentación eléctrica |  |  |  |  |
|  | *El sistema de alimentación deberá satisfacer los requerimientos de consumo de corriente eléctrica de la Estación de registro de Nivel, para su operación autónoma y confiable y que permita el funcionamiento de la estación por un tiempo no menor a un año sin ningún tipo de mantenimiento. *El dimensionamiento del sistema debe garantizar la autonomía de la estación, para un periodo de al menos 10 días (nocturno) *El sistema deberá permitir el funcionamiento con baterías convencionales. *El sistema de alimentación deberá contar con las siguientes características mínimas: * Acumulador de corriente eléctrica, Baterías selladas tipo gel recargables; * Generador de corriente eléctrica (panel solar); * Sistemas de control (regulador de carga y descarga); El proveedor deberá prever que dimensionamiento del sistema considere la futura implementación de transmisión de datos por radio frecuencia a una estación distante a 20 km. |  |  |  |  |
| d.6 | Cerco perimetral, gabinete de protección y accesorios |  |  |  |  |
|  | Se deberá considerar la provisión e instalación de una malla de protección para el conjunto datalogger, sistema de alimentación, con su respectivo gabinete de protección con las siguientes características mínimas: * Cerco perimetral con malla tipo olímpica ( alambre galvanizado ), para un área de 1.5x1.5m y un alto de 2m * Postes de tubo galvanizado FG 2" c/ 2.5 metros * Puerta de acceso con ojales para candado, se deberá proveer un candado (inox). * Protección superior con alambre de púas tipo "Y" ( tres filas c/u) * El gabinete estará expuesto a la intemperie, por cuanto deberá ofrecer la protección necesaria al menos IP65 para resguardar los equipos a ser instalados en su interior, Dimensiones aproximadas (40 x 40 x 20 cm). *Se deberán prever, todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del conjunto de la estación, la descarga de información de la misma de manera manual e inalámbrica y la seguridad de la misma, incluyendo; tornillos, pernos, cables, softwares, etc. |  |  |  |  |
| e | Guayaramerín |  |  |  |  |
| e.1 | Sensores de presión |  |  |  |  |
|  | *Materiales resistentes a la corrosión: Ej. (Acero inoxidable, titanio) *Rango de medición: 0 a 30 metros *Error de medición: +/- 0.05% de la escala *Permitirá corrección por variaciones de la presión atmosférica *Se instalarán un total de tres sensores para aguas bajas, aguas medias y aguas altas, tomando como referencia el esquema de instalación. (ANEXO 4). *Los sensores se sujetarán al terreno con un dado de Hormigón de dimensiones aproximadas de 1x1x1 mt. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| e.2 | Cable de conexión |  |  |  |  |
|  | *Permitirán la conexión de los sensores con el datalogger. *Resistentes al sol y humedad. *Deberán contar con protección ante crecidas (Ver Anexo4) *Longitud mínima de los cables serán de 100, 75 y 50 metros para los sensores de aguas bajas, medias y altas respectivamente. *El cable se instalará tomando como referencia el esquema de instalación (ANEXO 4). *El cable estará protegido en un tubo resistente preferentemente de goma con malla de acero. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| e.3 | Datalogger |  |  |  |  |
|  | * El datalogger deberá centralizar la información recogida el sensor y almacenarla en su memoria. * Tendrá capacidad para conectarse a módulos que permitan enviar información vía radio frecuencia, satélite y GPRS. * Protección contra descargas electrostáticas. * Memoria giratoria con capacidad para almacenar información por cinco meses a una frecuencia de lectura cada 15 minutos. * Batería interna para evitar perdida de información. * Entrada para conexión de tres sensores mínimamente. * Deberá realizar la corrección por presión atmosférica, para lo cual el proveedor deberá prever los sensores adicionales correspondientes. * Deberá permitir la descarga de información con cable directo y de manera inalámbrica a una distancia de 1 kilometro minimante, para lo cual se preverá todos los accesorios necesarios de manera tal que se pueda descargar la información de la estación desde una laptop de ENDE. * El datalogger deberá ser compatible con el resto de la red de estaciones de monitoreo. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| e.4 | Modulo de comunicación GPRS |  |  |  |  |
|  | *El modulo GPRS deberá ser compatible con el datalogger y permitirá el envío de información de los sensores vía internet. *Para la instalación el Proveedor deberá proveer un chip celular para las pruebas correspondientes por una duración mínima de 3 meses. |  |  |  |  |
| e.5 | Sistema de alimentación eléctrica |  |  |  |  |
|  | *El sistema de alimentación deberá satisfacer los requerimientos de consumo de corriente eléctrica de la Estación de registro de Nivel, para su operación autónoma y confiable y que permita el funcionamiento de la estación por un tiempo no menor a un año sin ningún tipo de mantenimiento. *El dimensionamiento del sistema debe garantizar la autonomía de la estación, para un periodo de al menos 10 días (nocturno). *El sistema deberá permitir el funcionamiento con baterías convencionales. *El sistema de alimentación deberá contar con las siguientes características mínimas: * Acumulador de corriente eléctrica, Baterías selladas tipo gel recargables; * Generador de corriente eléctrica (panel solar); * Sistemas de control (regulador de carga y descarga); El proveedor deberá prever que dimensionamiento del sistema considere la futura implementación de transmisión de datos por radio frecuencia a una estación distante a 20 km. |  |  |  |  |
| e.6 | Cerco perimetral, gabinete de protección y accesorios |  |  |  |  |
|  | Se deberá considerar la provisión e instalación de una malla de protección para el conjunto datalogger, sistema de alimentación, con su respectivo gabinete de protección con las siguientes características mínimas: * Cerco perimetral con malla tipo olímpica ( alambre galvanizado ), para un área de 1.5x1.5m y un alto de 2m * Postes de tubo galvanizado FG 2" c/ 2.5 metros * Puerta de acceso con ojales para candado, se deberá proveer un candado (inox). * Protección superior con alambre de púas tipo "Y" ( tres /u) * El gabinete estará expuesto a la intemperie, por cuanto deberá ofrecer la protección necesaria al menos IP65 para resguardar los equipos a ser instalados en su interior, Dimensiones aproximadas (40 x 40 x 20 cm). *Se deberán prever, todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del conjunto de la estación, la descarga de información de la misma de manera manual e inalámbrica y la seguridad de la misma, incluyendo; tornillos, pernos, cables, softwares, etc. |  |  |  |  |
| f | Yata |  |  |  |  |
| f.1 | Sensor de presión |  |  |  |  |
|  | *Materiales resistentes a la corrosión: Ej. (Acero inoxidable, titanio) *Rango de medición: 0 a 20 metros *Error de medición: +/- 0.05% de la escala *Permitirá corrección por variaciones de la presión atmosférica *El Sensor se instalará en el nivel de agua mas bajo a presentarse durante la instalación y tomando como referencia el esquema de instalación (ANEXO 4). *El Sensor se sujetará al terreno con un dado de Hormigón de dimensiones aproximadas de 1x1x1 mt. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| f.2 | Cable de conexión |  |  |  |  |
|  | *Permitirá la conexión del sensor ubicado en el nivel mas bajo del río con el datalogger. *Resistente al sol y humedad. *Deberá estar protegido contra crecidas (Ver Anexo 4) *Longitud mínima de 75 metros *El cable se instalará tomando como referencia el esquema de instalación (ANEXO 4). *El cable estará protegido en un tubo resistente preferentemente de goma con malla de acero. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| f.3 | Datalogger |  |  |  |  |
|  | * El datalogger deberá centralizar la información recogida el sensor y almacenarla en su memoria. * Tendrá capacidad para conectarse a módulos que permitan enviar información vía radio frecuencia, satélite y GPRS. * Protección contra descargas electrostáticas. * Memoria giratoria con capacidad para almacenar información por cinco meses a una frecuencia de lectura cada 15 minutos. * Batería interna para evitar perdida de información. * Entrada para conexión de tres sensores mínimamente. * Deberá realizar la corrección por presión atmosférica, para lo cual el proveedor deberá prever los sensores adicionales correspondientes. * Deberá permitir la descarga de información con cable directo y de manera inalámbrica a una distancia de 1 kilómetro minimante, para lo cual se preverá todos los accesorios necesarios de manera tal que se pueda descargar la información de la estación desde una laptop de ENDE. * El datalogger deberá ser compatible con el resto de la red de estaciones de monitoreo. * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |
| f.4 | Sistema de alimentación eléctrica |  |  |  |  |
|  | *El sistema de alimentación deberá satisfacer los requerimientos de consumo de corriente eléctrica de la Estación de registro de Nivel, para su operación autónoma y confiable y que permita el funcionamiento de la estación por un tiempo no menor a un año sin ningún tipo de mantenimiento. *El dimensionamiento del sistema debe garantizar la autonomía de la estación, para un periodo de al menos 10 días (nocturno). *El sistema deberá permitir el funcionamiento con baterías convencionales. *El sistema de alimentación deberá contar con las siguientes características mínimas: * Acumulador de corriente eléctrica, Baterías selladas tipo gel recargables; * Generador de corriente eléctrica (panel solar); * Sistemas de control (regulador de carga y descarga); El proveedor deberá prever que dimensionamiento del sistema considere la futura implementación de transmisión de datos por radio frecuencia a una estación distante a 20 km. |  |  |  |  |
| f.5 | Cerco perimetral, gabinete de protección y accesorios |  |  |  |  |
|  | Se deberá considerar la provisión e instalación de una malla de protección para el conjunto datalogger, sistema de alimentación, con su respectivo gabinete de protección con las siguientes características mínimas: * Cerco perimetral con malla tipo olímpica (alambre galvanizado ), para un área de 1.5x1.5m y un alto de 2m * Postes de tubo galvanizado FG 2" c/ 2.5 metros * Puerta de acceso con ojales para candado, se deberá proveer un candado (inox). * Protección superior con alambre de púas tipo "Y" (tres /u) * El gabinete estará expuesto a la intemperie, por cuanto deberá ofrecer la protección necesaria al menos IP65 para resguardar los equipos a ser instalados en su interior, Dimensiones aproximadas (40 x 40 x 20 cm). *Se deberán prever, todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del conjunto de la estación, la descarga de información de la misma de manera manual e inalámbrica y la seguridad de la misma, incluyendo; tornillos, pernos, cables, softwares, etc. |  |  |  |  |
| g | Pruebas de comunicación |  |  |  |  |
|  | *Se realizará una prueba de comunicación por radio frecuencia en los sitios señalados en el Anexo 5 para establecer la posibilidad de enlazar las diferentes estaciones instaladas y futuras a implementarse en la zona del proyecto. *El proveedor entregará un informe del trabajo realizado siete (7) días posterior a la recepción definitiva, indicando el sistema escogido junto con una proforma para la implementación del sistema. |  |  |  |  |
| h | Software |  |  |  |  |
|  | * El software deberá permitir la centralización, administración y visualización de la información de registro de niveles, incluyendo información meteorológica en un servidor de ENDE, incluyendo información de nuevas estaciones a implementarse posteriormente; * Gestión de alertas de parámetros varios; * Permitirá la importación de información contenida en archivos de texto TXT, CSV, etc.; * Deberá permitir la importación de información de datos adicionales como mediciones de caudales y calidad de agua; * Importación automática y configurable de información recibida en el servidor de ENDE por medio de telemetría (transmisión vía internet), o ingreso manual de nueva información; * Edición, corrección de series históricas y análisis estadístico; * Control de Usuarios y privilegios de modificación de la información, con un historial de cambios; * Generación de reportes personalizados; |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| INFORMES Y DOCUMENTACIÓN: |  |  |  |  |
| El proveedor, en un plazo no mayor a los 5 días calendario, posteriores a la emisión de orden de proceder por parte de ENDE, hará entrega de un Informe de planificación de instalación de estaciones, en el que se incluirá el detalle para la instalación de todos los elementos previstos, este informe deberá incluir esquemas individuales para cada una de las estaciones (meteorológica y de registro de niveles). (la entrega de este Informe no estará sujeto a ningún pago por parte de ENDE) Una vez que las estaciones se encuentren debidamente instaladas, el Proveedor hará entrega del informe de instalación, donde incluirá el detalle de todos los equipos instalados y los esquemas de construcción y montaje final ( As-Built), por otra el proveedor deberá presentar un respaldo digital (Disco Compacto) de los registros completos en un periodo de al menos 24 h de la totalidad de los sensores instalados. Por otra parte se realizará la entrega de la Póliza contra todo riesgo, con una vigencia de al menos 30 días calendario, posteriores a la fecha de recepción definitiva. El proveedor, deberá entregar los catálogos y manuales de todos los equipos (Castellano o Ingles). |  |  |  |  |
| ENTREGA DEL BIEN: |  |  |  |  |
| La totalidad de los bienes, deberán ser entregados, una vez que los mismos se encuentren debidamente montados y en pleno funcionamiento, en el sitio de instalación dispuesto. ( Ver ANEXO 3 sitio de instalación) |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| El plazo para la entrega definitiva de la totalidad de los bienes, será hasta el 30 de Noviembre de 2016 |  |  |  |  |
| GARANTÍA |  |  |  |  |
| Los bienes ofrecidos bajo estas especificaciones, deberán estar cubierto en el Contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del proveedor. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) a partir de la recepción definitiva. Seguro contra todo riesgo El Proveedor deberá contratar a su costo, una Póliza de seguro a nombre de ENDE para la totalidad de los bienes en las condiciones finales ( instalados en el sitio dispuesto), que deberá tener una vigencia de al menos 30 días calendario posteriores a la recepción definitiva de los bienes. El proveedor deberá contar con los accesorios y partes necesarias de la estación (con características y calidad igual o superior), de manera de evitar la paralización de la operación de la misma, por periodos prolongados en caso de presentarse fallas en el funcionamiento, el plazo para la reposición de cualquier elemento no deberá superar en ningún caso 60 días, posterior al reporte por parte de ENDE del mal funcionamiento del mismo. ( dentro del periodo de vigencia de la garantía ) |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN O PRUEBAS |  |  |  |  |
| Para la recepción del bien, la comisión de recepción de ENDE, conjuntamente con el proveedor, realizará las inspecciones y pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se suscribirá un acta de conformidad ( comisión de ENDE y Proveedor), donde se detallaran los bienes recibidos, siempre y cuando estos hayan cumplido o superado las características detalladas en las especificaciones técnicas y la oferta del proveedor. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de cheque intransferible a la orden del proveedor de la siguiente forma: * Contra entrega definitiva total de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para instalación, una vez que se haya firmado el acta de recepción definitiva, se procederá al pago por el monto equivalente al 100% del total del Contrato. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| Se realizara la capacitación teórica y práctica del personal de ENDE, para la instalación, configuración y descarga de información de las estaciones y del software (EN OFICINAS DE ENDE COCHABAMBA), en un plazo no mayor a 10 días hábiles, posterior a la recepción por parte de ENDE del informe de planificacion de instalación. |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final (instalación en el sitio definido) de la totalidad de los elementos que formen parte de la propuesta, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias Bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2016-093

Cochabamba, septiembre de 2016