SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIFASICO 145 KV, SECCIONADOR TRIFASICO 123 KV Y PARARRAYOS - PETT

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Para procesos cuyo monto de contrato  sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Lotes)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
| Lote N° | 1 | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |  |  |
| Descripción del Lote | INTERRUPTOR DE POTENCIA EN SF6 |  |  |  |
| Precio referencial del lote | 995.906,40 |  |  |  |
|  |  | BIENES SOLICITADOS PARA EL LOTE | BIENES OFERTADOS PARA EL LOTE (Debe presentar oferta para cada bien solicitado en este Lote) |
| Ítem | Descripción del bien | Cantidad solicitada | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
|  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | INTERRUPTORES DE POTENCIA | 2 | 386.280,00 | 772.560,00 | F | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | LOTE DE REPUESTOS PARA INTERRUPTOR 145 Kv | 1 | 223.346,40 | 223.346,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
|  |  | (Literal) |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

Nota: En caso que la contratación se efectué por lotes se deberá repetir el cuadro para cada lote.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Lotes)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
| Lote N° | 2 | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |  |  |
| Descripción del Lote | SECCIONADORES DE POTENCIA 123 KV |  |  |  |
| Precio referencial del lote | 598.560,00 |  |  |  |
|  |  | BIENES SOLICITADOS PARA EL LOTE | BIENES OFERTADOS PARA EL LOTE (Debe presentar oferta para cada bien solicitado en este Lote) |
| Ítem | Descripción del bien | Cantidad solicitada | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
|  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL HORIZONTAL CON ESTRUCTURA | 3 | 104.400,00 | 313.200,00 | F | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | LOTE DE REPUESTOS | 1 | 34.800,00 | 34.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL SIN ESTRUCTURA PARA MONTAJE EN PORTICO | 1 | 83.520,00 | 83.520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL HORIZONTAL CON ESTRUCTURA Y CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA | 1 | 132.240,00 | 132.240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Lote de Repuestos para seccionador 123 kV con cuchillas de PAT, tipo apertura central, descrito REPUESTOS (Adjuntar lista detallada de repuestos) | 1 | 34.800,00 | 34.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
|  |  | (Literal) |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

Nota: En caso que la contratación se efectué por lotes se deberá repetir el cuadro para cada lote.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Lotes)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
| Lote N° | 3 | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |  |  |
| Descripción del Lote | PARARRAYOS |  |  |  |
| Precio referencial del lote | 172.782,40 |  |  |  |
|  |  | BIENES SOLICITADOS PARA EL LOTE | BIENES OFERTADOS PARA EL LOTE (Debe presentar oferta para cada bien solicitado en este Lote) |
| Ítem | Descripción del bien | Cantidad solicitada | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
|  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PARARRAYOS DE ZnO, Ur 96 kV | 4 | 31.842,00 | 127.368,00 | F | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | SENSOR MONITOR DE DESCARGAS | 4 | 10.683,60 | 42.734,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | TRANSCEPTOR INALAMBRICO | 1 | 2.680,00 | 2.680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
|  |  | (Literal) |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

Nota: En caso que la contratación se efectué por lotes se deberá repetir el cuadro para cada lote.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| LOTE | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | EQUIPOS DE PATIO |
| 1.1 | INTERRUPTORES DE POTENCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Interruptor trifásico de 145 kV, operación monopolar, de SF6, 3150 A, 40 kA, 650 kVp de BIL, 50 Hz, con mecanismo de operación a resorte. Incluye estructura soporte, conectores terminales de aluminio y pernos de anclaje. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | LOTE DE REPUESTOS PARA INTERRUPTOR 145 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Lote de Repuestos para interruptor 145kV de operación monopolar, descrito en repuestos | 1 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| 1.1.1 | DATOS GENERALES | Unidad | Requerido |  |  |  |  |
|  | Altitud máxima de instalación | msnm | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | (El BIL ya fue corregido) |  |  |  |  |
|  | Normas de fabricación |  | IEC |  |  |  |  |
|  | Capacidad sísmica | g | 0.2g, 10 Hz |  |  |  |  |
|  | Temperatura de operación | ºC | -25 / 40 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Características de Tensión: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal del sistema | kV | 115 |  |  |  |  |
|  | - Tensión asignada del equipo | kV | 145 |  |  |  |  |
|  | Nivel de aislamiento a 1000 msnm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto | kV | 275 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 (LIWL) | kVp | 650 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso de maniobra (SIWL) | kVp | - |  |  |  |  |
|  | - Distancia entre los ejes de los polos | mm | ≥ 2000 |  |  |  |  |
|  | Características de Corriente |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal | A | 3150 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de corta duración (3 s) | kA | 40 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de cierre | kAp | 100 |  |  |  |  |
|  | Poder de interrupción: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corriente de interrupción simétrica | kA | 40 |  |  |  |  |
|  | - Ciclo de operación para el poder de interrupción |  | O-0.3"-CO-3'-CO |  |  |  |  |
|  | - Clase de conmutación capacitiva |  | Clase C2 |  |  |  |  |
|  | Características de Operación: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tiempo de corte (Break time) | ms. | <50 |  |  |  |  |
|  | - Tiempo de cierre (Closing time) | ms. | <90 |  |  |  |  |
|  | - Número operaciones garantizado con In. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Número operaciones garantizado con Icc |  |  |  |  |  |  |
|  | - Clase de resistencia mecánica |  | Clase M2 |  |  |  |  |
|  | Clase de resistencia eléctrica |  | Clase E1 |  |  |  |  |
|  | Máx.dif. de tiempos de apertura entre dos diferentes polos | ms. | ≤ 5 |  |  |  |  |
|  | Factor del primer polo que abre |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Tensión transitoria de recuperación (TRV) | kV |  |  |  |  |  |
|  | Cámaras de interrupción: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Medio de extinción |  | SF6 |  |  |  |  |
|  | - Número de cámaras de extinción |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - Presión del medio extintor en las cámaras de extinción | Mpa |  |  |  |  |  |
|  | - Condensadores de equipotencialización de cámaras |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecanismo de operación y control: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Funcionamiento |  | Monopolar |  |  |  |  |
|  | - Tipo de mecanismo de operación |  | Por resortes |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección |  | IP54 |  |  |  |  |
|  | - Cantidad de mecanismos de operación |  | 3 (1 por fase) |  |  |  |  |
|  | - Carga del mecanismo |  |  |  |  |  |  |
|  | . Manual |  | Si |  |  |  |  |
|  | . Eléctrico |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Tensión de alimentación del motor | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Corriente de régimen del motor | A |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (mandos) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Contactos auxiliares |  | 10 Na + 10 Nc |  |  |  |  |
|  | - Adecuado para operación con equipo de mando sincronizado (incluye: contacto de alta velocidad y sensor de temperatura) |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Suministro de equipo de mando sincronizado |  | No |  |  |  |  |
|  | Gabinete de Control Centralizado: |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cantidad de gabinetes |  | 1 |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección |  | IP54 |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (control) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | Aisladores de paso: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Marca / Tipo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material / color |  | Porc. / Marrón |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga total | mm |  |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga específica | mm/kV | ≥ 25 |  |  |  |  |
|  | - Esfuerzos electrodinámicos en la punta | N |  |  |  |  |  |
|  | - Capacitancia | pF |  |  |  |  |  |
|  | - Factor de disipación | % |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | CIRCUITOS AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |
|  | Bobinas de cierre y apertura: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Numero de bobinas de apertura |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - Numero de bobinas de cierre |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Calentamiento de caja de control: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Potencia | W |  |  |  |  |  |
|  | - Límites, Control termostático | °C |  |  |  |  |  |
|  | Bloques internos en el dispositivo de mando: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de Interbloqueo de cierre | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de Interbloqueo de apertura | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de los Relés de "Antibombeo" | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | Alarmas |  |  |  |  |  |  |
|  | - Baja presión de gas |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Falla en el dispositivo de mando |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Discordancia de polos |  | Si |  |  |  |  |
|  | Señalizaciones: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Contador de maniobras del interruptor |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Indicador mecánico del estado del resorte de cierre |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Indicador mecánico de posición del interruptor |  | Si |  |  |  |  |
| 1.1.4 | ESTRUCTURA SOPORTE Y CONECTORES |  |  |  |  |  |  |
|  | Estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Número de columnas de la estructura soporte |  | 3 |  |  |  |  |
|  | - Pernos de anclaje para la estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | Conectores terminales primarios AT |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Sección/diámetro del cable de aluminio |  | 397 a 954 MCM, ACSR |  |  |  |  |
|  | - Cantidad / Tipo de conexión del cable |  | 6 pzas / Horiz |  |  |  |  |
|  | Cables multiconductoresde unión entre los mecanismos de operación y el gabinete de control centralizado |  | Si |  |  |  |  |
|  | Bloques enchufables para las conexiones entre los mecanismos de operación y el gabinete de control centralizado |  | Si |  |  |  |  |
| 1.1.5 | DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
|  | - Número de maniobras sin revisión del interruptor |  |  |  |  |  |  |
|  | . Con intensidad nominal |  |  |  |  |  |  |
|  | . Con intensidad de cortocircuito |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | PESOS E INFORMACIÓN DEL EQUIPO. Incluye soporte metálico |  | Si |  |  |  |  |
|  | Pesos: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Masa total del interruptor | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa del mecanismo de operación y control | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa de un polo para transporte | kg |  |  |  |  |  |
|  | Información y documentación |  |  |  |  |  |  |
|  | - Manuales de montaje, operación y mantenimiento |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Planos de las dimensiones exteriores del interruptor |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Planos de las dimensiones exteriores para el transporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Planos de la estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Catálogos del fabricante |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Pruebas Tipo de equipos similares |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Referencias comerciales |  | Si |  |  |  |  |
| 1.2 | REPUESTOS - INTERRUPTORES DE POTENCIA, OPERACIÓN MONOPOLAR |  |  |  |
| 1.2.1 | UN (1) POLO COMPLETO. INCLUYE: CÁMARA DE CORTE, AISLADOR SOPORTE, MANDO MONOPOLAR Y ESTRUCTURA SOPORTE. |  |  |  |
| 1.2.2 | UN (1) BOTELLÓN CON GAS SF6, de 40 kg. |  |  |  |
| 1.2.3 | LOTE DE ACCESORIOS, SEGÚN DE DETALLE A CONTINUACIÓN: |  |  |  |
|  | Un (1) juego de bobinas de apertura y cierre: 2 de apertura y 1 de cierre |  |  |  |
|  | Un (1) bloque de contactos auxiliares |  |  |  |
|  | Un (1) juego de resistencias de calefacción (2 permanente + 1 termostato) |  |  |  |
|  | Un (1) juego de relés y/o contactores: uno de cada tipo utilizado. |  |  |  |
|  | Un (1) juego completo de empaquetaduras de la cámara de corte y otros recintos con SF6. |  |  |  |
|  | Un (1) juego de conductos de presión de SF6 |  |  |  |
|  | Un (1) motor |  |  |  |
|  | Un (1) monitor-indicador de presión de SF6. |  |  |  |
|  | Un (1) kit completo de llenado de SF6. |  |  |  |
|  | Se deben listar los repuestos y herramientas especiales necesarias para una operación de 10 años; y, otros repuestos sugeridos por el fabricante. |  |  |  |
| 2 | EQUIPOS DE PATIO |
| 2.1 | SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL HORIZONTAL CON ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |
|  | Seccionador trifásico de 123kV, de apertura central, 550kVp de BIL, 2500 A, 40kA, mando tripolar a motor, montaje horizontal, separación fases 2500 mm. Incluye estructura soporte, conectores terminales y pernos de anclaje. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | LOTE DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL SIN ESTRUCTURA PARA MONTAJE EN PORTICO |  |  |  |  |  |  |
|  | Seccionador trifásico de 123 kV, de apertura central, 550 kVp de BIL, 2500 A, 40 kA, mando tripolar a motor, montaje vertical y horizontal en viga de pórtico, separación fases 2500 mm. Incluye base soporte, conectores terminales y varillaje hasta el mando en base de columna de pórtico. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL HORIZONTAL CON ESTRUCTURA Y CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |
|  | Seccionador trifásico de 123 kV con cuchillas de puesta a tierra, de apertura central, 550 kVp de BIL, 2500 A, 40 kA, mando tripolar a motor del seccionador, mando tripolar a motor de las cuchillas de PAT, montaje horizontal, separación fases 2500 mm. Incluye estructura soporte, conectores terminales y pernos de anclaje. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Lote de Repuestos para seccionador 123 kV con cuchillas de PAT, tipo apertura central, descrito REPUESTOS (Adjuntar lista detallada de repuestos) |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS "SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL HORIZONTAL CON ESTRUCTURA" |
| 2.1.1 | DATOS GENERALES | Unidad | Requerido |  |  |  |  |
|  | Altitud máxima de instalación | Msnm | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | (El BIL ya fue corregido) |  |  |  |  |
|  | Norma de Fabricación |  | IEC |  |  |  |  |
|  | Tipo de montaje |  | Horizontal |  |  |  |  |
| 2.1.2 | DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Características de Tensión: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal del sistema | kV | 115 |  |  |  |  |
|  | - Tensión asignada del equipo | kV | 123 |  |  |  |  |
|  | Nivel de aislamiento a 1000 msnm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto (a tierra) | kV | 230 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto (Entrada Salida) | kV |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 | kVp | 550 |  |  |  |  |
|  | (a tierra) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 | kVp |  |  |  |  |  |
|  | (Entrada Salida) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a maniobra 250/2500 | kVp | --- |  |  |  |  |
|  | (a tierra) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a maniobra 250/2500 | kVp | --- |  |  |  |  |
|  | (Entrada Salida) |  |  |  |  |  |  |
|  | Distancia entre los ejes de fases | Mm | 2500 a 3000 |  |  |  |  |
|  | (definido en la Lista de Precios) |  |  |  |  |  |  |
|  | Características de corriente |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal | A | 2500 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de corta duración (3 s) | kA | 40 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de cierre | kAp | 100 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal apertura Inductiva/capacitiva | A | 2 |  |  |  |  |
|  | Tiempos |  |  |  |  |  |  |
|  | - Al cierre, entre la orden al secc. y la apertura | S |  |  |  |  |  |
|  | - Al apertura, entre la orden al secc. y la apertura | S |  |  |  |  |  |
|  | Contactos auxiliares libres | N° | 10 NA + 10NC |  |  |  |  |
|  | Mando motorizado/manual (seccionador) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Accionamiento Giratorio horizontal |  | Tripolar |  |  |  |  |
|  | - Torque requerido para la operación | N-m |  |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección de tablero del mando |  | IP55 |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (mandos) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Control Termostático | °C |  |  |  |  |  |
|  | Aisladores de paso |  |  |  |  |  |  |
|  | - Marca |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material / color |  | Porc. / Marrón |  |  |  |  |
|  | - Tipo |  | C6-550 |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga específica | mm/kV | 25 |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la flexión | N |  |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la torsión | Nm |  |  |  |  |  |
|  | Clase de resistencia mecánica |  | M2 |  |  |  |  |
|  | Clase de resistencia eléctrica |  | E0 |  |  |  |  |
|  | Estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Número de columnas de la estructura soporte |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pernos de anclaje para la estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Altura de estructura + seccionador | Mm | 4200 a 4500 |  |  |  |  |
|  | (A definir en la aprobación de planos) |  |  |  |  |  |  |
|  | Conectores terminales primarios AT |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Sección/diámetro del cable de aluminio |  | 397 a 954 MCM, ACSR |  |  |  |  |
|  | - Cantidad / Tipo de conexión del cable |  | 6 pzas / Horiz |  |  |  |  |
| 2.1.3 | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de maniobra en barra de transferencia | A/V | 1600/100 |  |  |  |  |
|  | IEC62271-102 Anexo B |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | PESOS E INFORMACIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
|  | - Manuales de montaje, operación y mantenimiento |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Estructura soporte y disp. pernos anclaje |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Masa de una fase del seccionador | Kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa total de tres fases | Kg |  |  |  |  |  |
|  | - Altura total | Mm |  |  |  |  |  |
|  | - Largo total | Mm |  |  |  |  |  |
| 2.2 | REPUESTOS - SECCIONADOR TRIFASICO DE APERTURA CENTRAL |  |  |  |
|  | Mecanismo de operación y control del seccionador |  |  |  |
|  | Dos (2) aisladores soporte |  |  |  |
|  | Par de brazos de contacto principales del seccionador con mandíbulas |  |  |  |
|  | Mandibulas de contacto de seccionador: 3 hembra y 3 machos |  |  |  |
|  | Motor de seccionador |  |  |  |
|  | Un juego completo de relés o contactores del seccionador |  |  |  |
|  | Accesorios para el sistema de varillaje (para el caso de seccionadores montados en pórticos) |  |  |  |
|  | Deben listar los repuestos y herramientas especiales necesarias para una operación de 10 años, y otros repuestos sugeridos por el fabricante |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS "SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL SIN ESTRUCTURA PARA MONTAJE EN PORTICO" |
| 2.3.1 | DATOS GENERALES | Unidad | Requerido |  |  |  |  |
|  | Altitud máxima de instalación | msnm | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | (El BIL ya fue corregido) |  |  |  |  |
|  | Norma de Fabricación |  | IEC |  |  |  |  |
|  | Tipo de montaje |  | en pórtico (Vertical u horizontal) |  |  |  |  |
|  | (definido en la Lista de Precios) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | Características de Tensión: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal del sistema | kV | 115 |  |  |  |  |
|  | - Tensión asignada del equipo | kV | 123 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Nivel de aislamiento a 1000 msnm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto(a tierra y entre fases) | kV | 230 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 | kVp | 550 |  |  |  |  |
|  | (a tierra y entre fases) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Distancia entre los ejes de fases | mm | 2500 a 3000 |  |  |  |  |
|  | (definido en la Lista de Precios) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Características de corriente |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal | A | 2500 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de corta duración (3 s) | kA | 40 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de cierre | kAp | 100 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal apertura Inductiva/capacitiva | A | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Tiempos |  |  |  |  |  |  |
|  | - Al cierre, entre la orden al secc. y la apertura | s |  |  |  |  |  |
|  | - Al apertura, entre la orden al secc. y la apertura | s |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Contactos auxiliares libres | N° | 10 NA + 10NC |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Mando motorizado/manual (seccionador) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Accionamiento Giratorio horizontal |  | Tripolar |  |  |  |  |
|  | - Torque requerido para la operación | N-m |  |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección de tablero del mando |  | IP55 |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (mandos) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Control Termostático | °C |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Aisladores de paso |  |  |  |  |  |  |
|  | - Marca |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material / color |  | Porc. / Marrón |  |  |  |  |
|  | - Tipo |  | C6-550 |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga específica | mm/kV | 25 |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la flexión | N |  |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la torsión | Nm |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | Clase de resistencia mecánica |  | M2 |  |  |  |  |
| 2.3.11 | Clase de resistencia eléctrica |  | E0 |  |  |  |  |
| 2.3.12 | Base soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Pernos de fijación para la base soporte |  | Si |  |  |  |  |
| 2.3.13 | Conectores terminales primarios AT |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Sección/diámetro del cable de aluminio |  | 397 a 954 MCM, ACSR |  |  |  |  |
|  | - Cantidad / Tipo de conexión del cable |  | 6 pzas / Horiz |  |  |  |  |
| 2.3.14 | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de maniobra en barra de transferencia | A/V | 1600/100 |  |  |  |  |
|  | IEC62271-102 Anexo B |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | PESOS E INFORMACIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
|  | - Base soporte y disp. pernos anclaje |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Masa de una fase del seccionador | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa total de tres fases | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Altura total | mm |  |  |  |  |  |
|  | - Largo total | mm |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS "SECCIONADORES DE APERTURA CENTRAL HORIZONTAL CON ESTRUCTURAY CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA" |
| 2.4.1 | DATOS GENERALES | Unidad | Requerido |  |  |  |  |
|  | Altitud máxima de instalación | Msnm | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | (El BIL ya fue corregido) |  |  |  |  |
|  | Norma de Fabricación |  | IEC |  |  |  |  |
|  | Tipo de montaje |  | Horizontal |  |  |  |  |
| 2.4.2 | DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Características de Tensión: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión Nominal del sistema | kV | 115 |  |  |  |  |
|  | - Tensión asignada del equipo | kV | 123 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Nivel de aislamiento a 1000 msnm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto (a tierra) | kV | 230 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial, 1 minuto (Entrada Salida) | kV |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 | kVp | 550 |  |  |  |  |
|  | (a tierra) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 | kVp |  |  |  |  |  |
|  | (Entrada Salida) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a maniobra 250/2500 | kVp | --- |  |  |  |  |
|  | (a tierra) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a maniobra 250/2500 | kVp | --- |  |  |  |  |
|  | (Entrada Salida) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Distancia entre los ejes de fases | mm | 2500 a 3000 |  |  |  |  |
|  | (definido en la Lista de Precios) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Características de corriente |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal | A | 2500 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de corta duración (3 s) | kA | 40 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal de cierre | kAp | 100 |  |  |  |  |
|  | - Corriente nominal apertura Inductiva/capacitiva | A | 2 |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Tiempos |  |  |  |  |  |  |
|  | - Al cierre, entre la orden al secc. y la apertura | s |  |  |  |  |  |
|  | - Al apertura, entre la orden al secc. y la apertura | s |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | Contactos auxiliares libres |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mando motorizado (seccionador) | N° | 10 NA + 10NC |  |  |  |  |
|  | - Mando motorizado (cuchillas de puesta a tierra) | N° | 10 NA + 10NC |  |  |  |  |
| 2.4.10 | Mando motorizado/manual (seccionador) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Accionamiento Giratorio horizontal |  | Tripolar |  |  |  |  |
|  | - Torque requerido para la operación | N-m |  |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección de tablero del mando |  | IP55 |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (mandos) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Control Termostático | °C |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | Mando motorizado/manual (Cuchilla PAT) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modelo |  |  |  |  |  |  |
|  | - Accionamiento Giratorio horizontal |  | Tripolar |  |  |  |  |
|  | - Torque requerido para la operación | N-m |  |  |  |  |  |
|  | - Grado de protección de tablero del mando |  | IP55 |  |  |  |  |
|  | - Tensión auxiliar (mandos) | Vcc | 125 |  |  |  |  |
|  | - Tensión calefactores e iluminación | Vca | 220 |  |  |  |  |
|  | - Control Termostático | °C |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | Aisladores de paso |  |  |  |  |  |  |
|  | - Marca |  |  |  |  |  |  |
|  | - Material / color |  | Porc. / Marrón |  |  |  |  |
|  | - Tipo |  | C6-550 |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga específica | mm/kV | 25 |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la flexión | N |  |  |  |  |  |
|  | - Carga mecánica de los aisladores a la torsión | Nm |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 | Clase de resistencia mecánica |  | M2 |  |  |  |  |
| 2.4.14 | Clase de resistencia eléctrica |  | E0 |  |  |  |  |
| 2.4.15 | Estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Número de columnas de la estructura soporte |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pernos de anclaje para la estructura soporte |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Altura de estructura + seccionador | mm | 4200 a 4500 |  |  |  |  |
|  | (A definir en la aprobación de planos) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 | Conectores terminales primarios AT |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Sección/diámetro del cable de aluminio |  | 397 a 954 MCM, ACSR |  |  |  |  |
|  | - Cantidad / Tipo de conexión del cable |  | 6 pzas / Horiz |  |  |  |  |
| 2.4.17 | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.18 | - Capacidad de maniobra en barra de transferencia | A/V | 1600/100 |  |  |  |  |
|  | IEC62271-102 Anexo B |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.19 | - Capacidad de maniobra de corriente inductiva, de las cuchillas de puesta a tierra |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC62271-102 Anexo C (Clase A y Clase B) |  |  |  |  |  |  |
|  | (Clase A) - Para acoplamiento electromagnético | A/kV | -- |  |  |  |  |
|  | - Para acoplamiento electrostático | A/kV | -- |  |  |  |  |
|  | (Clase B) - Para acoplamiento electromagnético | A/kV | -- |  |  |  |  |
|  | - Para acoplamiento electrostático | A/kV | -- |  |  |  |  |
| 2.4.20 | PESOS E INFORMACIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
|  | - Manuales de montaje, operación y mantenimiento |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Estructura soporte y disp. pernos anclaje |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Masa de una fase del seccionador | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa total de tres fases | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Altura total | mm |  |  |  |  |  |
|  | - Largo total | mm |  |  |  |  |  |
| 2.5 | REPUESTOS - CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA (PARA SECC. TIPO APERTURA CENTRAL) |  |  |  |
|  | Mecanismo de operación y control de las cuchillas de PAT |  |  |  |
|  | Brazo de contacto principal de la cuchilla de PAT con mandíbulas |  |  |  |
|  | Mandíbulas de contacto de cuchillas de PAT: 3 hembras y 3 machos |  |  |  |
|  | motor de cuchilla de PAT |  |  |  |
|  | Un juego completo de relés o contactores de la cuchilla de PAT |  |  |  |
|  | Accesorios para el sistema de varillaje (para el caso de seccionadores montados en pórticos) |  |  |  |
|  | Deben listar los repuestos y herramientas especiales necesarias para una operación de 10 años, y otros repuestos sugeridos por el fabricante |  |  |  |
| 3 | EQUIPOS DE PATIO |
| 3.1 | PARARRAYOS DE ZnO, Ur 96 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Pararrayos de ZnO, Ur 96 kV, clase 3, envolvente de porcelana 550 kVp de BIL,soportabilidad a carga permanente de la envolvente ≥ 2500 Nm, línea de fuga ≥ 3500mm, base aislante, conectores terminales AT. No incluye estructura soporte. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | SENSOR MONITOR DE DESCARGAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor monitor de descargas (similar a excount II de ABB) o monitor de condición (similar a ACM de SIEMENS). Registra: descargas (magnitud y fecha), mide corriente resistiva por el pararrayos, mide corriente de fuga total por el pararrayos. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | TRANSCEPTOR INALAMBRICO |  |  |  |  |  |  |
|  | Transceptor inalámbrico (similar a ABB) o modulo inalámbrico USB (similar a SIEMENS). Permite la descarga de datos de los sensores. Incluye un software para análisis estadístico. | 1 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
|  | DATOS GENERALES | Unidad | Requerido |  |  |  |  |
|  | Fabricante |  |  |  |  |  |  |
|  | País de origen |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo |  |  |  |  |  |  |
|  | Altitud máxima de instalación | msnm | 1000 |  |  |  |  |
|  | (Dato valido solo para H (msnm) de funcionamiento. El BIL ya fue corregido) |  |  |  |  |  |  |
|  | Normas de fabricación |  | IEC |  |  |  |  |
|  | Capacidad sísmica | g | 0.5g |  |  |  |  |
|  | Temperatura de operación | ºC | -40/40 |  |  |  |  |
|  | DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Características del sistema |  |  |  |  |  |  |
|  | - Frecuencia nominal del sistema | Hz | 50 |  |  |  |  |
|  | - Tensión del sistema | kV | 115 ± 10% |  |  |  |  |
|  | Características de Tensión del pararrayos: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión nominal del equipo (Ur) | kV | 96 |  |  |  |  |
|  | - Tensión continua de operación (Uc) | kV | 77 |  |  |  |  |
|  | - Soportabilidad frente a sobretensiones, 1 s (TOV) | kV |  |  |  |  |  |
|  | - Soportabilidad frente a sobretensiones, 10 s (TOV) | kV |  |  |  |  |  |
|  | Corriente nominal de descarga | kAp | 10 |  |  |  |  |
|  | Clase de descarga de línea |  | Clase 3 |  |  |  |  |
|  | Capacidad de alivio de presión en cortocircuito | kA | ≥ 40 |  |  |  |  |
|  | Capacidad de disipación de energía | kJ/kV | ≥ 7,5 x (Ur) |  |  |  |  |
|  | Características de Protección: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Máx. tensión residual a corriente de rayo 8/20 (10 kA) | kVp |  |  |  |  |  |
|  | - Máx. tensión residual a corriente de maniobra 30/60 (1 kA) | kVp |  |  |  |  |  |
|  | Características del Aislador a 1000 msnm: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Soportabilidadcarga permanente | Nm | ≥ 2500 |  |  |  |  |
|  | - Soportabilidad a carga de corto tiempo | Nm | ≥ 7000 |  |  |  |  |
|  | - Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 (LIWL) | kVp | ≥ 550 |  |  |  |  |
|  | - Línea de fuga total | mm | ≥ 3500 |  |  |  |  |
|  | - Altura total del pararrayos | mm |  |  |  |  |  |
|  | - Material |  | Porc / Marrón |  |  |  |  |
|  | ESTRUCTURA SOPORTE, CONECTORES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Estructura soporte |  | No |  |  |  |  |
|  | - Pernos de anclaje para la estructura soporte |  | No |  |  |  |  |
|  | Conectores terminales primarios AT |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Sección/diámetro del cable de aluminio |  | 397 a 954 |  |  |  |  |
|  |  |  | MCM, ACSR |  |  |  |  |
|  | - Cantidad / Tipo de conexión del cable |  | 1 pzas / Horiz |  |  |  |  |
|  | ACCESORIOS OPCINALES |  | Si |  |  |  |  |
|  | Sensor de descargas (similar al tipo EXCOUNT II de ABB) |  | Si |  |  |  |  |
|  | Transceptor inalámbrico (similar al tipo EXCOUNT II de ABB) |  | Si |  |  |  |  |
|  | PESOS E INFORMACION DEL EQUIPO |  | Si |  |  |  |  |
|  | - Masa total del equipo | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Masa del equipo con embalaje | kg |  |  |  |  |  |
|  | - Planos de las dimensiones exteriores |  |  |  |  |  |  |
|  | - Altura total | mm | Si |  |  |  |  |
|  | - Ancho total | mm | Si |  |  |  |  |
|  | - Disp. pernos anclaje del equipo a la estruc. X, Y | mm x mm | Si |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en la Subestación de Trinidad bajo la modalidad DAP descargados sobre plataforma (piso) de Subestación. Los costos de Carguío, descarguío y transporte corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| El plazo de entrega por lotes establecido para el presente proceso no debe exceder los 240 días calendario computables a partir de la firma de la orden de proceder pudiendo ofertar plazos menores de entrega que serán considerados para la adjudicación. El atraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según contrato, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA Y DOCUMENTOS DE RESPALDO |  |  |  |  |
| Experiencia de mínimo 5 años del proponente de haber suministrado en Bolivia los equipos ofertados, para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar certificados u otros documentos de respaldo. |  |  |  |  |
| GARANTÍA |  |  |  |  |
| El proveedor deberá constituir a nombre de ENDE, las siguientes garantías a primer requerimiento. -Garantía de Cumplimiento de Contrato. -Garantía de Correcta Inversión de anticipo (si solicita anticipo). -Garantía de Funcionamiento de maquinaria y Equipos. |  |  |  |  |
| INSPECCION Y RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| Inspectores de ENDE Corporación tendrá derecho a inspeccionar el "Suministro" a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en fabrica y lugar de entrega. El Adjudicado comunicara por escrito con 15 (quince) días de anticipación para la realización de PRUEBAS EN FABRICA. ENDE designara una comisión de Recepción Técnica para aceptar o rechazar el suministro si existieran observaciones. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y SOPORTE |  |  |  |  |
| a) Instructivos y Manuales de operación y sus elementos principales en español. b) Instructivos y Manuales de mantenimiento en español. c) Instructivos y Manuales de montaje en español. d) Descripción, planos y esquema eléctrico funcional del comando. e) Copia de los protocolos de pruebas realizadas. f) Reporte de pruebas de Rutina. g) Documento de Garantía de los equipos. h) Instructivos y/o catálogos de componentes secundarios y auxiliares en español. Nota: Los Instructivos, Manuales y Planos deberán describir la totalidad de partes y sistemas del equipo ofrecido, esta documentación deberá entregarse tanto en medio físico (3 copias) como magnético, deberán ser en idioma español. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE BOLIVIA en el lugar dispuesto para la entrega. -A la confirmación de salida de puerto de los equipos el proveedor solicitara la cancelación del 80% restante del precio total del contrato. -A la entrega de los equipos en Subestación Trinidad el proveedor solicitara la cancelación del 20% restante del precio total del contrato. El proveedor podrá solicitar un anticipo del 50% del precio total del Contrato a la presentación de la Garantía de anticipo del 100% del valor del anticipo. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Subestación Trinidad entrega de equipos bajo la modalidad DAP., (entrega de equipos sobre piso ó plataforma de la Subestación Trinidad) |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA SUMINISTRO BAJO MODALIDAD DAP |  |  |  |  |
| ENDE en aplicación de lo establecido en el inciso q) del Artículo 133 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas, modificado mediante Ley 614 Ley del Presupuesto General del Estado de fecha 13 de diciembre del 2014 que señala “El equipamiento, los medicamentos, suministros e insumos médicos, y la maquinaría destinada al sector público, podrán acogerse previa Resolución Ministerial dictada expresamente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la exoneración total del pago de los tributos aduaneros. Asimismo el D.S. 29522 de fecha 16 de abril del 2008 que facilita las operaciones de internación, depósito transitorio, importaciones para el consumo en la modalidad de despacho inmediato, de maquinaria y equipo o unidad funcional importada con destino a empresas públicas nacionales estratégicas. ENDE siendo una Empresa Pública Nacional Estrategia requiere realizar las siguientes mejoras de condiciones de entrega del bien. La provisión de equipos objeto de la presente convocatoria, será bajo la modalidad DAP (Delivered at place), de acuerdo a los INCOTERMS 2010. Se conviene a los efectos de ejecución y cumplimiento del suministro, dentro de la modalidad de adquisición DAP, que ENDE asumirá el pago de tributos y almacenaje en Aduana o se acogerá a la respectiva exoneración tributaria. El transporte y el seguro de transporte de todos los equipos hasta el sitio de entrega, así como descargue de los bienes en el sitio de montaje (sobre plataforma) deberán estar incluidos en el precio de la oferta, cuya responsabilidad es del proponente adjudicado. |  |  |  |  |
| La empresa proponente deberá entregar oportunamente a ENDE la documentación de importación en original en el marco del Articulo No. 111 del Decreto Supremo No. 25870 “Reglamento a la Ley General de Aduanas” bajo el siguiente detalle: - Factura de origen con valor DAP emitida por el fabricante a nombre de ENDE - Lista de Empaque - Póliza de Seguro - Bill of Lading - Planillas de Gastos Puerto (Si Corresponde) - Certificados de Flete (Marítimo – Terrestre) - Parte de Recepción - Carta Porte - CRT - Manifiesto internacional de Carga – MIC - Certificado de Origen (en el Marco de los Convenios Internacionales) - Contratos de Transporte Terrestre (en caso de Corresponder). Todos los documentos señalados deben mencionar como Consignatario de los Bienes a la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE con NIT 1023187029, asimismo la entrega de los bienes debe realizarse a través de Aduana Interior. Se debe aclarar que el listado de documentos señalados líneas arriba son de carácter enunciativo pero no limitativo, siendo que ENDE podrá solicitar documentación adicional a efectos de proceder con la importación hasta concluir con la Regularización de los Trámites. De la misma forma, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 1487 de fecha 06 de febrero de 2013 “Las Empresas Publicas deben solicitar el Despacho Inmediato a solicitud expresa de la Máxima Autoridad de Ministerio Cabeza de Sector”, para tal efecto el Proveedor deberá remitir la documentación de origen (factura Comercial y Lista de Empaque) en digital al menos dos semanas antes de la llegada de los bienes a Puerto de desembarque y en original antes de la llegada a Aduana Interior a objeto de que ENDE inicie los respectivos tramites en el Ministerio Cabeza de Sector |  |  |  |  |
| El período de trámite en Aduana Interior a cargo de ENDE no será computado como parte del plazo del contrato. En caso de demora por parte del proveedor en la entrega de los mencionados documentos a ENDE para efectuar el despacho inmediato en Aduana Interior, los días de demora así como los costos de almacenaje y otros adicionales que se deriven del mencionado retraso, serán asumidos por el proveedor. Asimismo, el aceite necesario para el funcionamiento del equipo, deberá ser transportado dentro de los mismos equipos, siempre y cuando esto no afecte la seguridad ni el traslado del equipo, y en caso de ser enviados por separado de manera innecesaria los costos emergentes y autorizaciones necesarias para su importación deberán ser asumidos por el Proveedor. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

EXPRESIONES DE INTERES

MODALIDAD DAP

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2016-080

SEGUNDA INVITACION

Cochabamba, octubre de 2016