ADQUISICION DE MEGOHMETRO DIGITAL PARA CONTROL DE TRANSFORMADORES DE SUBESTACION Y REVISION DE EQUIPOS DE TERMOELECTRICAS

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Documento de registro de la empresa en el Registro Único de Proveedores del

Estado – RUPE, en cumplimiento a Decreto Supremo No. 1497 de 20 de febrero de 2013.

b)    Carnet de Identidad para personas naturales.

c)  Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

d) 	Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

e)	Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

f)	Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, cuando correspondan.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

- FORMATO PARA ADJUDICACION POR ITEMS O POR EL TOTAL

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Unid. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo (*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | MEGOHMETRO DIGITAL HASTA 15 KV | 2 | Pza. | 49.950.- | 99.900.- | F | 15 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Bs. 99.900,00 |  |
| Noventa y nueve mil novecientos 00/100 BOLIVIANOS |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOM POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Caracteristicas Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | MEGOHMETRO DIGITAL HASTA 15 KV | 2 | pza |  |  |  |  |
| 1,1 | Especificaciones del Equipo |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Tensión de prueba: 500 V 2500 V 5000 V 10000 V 15000 V | 10 kΩ a 2000 GΩ (2TΩ ) 10 kΩ a 4000 GΩ (4TΩ ) 10 kΩ a 10000 GΩ (10TΩ ) 10 kΩ a 15000 GΩ (15TΩ ) 10 kΩ a 25000 GΩ (25TΩ ) 10 kΩ a 30000 GΩ (30TΩ ) |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Tensiones de prueba fijas | 500/1000/2500/5000/10000/15000 V |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Tensiones variables | Variable:40 V a 15 kV Tres esquemas de tension programables por el usuario |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Modo rampa | Rampas programables: tension inicial/tension final/duracion |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Rango de configuracion de rampa | 40 a 1100 V/500 a 15000 V |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Configuración de los pasos de la medicion | Hasta 10 pasos (la tension y la duracion se pueden configurar para cada paso) |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Medición de tension despues de pruebas | 0 a 2500 VCA; 0 a 4000 VCC |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Medicion de capacitancia | 0,05 a 9,999 μF/10,00 a 49,99 μF |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Medicion de corriente de fuga | 0 a 8 mA |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Descarga tras prueba | Si/Automatica |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Modos adicionales para detener pruebas: I-Limit Early-Break Temporizador | Programable: 0,2 a 5 mA di/dt Hasta 99 minutos con 59 segundos |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Modo Burn (constante) | Prueba constante |  |  |  |  |
| 1.1.13 | calculo de relacion | PI, DAR, DD |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Calculo de R a Tº de ref. | Si |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Medicion en pantalla | 3 Filtros com 3 constantes de tiempo posibles |  |  |  |  |
| 1.1.16 | visualizacion con graficos | R(t)+V(t); I(t); I(v) |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Almacenamiento | 256 regitros, almacena 80,000 puntos: R,V,I y fecha |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Comunicación | Puerto USB aislado opticamente |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Sofware para PC | DataView |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Fuente de alimentacion | Baterias racargables NiMH, dos paquetes de baterias de 9,6 V 4 Ah cargados por tension externa: 90 a 260 V; 50/60 HZ |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Carga de baterias | Permite cargar las baterias mientras se efectuan mediciones de aislamiento |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Seguridad electrica | 1000 V CAT IV; IEC61010-1 e IEC61557 |  |  |  |  |
| 1.1.23 | EMC, proteccion mecanica, altitud | EN 61326-1, IP54, 3000 m |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Dimensiones / Peso | 340 x 300 x 200 mm (13,39 x 11,81 x 7,87 pulg.) / aprox. 6,2 kg (13,7 lb) |  |  |  |  |
| 1,2 | Otras Caracteristicas del Equipo |  |  |  |  |  |
| 1,2,1 | Prueba de tensión fija o programable desde 40 V hasta 10 kV/15 kV |  |  |  |  |
| 1,2,2 | Amplio rango de medición desde 1 o kΩ hasta 30 TΩ |  |  |  |  |
| 1,2,3 | Corriente de carga de 5 mA |  |  |  |  |
| 1,2,4 | Tensión de prueba por pasos |  |  |  |  |
| 1,2,5 | Tensión de prueba por rampas |  |  |  |  |
| 1,2,6 | Cálculo automático de relaciones DAR / PI / DD /∆R (ppmN) |  |  |  |  |
| 1,2,7 | Gran pantalla LCD retroiluminada, gráfica, digital, con gráficos de barras y gráficas R(t)+V(t), l(t) e I(V) |  |  |  |  |
| 1,2,8 | Múltiples modos de prueba: rampa de voltaje y por pasos con modos "Burn-ln", "Early-Break" y "l-Limit" |  |  |  |  |
| 1,2,9 | Tres configuraciones de filtro para optimizar la estabilidad de la medición |  |  |  |  |
| 1,2,10 | Cálculo de R a una temperatura de referencia |  |  |  |  |
| 1,2,11 | Almacenamiento de 80000 mediciones |  |  |  |  |
| 1,2,12 | Incluye software DataView para almacenamiento de datos, visualización en tiempo real, análisis y generación de reportes |  |  |  |  |
| 1,2,13 | Comunicación USB aislada ópticamente para transferencia a PC y generación de informes con software DataView |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en oficinas de la central ENDE CORPORACION de la ciudad de Cochabamba, ubicados en la calle Colombia y Falsuri Nº655 Los costos de descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los quince (15) días calendario computable a partir de la recepción de la orden de compra u orden a proceder por parte del proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato u Orden de Compra. |  |  |  |  |
| GARANTÍA |  |  |  |  |
| Los bienes ofrecidos bajo estas especificaciones, deberán estar cubierto en la orden de compra o contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) a partir de la recepción definitiva del equipo. |  |  |  |  |
| GARANTIA: |  |  |  |  |
| Los bienes ofrecidos bajo estas especificaciones, deberán estar cubierto en la orden de compra resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) a partir de la recepción definitiva del equipo. |  |  |  |  |
| CAPACITACION: |  |  |  |  |
| El proveedor deberá realizar una capacitación al personal, sobre el manejo, programación y sus características técnicas del equipo, en instalaciones de ENDE. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2017-043

Cochabamba, agosto de 2017