EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARANAVI TRINIDAD DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA COMO EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA CONTRATACIÓN POR COTIZACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL N° CD-PLCT-002/08 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4,6 KM. DE LÍNEA TRIFÁSICA EN 34,5 KV : SUBESTACIÓN – SAN BORJA (BENI) Cochabamba, noviembre de 2008

# DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

# MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

# PARTE I

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1.1	El proceso de contratación en esta modalidad se rige por el presente DBC elaborado en base al Reglamento Especifico aprobado mediante Resolución de Directorio N° 01/2008 de facha 21 de agosto de 2008, en el marco de los Decretos Supremos D.S. N° 29596 y D.S. N° 29644  que asignan a la Empresa Nacional de Electricidad el rol estratégico y participativo en toda la cadena productiva de la industria eléctrica designándola como Empresa Publica Nacional Estratégica (EMPE).

1.2	Todos los plazos se computan en días hábiles, excepto aquellos para los que específicamente se señalan como días calendario.

2	PROPONENTES ELEGIBLES

2.1	Las personas naturales con capacidad de contratar.

2.2	Las personas jurídicas legalmente constituidas, en forma independiente o como asociaciones accidentales.

3 	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

3.1	Para la presentación de propuestas:

# a)	El proponente debe llenar y presentar el Formulario N° 1 (Datos del Proponente y Monto de la Propuesta Económica).

# Propuesta en base a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad en el presente DBC, rotulado de la siguiente manera:

Señores:

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Convocatoria Publica Nacional N° CD-PLCT-002/08

Objeto de la Convocatoria: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4,6 KM.  DE LÍNEA TRIFÁSICA EN 34,5 KV : SUBESTACIÓN – SAN BORJA  (BENI).

Dirección de la Entidad  Convocante: Av.  Ballivián esq. México Nro. N-503

Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de proponente).

NO ABRIR ANTES DEL: _______(Indicar la fecha y hora fijada en la Convocatoria para la apertura).

# 3.2	Para la propuesta adjudicada:

3.2.1	Las personas naturales deberán presentar su Cédula de Identidad.

# 3.2.2	Las personas jurídicas deberán presentar los siguientes documentos:

a)	Documento de Constitución Legal.

b)	Para empresas colectivas o asociaciones accidentales, el Poder del Representante Legal; para otras personas jurídicas, el documento que demuestre su personería jurídica.

c) 	Número de Identificación Tributaria (NIT).

Para contrataciones menores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) los documentos citados deberán ser presentados en fotocopia simple; para contrataciones superiores a este monto, deberán presentarse fotocopias legalizadas.

4	GARANTÍAS REQUERIDAS

4.1	Las garantías requeridas son:

a)	Garantía de Cumplimiento de Contrato. Cuando la entidad convocante considere imprescindible, podrá requerir la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 7% (siete por ciento) del valor del monto total del contrato.

El proponente podrá presentar una de las garantías señaladas en el Artículo 37.- de las NB-SABS, con vigencia a partir de la firma del contrato hasta la recepción definitiva.

Cuando se establezcan pagos parciales, el proponente podrá solicitar la retención del 7% en reemplazo de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La garantía será devuelta una vez que se realice la recepción definitiva.

Las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores y Organizaciones Económicas Campesinas podrán presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor total del contrato.

b)	Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, por el cien por ciento (100%) del monto de anticipo. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

4.2	No se requerirá Garantía de Seriedad de Propuesta ni Garantía Adicional de Cumplimiento de Contrato en Obras.

5	RECEPCIÓN DE COTIZACIONES Y/O PROPUESTAS TÉCNICAS

5.1	La recepción de cotizaciones y/o propuestas técnicas se efectuará en el domicilio señalado por la entidad convocante, hasta la hora y plazo fijado en la convocatoria.

5.2	Los proponentes podrán presentar sus propuestas según su criterio: de manera abierta o en sobre cerrado, situación que deberá consignarse en el registro o libro de actas.

Cuando el proponente decida presentar su propuesta en sobre cerrado, éste no deberá ser abierto hasta antes de la fecha y hora límite de plazo establecida para su presentación.

6	EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

6.1	La lectura de precios ofertados se realizará inmediatamente después de la fecha y hora límite para la presentación de propuestas, previa lectura del precio referencial.

6.2	Se adjudicará la contratación a la oferta con el Precio Evaluado Más Bajo, según el siguiente procedimiento:

6.2.1	Se considerarán aquellas propuestas cuya propuesta económica no exceda el precio referencial.

6.2.2	Se verificará que la propuesta con el precio más bajo cumpla con las condiciones y/o especificaciones técnicas requeridas.

6.2.3	Si la propuesta ofertada cumple con las condiciones y/o especificaciones técnicas requeridas, será considerada como la oferta ganadora y será adjudicada.

Si la oferta no cumple los requisitos, se procederá con la evaluación de la siguiente mejor propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

6.3  	Serán descalificadas:

6.3.1	Las propuestas económicas que excedan el precio referencial.

6.3.2	Las propuestas que no cumplan con las condiciones y requerimientos establecidos en el DBC.

6.3.3	Las propuestas que contengan dos o más alternativas.

6.3.4	Los proponentes que presenten dos o más propuestas.

6.4	Cuando sólo se reciba una o dos cotizaciones y/o propuestas técnicas, la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación procederá a evaluar las propuestas presentadas.

7 	DECLARATORIA DESIERTA

La comisión de calificación o el Responsable de Evaluación declarará desierta cuando:

a)	No se hubiera recibido ninguna propuesta.

b)	Todas las propuestas económicas hubieran superado el precio referencial.

c)	Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC.

Cuando la contratación sea superior a Bs500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), la comisión de calificación declarará desierta la convocatoria mediante Resolución expresa.

8	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y PAGO

8.1	Para la firma del contrato, la entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a tres (3) días para la presentación de los documentos requeridos en el DBC; sin embargo, si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar.

Cuando el proponente adjudicado no cumpla con la presentación de estos documentos en el plazo establecido, la propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente mejor propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, siempre que la misma no exceda el precio referencial.

8.2	Los pagos por la construcción de la Obra se realizarán en la siguiente forma.

- 20% anticipo a la firma de contrato

- 50% cuando el Avance de Obra físico sea de 50%

- 30% contra entrega final de la Obra

Los pagos parciales serán hechos mediante la elaboración de planillas de pago por parte del Supervisor conjuntamente el Contratista, y contra entrega de factura fiscal

8.3	En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad	convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

# 8.4	En caso de que el adjudicado desista a la Firma del Contrato, se procederá a realizar la revisión de la siguiente mejor propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, siempre que el plazo de validez de la misma se encuentre vigente y no exceda el precio referencial, caso contrario el proceso será declarado desierto.

# Las planillas de pago deben ser presentadas de la siguiente forma

# Carta de solicitud de pago del Contratista

# Informe técnico del Supervisor de Obra de los trabajos realizados en el periodo

# Certificado de Avance de Obra

# Planilla de pago

# Informe grafico de Avance de Obra Físico

# Informe gráfico de Avance Financiero

# Informe fotográfico del Avance de Obra

# Ordenes de Trabajo

# Ordenes de Cambio

# Contratos Modificatorios

# Contrato Original

# PARTE II

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

9	CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| CONVOCATORIA Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: |
| --- |
| Entidad convocante | : |  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A |  |
| Modalidad de Contratación | : |  | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo |  |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso | : |  | CD-PLCT-002/08 |  |
| Objeto de la contratación | : |  | CONTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE 4,5 KM. DE LÍNEA ELÉCTRICATRIFÁSICA EN 34,5 KV ENTRE SAN BORJA Y SUBESTACION ENDE (BENI) |  |
| Forma de Adjudicación | : |  | POR EL TOTAL |  |
| La contratación se formalizará mediante | : |  | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato (Suprimir en caso de que no se requiera esta garantía) | : |  | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales. |  |
| Organismo Financiador | : |  | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  | % de Financiamiento |  |
|  |  |  | C A F |  | 100% |  |
| Plazo previsto para la ejecución de la Obra (días calendario) | : |  | 45 DIAS |  |
| Lugar de ejecución de la obra | : |  | SAN BORJA – PROVINCIA BALLIVIAN - BENI |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación por la entidad convocante | : |  | Av. Ballivián N° 503 , Ed. Colón piso 8 - Cochabamba |  |
| INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) Los interesados podrán revisar, obtener información y recabar el Documento Base de Contratación (DBC) de acuerdo a los siguientes datos (Información que se encuentra en el sitio Web del SICOES www.sicoes.gov.bo ): |
| Domicilio de entrega del DBC | : |  | Av. Ballivián N° 503 Ed. Colón piso 8 - Cochabamba |  |
|  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |
| Fecha de Entrega del DBC | : |  | 19 |  | 11 |  | 2008 |  |
| Horario de atención de la entidad | : |  | 9:00 – 12:30 am , 15:00 -18:00 pm |  |
|  |  |  | Nombre Completo |  | Cargo |  | Dependencia |  |
| Encargado de entregar el DBC | : |  | Lic. Sergio Mariño Bernal |  | Resp. Adq. de Bienes y Servicios |  | Dpto. Adm. Proyecto Caranavi - Trinidad |  |
| Encargado de atender consultas | : |  | Ing. Oscar Valderrama |  | Jefe Proyecto Línea 34.5 kV Caranavi-Trinidad |  | Gerencia de Negocios y Exportación |  |
| Teléfono | : |  | 04 - 4520228 – int. 4531 |  |
| Fax | : |  | 04 - 4520318 |  |
| Correo electrónico para consultas | : |  | smarino@ende.bo; ovalderrama@ende.bo |  |
| CRONOGRAMA DE PLAZOS El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |
| # | ACTIVIDAD |  | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
|  |  |  | Día/Mes/Año | Hora:Min |  |
| 1 | Publicación y el DBC en la Mesa de Partes | : |  | 19-11-2008 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Entrega del DBC |  |  |  |  |  |  |  | Av. Ballivián N°503 Ed. Colón piso 5, ofi. 503 - Cochabamba |  |
| 3 | Inspección Previa (No es obligatoria) | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Consultas Escritas (No son obligatorias) | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reunión de Aclaración (No es obligatoria) | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Fecha límite de presentación de Cotizaciones / Propuestas Técnicas y lectura de precios ofertados | : |  | 01-12-2008 |  |  | 15:00 |  | Av. Ballivián N°503 Ed. Colón piso 8 - Ofic.. 808 Cochabamba |  |
| 7 | Calificación de Cotizaciones y/o Propuestas Técnicas (**) | : |  | 02-12-2008 |  |  |  |
| 8 | Adjudicación / Declaratoria Desierta (**) | : |  | 03-12-2008 |  |  |  |
| 9 | Presentación de documentos (**) | : |  | 04-12-2008 |  |  |  |
| 9 | Firma de contrato (**) | : |  | 05-12-2008 |  |  |  |

10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES

  - AREA DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION

La Obra a construirse se encuentra en el Departamento del Beni, provincia Ballivián, Municipio de San Borja, la ruta de la línea es paralela a la carretera Yucumo – San Borja a una distancia de 13 metros del eje de la carretera, a lo largo desde la Subestación de ENDE situada a 4,6 km. De la población de San Borja hacia Yucumo hasta la entrada al pueblo de San Borja donde se conectara a la red existente de la Cooperativa Maniquí. La topografía es plana, la carretera es de tierra y sobre el eje de la línea existen sectores húmedos inundadisos en época de lluvia. El clima de la zona es del tipo tropical con temperatura media de 25 ºC.

  - INFORMACIÓN TECNICA

El trabajo a efectuarse, consiste en la construcción de una línea eléctrica en media tensión de tipo rural con postación de cemento.

Las principales características técnicas del proyecto son las siguientes:

Línea de Media Tensión:

- Longitud 				4,6  km.

- Voltaje	nominal			34,5/19,9  kV

- Circuitos				un circuito trifásico.

- Configuración 				horizontal, tres fases y neutro sobre la cruceta

- Frecuencia Nominal			50 Hz.

- Vano regulador 			140 m en MT

- Conductores				fases 3xACSR N° 1/0 y neutro ACSR N°2

- Tirantes				con cable de acero galvanizado 5/16” grado EHS

- Aisladores de paso			Espiga ANSI 56-3, / ANSI 55-3, Carrete ANSI 53-2

- Aislador de tensión			Polimérico 35 kV

- Distancias mínimas a tierra		5,6  m.

- Fundaciones				en tierra, y en algunos casos zapata de cemento

- Postes 					cemento pretensazo de 600 kg. De rotura

- Longitud de postes			de 11 m

- Peso de los postes			el de 11 m.  aproximadamente  1000 kg.

- Grado de Construcción			NESC  grado “C”

- Nivel freático				en estiaje,  2 m.

El Contratista actuará como una organización, proveyendo dirección, mano de obra calificada y no calificada, herramientas, campamentos, aparatos, equipos y transporte requerido para la construcción de la línea.  El Contratista, además y sin ninguna compensación adicional, deberá coordinar y unir las varias subdivisiones de trabajo y construir la línea completa y lista para su operación continua, todo de acuerdo a estas especificaciones y planos.

  - PLANOS  ”TAL COMO ESTAN CONSTRUIDOS”

Al final de la construcción de las obras, el Contratista deberá asentar todas las modificaciones efectuadas al proyecto ejecutado durante la construcción en un conjunto de planos corregidos, que serán denominados planos  “Tal Como Están Construidos” (As- Built).

  - EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DEL CONTRATISTA

Los equipos y herramientas que el Contratista proveerá para la ejecución de los trabajos de construcción deberán ser por lo menos,  los mismos que figuran en la propuesta que fue presentada y aceptada pudiendo ser los cambios aceptables, solamente si se trata de mejorarlos en calidad y/o cantidad. Las herramientas y equipos que fueran rechazados por ser inadecuados, deberán ser inmediatamente retirados del sitio de la obra.

El Contratista deberá tener permanentemente informado al Supervisor de estos asuntos mediante el libro de órdenes, la misma exigencia es aplicable a la mano de obra, con la aclaración que además se extiende al personal técnico y superior, a Ingenieros y otro personal que figuren en la propuesta aceptada. El Contratista deberá emplear necesariamente personal de experiencia en obras similares para la ejecución de todos los trabajos relacionados con esta Obra.

El Contratista podrá contar con personal de apoyo no calificado de la comunidad participante del proyecto, previa concertación y disposición de esta.

  - CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

Además de las instrucciones que la Supervisión pudiera emitir por si, relativas a las condiciones y normas con las que deben realizarse los trabajos de construcción de las líneas con postes de Hormigón Pretensado. El Contratista deberá observar las siguientes especificaciones de carácter general, las cuales no tienen una condición restrictiva, sino  de condiciones mínimas de calidad de ejecución.

Los trabajos y actividades a cargo del Contratista deberán de ser realizados de tal forma y con tal extensión que finalmente entregue el proyecto terminado listo para su funcionamiento, en conformidad con lo establecido en estas especificaciones.

Durante los trabajos de transporte, carga y descarga, almacenamiento y montaje las normas y reglamentos de seguridad Bolivianas e Internacionales deben ser estrictamente observadas.

El Contratista, deberá ajustarse a las recomendaciones para el almacenamiento, transporte, levantamiento, izado e instalación de los postes de Hormigón Pretenzado.

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias, para que las piezas componentes de las instalaciones y demás materiales, no se dañen  por el excesivo manipuleo durante el  transporte y montaje.

Los métodos de montaje deberán contar con la aprobación del Supervisor. El montaje comprende la ejecución de los trabajos para ubicar todos los elementos necesarios en su posición definitiva y a entera satisfacción de la Supervisión incluyendo todos los accesorios y componentes de las estructuras según los estándares constructivos que le sean entregados.

En el caso de que postes, crucetas y demás material tengan daños y/o errores de fabricación y otros, las piezas deberán ser reemplazadas de inmediato, debiendo el contratista comunicar al Supervisor, quien determinará la solución a adoptarse.

En el caso de que las faltas fueran provocadas y/o atribuidas al Contratista, debido al mal uso, trato, manipuleo, almacenamiento o negligencia  de los mismos, el Contratante exigirá la sustitución de las piezas dañadas con cargo y a costo del Contratista.

El alcance de trabajo cubre las siguientes actividades, pero sin limitarse a ellos

- Apertura del Libro de Ordenes

- Presentación de cronograma de construcción

- Instalación de faenas y reconocimiento del terreno

- Replanteo de la ubicación, y definición de las estructuras

- Limpieza de derecho de vía

- Excavación, relleno y compactado

- Transporte, manipuleo, plantado de postes, armado e instalación de estructuras

- Instalación de tirantes y anclajes

- Transporte, tendido, tesado y amarrado de los conductores

- Pruebas y ensayos del sistema

- Recojo de escombros

- Puesta en servicio

  - REPLANTEO

El replanteo consiste en la ubicación en el terreno de los puntos donde deben ser instalados los postes y la riendas según las hojas de estacado y planos entregados al Contratista, verificando la distancia del eje de la línea al de la carretera y la afectación a propiedades privadas, si al momento de efectuarse el replanteo se detectara errores de diseño, imprecisiones o divergencias,  estos deben ser notificados al Supervisor de inmediato para que de solución mediante una instrucción por Libro de Ordenes.  Se deberá  realizar con topógrafo experimentado en redes asignado a la Obra, de modo de cumplir con las condiciones técnicas del proyecto y realizar el respectivo acompañamiento de las Obras ejecutadas para elaborar los planos finales “Tal Como Esta Construido” (As-Built).

Todos los costos referentes al replanteo y cualquier otro costo de topografía necesarios para la construcción del proyecto, deberán ser distribuidos  o prorrateados por el Contratista en las diferentes actividades y/o ítems del Cuadro de Cotizaciones según corresponda, por lo que no se efectuará ningún pago específico por esta actividad.

En el cronograma de Obras deberá estar claramente especificado el tiempo estimado por el Contratista para realizar los trabajos de replanteo.

  - TRASLADO DE MATERIALES

Se deberán preservar los embalajes de cualquier daño durante el transporte y de los materiales al área del proyecto. El Contratista será responsable por el transporte y manipuleo de los materiales y equipos, el servicio será realizado utilizando grúas y camiones de transporte del Contratista tomando las precauciones necesarias para evitar daños a los materiales.

  - LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA

El Contratista deberá coordinar con el Supervisor el desbosque y la limpieza del derecho de vía que consiste en remover toda vegetación que represente peligro potencial y comprometa la distancia de seguridad de la línea en una franja de 3 m a ambos lados del eje de la línea, es obligatorio que los tramos a ser limpiados sean definidos y cuantificados por la Supervisón pudiendo ser estos tramos continuos a ambos lados del eje, a un solo lado del eje, o solo determinados árboles, excluir frutales, plantaciones forestales, plantaciones comerciales, especies protegidas, sembradíos temporales y otras de producción agrícola, todos los árboles, troncos y ramas serradas o podadas deberán quedar en los terrenos del propietario pero fuera del derecho de vía, a menos que el propietario indique su retiro o la quema de los residuos, toda esta labor a costo del Contratista.

  - EXCAVACIONES

Las excavaciones se realizarán utilizando las herramientas adecuadas al terreno, excavando los respectivos hoyos con diámetro uniforme, con paredes verticales, centradas y alineadas con el eje de la traza y de la profundidad que corresponda.

Las excavaciones para postes, deberán tener un diámetro no mayor a dos diámetros de la base del poste a plantarse evitando remover más tierra de lo necesario.

Las excavaciones deberán tener la profundidad indicada en las unidades de construcción,  excepto que la Supervisión, indique  de otra manera.

Las excavaciones para anclajes y otras necesarias deberán observar los mismos requerimientos; y la inclinación de la perforación con las modificaciones que correspondan para cada caso.

El relleno de los hoyos deberá ser realizado con el material excavado, retirando todo elemento orgánico o extraño a la naturaleza del terreno susceptible de descomposición. La compactación deberá hacerse en capas de 20 cm, con pisones expresamente fabricados para este propósito.

Donde sea necesario entubar excavaciones para evitar derrumbes, bombear agua para agotar los hoyos, o rellenar con graba los sectores húmedos e inundadisos en época de lluvia, serán previstos y ejecutados por el Contratista a su costo.

Cuando las excavaciones se realicen en terrenos rocosos y sea necesario el uso de explosivos, el Contratista deberá observar todas las normas de seguridad relacionadas al uso de explosivos, el costo corre por cuenta del Contratista.

Todo relleno será compactado firmemente, sobresaliendo del nivel del suelo para permitir su consolidación y asentamiento. El trabajo incluye la disposición del material sobrante una vez terminado el relleno y la compactación.

  - PLANTADO DE POSTES

Los postes serán trasladados al sitio de montaje en vehículos adecuados a su longitud los cuales deberán ser necesariamente transportados en posición horizontal.

El manipuleo hasta el sitio de parado será hecho con máquina empleando la mejor técnica, sin ser arrastrados por el suelo, ni ser sometidos a esfuerzos.

Los postes deberán ser plantados alineados correctamente, con tolerancia de 1 cm. fuera de su eje y necesariamente aplomados con tolerancia de 2 cm. fuera del eje vertical.

Para los postes que se encuentran en ángulo o sean de retensión, se preverá una inclinación en sentido contrario al esfuerzo de tracción resultante, de 1 cm. por cada tres metros de largura del poste, con la salvedad de que el Supervisor instruya norma diferente.

  - ARMADO DE CRUCETAS, AISLADORES Y  FERRETERIA

Las crucetas serán armadas perfectamente horizontales, con su eje longitudinal perpendicular al eje de la línea y al eje del poste. En las estructuras de ángulo, el eje longitudinal de las crucetas debe bisectar el ángulo de cambio de dirección.

La ferretería de línea se colocará y ajustará con llaves de boca fija a fin de no mellar la cabeza de los pernos y tuercas con llaves ajustables.

Las longitudes de los pernos indicados en las unidades constructivas son indicativas, y el  Contratista deberá seleccionar las longitudes correctas en función del diámetro real de cada poste y cabecera, de tal manera que la parte del perno con rosca sobrante que sobresalga después de instalar las arandelas, tuercas y contratuercas de seguridad sea como máximo 5 cm, estos cambios deben ser registrados y comunicados al Supervisor. En casos excepcionales y bajo la dirección del Supervisor se permitirá el corte de pernos y el pintado en tres capas con pintura de Zinc a la parte cortada, el costo debe ser asumido por el Contratista.

Cuando sea necesario se instalarán abrazaderas especiales adicionales a fin de suplir la falta  de agujeros en los postes. El tipo de abrazaderas será determinado en los planos de  montaje o por instrucciones expresas del Supervisor.

Todas las tuercas deberán ser completamente ajustadas con el torque adecuado y sin excesos inmediatamente después de ser montadas y antes de las operaciones del cableado. El Contratista deberá notificar inmediatamente al Supervisor, cuando las estructuras estén listas para ser inspeccionadas.

Los aisladores serán trasladados hasta el sitio de montaje en sus respectivas cajas de embalaje, a fin de evitar desportillamientos, rayaduras y otros daños que pudiera inutilizarlos, en cuyo caso deberán descartar el material y devolver a almacenes ENDE en presencia del Supervisor. Si estas pérdidas son atribuibles a negligencia en el transporte o manipuleo de los mismos, serán a costo del Contratista. Los aisladores deberán estar limpios al instalarse, la porcelana deberá estar brillante y la parte metálica libre de polvo y de corrosión u otro daño al galvanizado.

La ferretería deberá ser manejada de modo de prevenir el contacto con el suelo. Toda la ferretería deberá estar limpia cuando sea instalada, las piezas de ferretería serán inspeccionadas para determinar partes faltantes o defectos visuales previos a la instalación. El Contratista será responsable de cualquier daño o pérdida. Todas las conexiones deberán realizarse de acuerdo con los planos, los pernos firmemente apretados, las chavetas insertadas donde corresponde.

  - RIENDAS Y ANCLAS

Las riendas y sus correspondientes anclas, serán instalados alineadas con el eje del esfuerzo que se supone soportarán, de acuerdo a los planos respectivos, tablas e instrucciones del Supervisor.

El ojo de la varilla de anclaje no deberá sobresalir más de 10 cm. sobre el nivel natural del terreno, después de rellenarse y ser debidamente compactado. No se aceptará amontonamiento de tierra para compensar profundidades de enterramiento incorrectas, en ningún caso y por ningún motivo se permitirá que las varillas de anclaje sean dobladas o cortadas.

Las anclas serán de dos clases, rollizos de madera y conos de cemento, para cada caso el estándar constructivo establece las dimensiones de la excavación y la forma de su instalación, los casos en que deben instalarse uno u otro tipo de ancla se indica en las hojas de estacado.

Una vez terminado el tendido de conductores se constatará la verticalidad de la estructura y la tensión de los tirantes debiendo el contratista efectuar las correcciones que fuesen necesarias a entera satisfacción del Supervisor, no se pagará compensación alguna por tales correcciones.

  - TENDIDO Y TESADO DE LOS CONDUCTORES

Es de suma importancia que la instalación, tendido y tesado de los conductores, sea ejecutado utilizando equipos y herramientas adecuadas, y por personal técnico calificado con experiencia en redes eléctricas similares a este proyecto. El  tendido de los conductores podrá comenzar solamente después de que el contratista haya obtenido la aprobación de la Supervisión mediante Libro de Obra del plan de tendido, de los métodos y  equipos  a utilizar.

El tendido y tesado de los conductores en general consiste en los siguientes trabajos:

- Montaje y retiro de instalaciones provisorias de protección  de los conductores en puntos en que pudieran rozar con otras líneas, construcciones, cruces de caminos, vías férreas u otras superficies, limpieza total de la franja del Derecho de Vía.

Durante la faena de tendido o cualquier otra faena, no se permitirá que los conductores rocen a otros conductores ya tendidos o a otras superficies capaces de dañarlos o al suelo, aunque se trate de  suelos de cultivo u otros suelos blandos.

Si esto sucediera, se debe detener la  faena para revisar el conductor, la que se reanudará solo con la aprobación del Supervisor, quien determinará si hubo daño o no y el tipo de reparación a efectuar. Toda reparación se hará en presencia del Supervisor, en caso de discrepancia sobre el tipo de reparación a efectuar, se deberá aceptar la resolución del Supervisor, en toda oportunidad en que se ejecute una reparación del conductor se debe asentar en el Libro de Obra el motivo y la naturaleza del daño, tipo de reparación, ubicación de fase y longitud de cable dañado.

Durante las operaciones de tendido y hasta después del flechado, los conductores se apoyarán y deslizarán en las estructuras sobre roldanas de madera dura, aluminio u otro material resistente a las tensiones manejadas, recubiertos de neopreno de dureza Shore 80, que tengan un diámetro interior mínimo de 20 veces el diámetro del conductor, una profundidad de canal de tres veces el diámetro del conductor y un ancho de canal de cuatro veces el diámetro del conductor.

Los empalmes definitivos, tanto normales como de reparación, deberán ejecutarse después del tendido de los conductores, pero antes del tesado.

No se aceptará más de un empalme, manguito de reparación por conductor en cada vano,  serán colocados a no menos de 3 m. de los aisladores y nunca en medio vano.

No se aplicarán empalmes sobre cruces de carreteras, puentes, ríos, cruces de ferrocarril  y se evitará en lo posible empalmes en vanos adyacentes a dichos vanos. Todos los empalmes deberán realizarse en presencia del Supervisor utilizando materiales aprobados.

- Retiro y transporte de carretes con conductor y entrega en almacenes de ENDE de los carretes vacíos.

- Instalación y retiro de las puestas a tierra temporales, los porta bobinas y los equipos de jalado deben ser aterrados durante el tendido de los conductores.

- Retiro de las tapas de las bobinas y otras protecciones verificando que no existan clavos u otros objetos que puedan dañar al conductor en la salida del cable de las bobinas.

Durante el desenrollado de los carretes, el conductor será sometido a una inspección visual con el objeto de detectar eventuales defectos de fabricación, señales de corrosión, o cualquier otro tipo de daños, los que serán informados de inmediato al Supervisor, quien determinará el método de reparación, si procede.

- Tendido y tesado, control de tesado sobre roldanas y verificación de las flechas.

Los conductores se tenderán directamente desde las respectivas bobinas hacia las roldanas previamente instaladas en los postes o crucetas. El tendido se hará sin deformar o dañar el cable ni sus hebras, midiendo los tramos y su longitud a fin de no cortar innecesariamente el conductor sino solamente en las estructuras de amarre o  retensión y en algunas estructuras especiales.

El equipo de tesado en caso de ser usado deberá ser colocado en tal posición que evite sobrecargar las estructuras al imponer una carga excesiva sobre la estructura o brazos de la estructura. La pendiente del conductor entre la máquina tesadora y la roldana de la primera estructura en ningún caso será mayor a 3:1 (Horizontal – vertical).

No se permitirá el pretesado de los conductores. Si este fuera sobre tesado, podrá ser rechazado y el contratista tendrá que reemplazarlo a su costo.

El conductor una vez lanzado deberá reposar en las roldanas por un periodo  no menor a las 24 hrs. ni mayor a las 48 hrs., antes de proceder al flechado o tesado, en el intervalo entre la operación de tesado y flechado los cables deberán permanecer por debajo de su tensión de flechado.

El flechado o tesado deberá realizarse con tecles, mordazas y herramientas aprobadas por el Supervisor  y de acuerdo a los valores fijados en las tablas de flechado provistas. No se procederá al tesado en condiciones atmosféricas o ambientales adversas, tales como vientos, lluvia u otras que el Supervisor pudiera mencionar en el Libro de Obra. La tolerancia en el flechado de los conductores no deberá ser mayor a 1 cm. por cada 20 m. de vano. Luego del flechado y que los conductores hayan permanecido en reposo por lo menos una (1) hora se procederá al control de las flechas, al aplomado de los postes de amarre y finales, y si estuvieran correctas se trasladarán los conductores de las roldadas a los aisladores, luego se instalan los preformados de protección y se ligan los conductores a los aisladores.

El Contratista deberá llevar un registro de las condiciones ambientales y mecánicas en que realizó el tesado de cada tramo de conductor. Los datos de temperatura, vanos y flechas controlados por el Contratista durante el flechado, serán registrados y entregados al Supervisor. El tesado y flechado de los conductores será suspendido por el Supervisor, cuando a su juicio existan condiciones de tiempo adversas como vientos que produzcan sobrecargas en los conductores.

El Contratista dará facilidades completas al Supervisor para verificar el cumplimiento de estas condiciones.

- Verificación de las medidas de seguridad para el tesado de los conductores. Limpieza durante la operación del tendido de toda materia extraña al conductor como ser grasa, barros y otros. La limpieza se hará por frotamiento de los conductores con trapos y/o escobillas limpias y suaves  o con algún diluyente aprobado por el supervisor.

- Efectuar todo tipo de reparaciones y empalmes de los conductores tal como indican estas especificaciones. En cada caso el Supervisor decidirá si corresponde que el conductor que sea dañado sea reemplazado o reparado con los correspondientes preformados de reparación total o parcial. Estas reparaciones serán por cuenta del Contratista

- Efectuar todo tipo de trabajos necesarios para dejar los conductores debidamente instalados en forma definitiva. Toda falla que sea detectada durante y después del tendido de los conductores será corregido por el Contratista a su costo.

- Entrega de toda la información que el Supervisor  solicite al respecto de la instalación de los conductores.

- Las distancias entre conductores y tierra, entre partes vivas y los postes deberán ser verificados durante el montaje y antes de la energización de la línea. Estas distancias deberán estar de acuerdo a las normas internacionales, reconocidas y/o  a las establecidas en los dibujos y planos correspondientes.

  - PUESTA  A TIERRA

Se instalaran las respectivas varillas y conexiones de puesta a tierra cada 500 m en la líneas de media tensión y cada 200 m en las redes de baja tensión, las varillas se deberán clavar en terreno natural no removido previamente, a una distancia de por lo menos 60 cm. del pie del poste, la cabeza de la varilla deberá quedar a por lo menos 30 cm. por debajo del nivel natural del terreno, de acuerdo a los estándares constructivos y las especificaciones técnicas.

Concluida la instalación del sistema de toma de tierra, el Contratista deberá medir la resistencia de tierra de la varilla clavada, aislada y sin conectar a conductor neutro, registrar los valores de la resistencia  medida mencionando las condiciones climáticas. El Contratista deberá proveer el equipo de medición de resistencia de puesta a tierra.

En caso de que el valor de la resistencia de tierra sea mayor que el valor máximo definido de 40 Ohmios el Contratista deberá notificar al Supervisor, este podrá instruir mediante Libro de Obra algunos trabajos no especificados para bajar el valor de la resistencia a tierra, ya sea con cambio de tierra, añadir tierra vegetal, carbón, abonos, químicos o varillas adicionales de puesta a tierra como lo indique la Supervisión. éste trabajo será considerado como adicional y su precio y forma de pago será establecida de común acuerdo entre el Contratista y el Supervisor.

Una vez que el Contratista haya terminado la instalación de la puesta a tierra con todas sus modificaciones o complementaciones, deberá medir en presencia del Supervisor el valor de la resistencia de toma de tierra y entregar al Supervisor el protocolo de medición correspondiente.

En general deberán conectarse a tierra, aún cuando no lo indicaran los planos de licitación, todos los tanques de los transformadores, terminales de tierra de los pararrayos y todas las masas metálicas de los equipos y aparatos que normalmente no deben estar energizados.

  - MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir todas las leyes, normas y reglamentos de la legislación boliviana de la seguridad y que sean aplicables para salvaguardar al público y a todas las personas que trabajen en la construcción de las líneas.

Además el Contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad que indique el Supervisor tanto en los programas de trabajo como durante la instalación o ejecución de la obra. El Contratista proporcionará y mantendrá en un lugar fácilmente accesible en cada sitio de obra, un botiquín adecuado de primeros auxilios. Por lo menos un miembro de su personal estará plenamente calificado en la administración de primeros auxilios.

El Contratista será el responsable de determinar las precauciones y proveer los materiales y artefactos o dispositivos de seguridad necesarios para la protección de vidas y propiedades.

En el caso de trabajos especiales, el  Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor por lo menos 10 días antes el  trabajo especial en cuestión, un programa detallado de la iniciación del trabajo especial, las precauciones y medidas de seguridad adoptadas.

La aprobación de dichos programas por parte del Supervisor no releva al Contratista de su responsabilidad por la seguridad de su personal, de terceras personas y de las instalaciones.

Los materiales y artefactos, o dispositivos de seguridad, serán de cargo exclusivo del Contratista y se considerará que estos valores están incluidos en los precios unitarios o globales indicados en las planillas de precios. El Contratante no efectuará ningún pago extra por este concepto.

El Supervisor podrá ordenar al Contratista la paralización de cualquier trabajo si en su opinión, dicho trabajo está asiendo ejecutado de modo que se ponga en riesgo la vida, la propiedad o el servicio que prestan a otras instalaciones. El hecho de que el  Supervisor no ordene tal paralización del trabajo, no libera al Contratista de su responsabilidad al respecto. Además el Contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad que indique el Supervisor.

Seguridad en cruces

- Cuando el tendido tenga que cruzar caminos, ferrocarriles, líneas eléctricas, comunicaciones, etc. Así como también, obras civiles, plantaciones, propiedades particulares o estatales, se deben implementar medidas de seguridad y protección contra daños de forma coordinada con los afectados, para el caso de caminos autorización para cortar el trafico temporalmente, señales de advertencia y de aproximación, para el caso de obras permisos de los responsables de la obra, para el caso de propiedades con los propietarios.

- Cuando se tenga que trabajar en proximidades de líneas energizadas, el Contratista debe tomar precauciones necesarias para evitar accidentes por aproximación o contacto. Todos los trabajos deben ser revisados y autorizados por el Supervisor y en presencia del mismo. Cuando se requieran cortes de energía el Contratista debe solicitar al Supervisor con 15 días de anticipación, el tiempo requerido de corte y adjuntar un plan de trabajo detallado que lo justifique y por el mínimo tiempo requerido, también deberá detallar en una planilla el personal, los equipos, herramientas y elementos de precaución necesarios que se emplearán en los trabajos con corte de energía. El Supervisor tramitara la autorización del corte ante los propietarios de las instalaciones, comunicara al Contratista de su aceptación y dará la orden de proceder.

  - LIMPIEZA DEL SITIO

Durante todo el tiempo se mantendrá el sitio libre de desperdicios y escombros. Una vez terminada la obra se limpiará y dispondrá de todo el material, suministros o desperdicios restantes.

Así mismo se deberá retirar toda la maquinaria de construcción, materiales no utilizados, instalaciones temporales, material sobrante de excavaciones y otros.

  - DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

- Poste: Esta unidad consiste en el traslado de un poste hormigón pretenzado hasta el lugar de su instalación, la excavación del hoyo donde será instalado 1,7 m de profundidad para poste de 11 m. y de 1,8 m de profundidad para poste de 12 m., el plantado en su sitio correctamente alineado y aplomado, el rellenado y compactado del hoyo y la limpieza de escombros. No incluye cabeceras u otras partes asociadas con el poste. El código de la unidad significa:(longitud en metros/carga nominal  en kg) .

- Estructura: Estas unidades consisten en el montaje de las crucetas, herrajes, aisladores y accesorios (con excepción de las ataduras del conductor) necesarios para la fijación de los conductores de fase y neutros. No incluye el poste, las bajantes a tierra ni el electrodo a tierra.

- Conductor: La unidad de tendido,  flechado y amarrado de conductor consiste en 1000 m de conductor ACSR, e incluye las ataduras, manguitos de empalme, conexiones. Etc.

- Rienda o Tirante: La unidad de rienda o tirante consiste en la instalación del cable de rienda,  el tesado, aplomado del poste, la fijación y la instalación de sus herrajes.

- Ancla: La excavación, instalación de ancla y varilla de anclaje, rellenado y compactado, lista para recibir la rienda.

- Fundación: consiste en la instalación de un bloque de cemento cuadrado en el fondo de la excavación sobre la cual se debe plantar el poste, este bloque debe estar alineado con el eje de la línea. Se instalara en lugares inundadisos.

- Instalación de Puesto de Transformación: Instalación de seccionadores fusibles, pararrayos, disyuntor termo magnético en caja metálica y transformadores de distribución, con ajuste de pernos de sujeción a los postes, conexionados, puesta a tierra, equipo auxiliar, y otros accesorios.

- Instalaciones Especiales: Instalación de las instalaciones como ser, reconectadores, seccionadores, equipos de medición, iluminación, postes auxiliares temporales, anclas y riendas auxiliares temporales, y otros que no figuren como ítem de contrato.

10.18 	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Las unidades constructivas consignadas en el cuadro de Cotizaciones, constituyen las unidades de medición para efectos de pago al Contratista por trabajos ejecutados y aceptados.

El Contratista y el Supervisor, procederán a la medición de las cantidades de Unidades Constructivas ejecutadas dentro de cada período de pago según lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato, para la preparación de los correspondientes Certificados de Pago, sobre la base de los Precios Unitarios de Contrato.

  - ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO

El Contratista debe notificar al Supervisor por Libro de Obra que los trabajos han sido concluidos y están listos para efectuar las pruebas que instruya, todos los costos que emanen de estas tareas deben ser incluidas en el precio total de la propuesta. El Contratista deberá prever que las líneas y equipos a ser sometidos a voltaje eléctrico están totalmente despejadas de personal y objetos que puedan producir corto circuitos o daños personales.

Los siguientes ensayos serán efectuados en la Obra:

- Correcta secuencia de fases.

- Línea libre de fallas a tierra y corto circuitos.

- Conexiones de puesta a tierra de protección y servicio.

- Conexiones y conectores correctamente instalados.

- Verificación del aislamiento de la línea.

- Operación correcta de seccionadores fusibles, reconectadores y otros elementos de protección, según sus manuales de fabricación.

- Operación correcta de transformadores y otros equipos según sus manuales de fábrica.

10.20 	 CERTIFICADO DE RECEPCION PROVISIONAL

Cuando finalicen los ensayos de energización y puesta en servicio de la línea, de manera satisfactoria se podrán elaborar los certificados de recepción provisional de las instalaciones, en la que se dejará constancia de las observaciones a la calidad de la obra, trabajos defectuosos o incompletos, y se fijara un plazo para la salvedad de los mismos.

10.21	GARANTIAS

El contratista deberá garantizar los siguientes aspectos:

- Elaboración de documentos, planos, hojas de estacado “As Built”  de acuerdo a especificaciones y el texto de contrato.

- Montaje de la obra completa.

- Realización de todos los ensayos y pruebas.

- Observar las regulaciones locales y de seguridad.

- Informar de todos los aspectos importantes relacionados con la obra.

- Que se cumpla el cronograma de ejecución y los plazos del contrato

- La participación de personal calificado necesario y suficiente.

10.22 	 REQUERIMIENTO MÍNIMO DE PERSONAL TÉCNICO

El personal técnico mínimo requerido para la ejecución de la obra es el siguiente:

- DIRECTOR DE OBRA

Número			 Uno (1)

Responsabilidad	Profesional encargado y responsable de la ejecución y dirección del proyecto en el lugar de la obra

Formación	Grado académico de Licenciado en Ingeniería Eléctrica o superior.

Especialidad			 Líneas de Distribución y redes eléctricas

Experiencia	Mínimo 10 años en trabajos similares, principalmente en líneas de                                                                             media tensión, con postes de hormigón, con conductores  iguales o superiores a los del proyecto.

- CAPATAZ

Número			 Uno (1)

Responsabilidad		 Encargado de la ejecución física del proyecto

Formación	Preferentemente Técnico Superior o mayor en electricidad

Especialidad	Montaje y construcción de Líneas de Distribución y redes eléctricas

Experiencia	Mínimo 10 años en trabajos similares, principalmente en líneas de media tensión, con postes de hormigón pretensado, con conductores iguales o superiores a los del proyecto.

- LINIEROS

Número			 Seis (6)

Responsabilidad	Plantado de postes, armado de estructuras, tendido, flechado y amarrado de conductores.

Formación	Preferentemente Técnico Superior o mayor en electricidad

Especialidad	Montaje y construcción de Líneas de  redes eléctricas

Experiencia	En trabajos similares, principalmente en líneas de media tensión, con postes de hormigón pretensado, con conductores iguales o superiores a los del proyecto.

- AYUDANTE LINIERO

Número			 Ocho (8)

Responsabilidad	Asistir a los linieros con herramientas y materiales que requiera en el armado de estructuras y otros trabajos.

Formación	Conocimiento de herramientas y materiales

Experiencia	En trabajos similares, principalmente en líneas de media tensión

- OPERADOR DE GRÚA

Número			 Uno  (1)

Responsabilidad	Transporte e izado de postes de hormigón pretensado, y de otros materiales pesados

Formación			 No se requiere formación académica

Especialidad			 Operación, mantenimiento y conducción de la grúa

Experiencia	En trabajos similares, principalmente en líneas de                                                                             media tensión, con postes de hormigón.

10.23 	REQUERIMIENTO MÍNIMO DE EQUIPO, VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

El equipo, vehículos y herramientas mínimo requeridos para la ejecución de la obra es el siguiente

- Grúa

Cantidad	Uno (1)

Características	Con brazo de por lo menos 10 m, con capacidad mínima de carga de 3000 kg

- Guinche (Puller)

Cantidad			 Optativo

Características	De 2500 kg de capacidad, con doble tambor de tensión cubierto con neopreno

- Freno

Cantidad			 Optativo

Características		 De una capacidad mínima de 2500 kg

##### D.	Vehículo de Carga Liviano

Cantidad			 Uno (1)

Características		 Camioneta de dos toneladas mínimo

##### Vehículo de Carga Pesado

Cantidad			 Optativo

Características		 Camión de quince toneladas mínimo

##### Roldadas de Tendido de Conductores

Cantidad                                 Veinte (20) mínimo

Características	Diámetro interior mínimo de 20 veces el diámetro del conductor, altura de canal de 3 veces el diámetro del conductor y ancho de canal de 4 veces el diámetro del conductor, con recubrimiento de neopreno de dureza                                                            Shore 80, adecuadas para conductor ACSR N° 1/0, o roldadas de madera dura de las mismas dimensiones.

##### HERRAMIENTAS

Cantidad		             Según el número de cuadrillas.

## Características	Suficientes y adecuadas para la obra. Se deberá detallar   en la oferta las cantidades y características de todas las herramientas.

Se valorarán otros equipos adicionales, aplicables al tipo y magnitud del proyecto.

A continuación se detalla el equipamiento, herramientas y elementos de protección personal que minimamente deberán presentar los proponentes:

Elementos de protección personal y equipamiento mínimo individual para cada Liniero y Ayudante Liniero:

Casco de seguridad para Electricista 			1  pza.

Guante de cuero de puño corto				1  par.

Lentes de protección					1  pza.

Botines de cuero					1  par.

Herramientas personales mínimas por cada Liniero:

Cinturón de seguridad					1  pza.

Alicate universal plano con mango aislado		1  pza.

Llave Cresent de 10” con mango aislado		1  pza.

Destornillador plano de 8”				1  pza.

Combo de mango corto de 4 lbs.			1  pza.

Trepadera circular para poste de hormigón		1  par

Cuerda de servicio trenzada de 5/8” x 20 m.		1  pza.

Bolsa de herramientas de lona				1  pza.

Sierra mecánica					1  pza.

Nivel de mano						1  pza.

Plomada pequeña					1  pza.

Flexo metro de 5 m.					1  pza.

Broca barreno de 11/16”				1  pza.

Broca barreno de 9/16”				1  pza.

Broca barreno de 7/16”				1  pza.

Marcador de trazo fino color negro			1  pza.

Herramientas por cuadrilla mínimas:

Excavadora duplex con mango de 2,5 m		4  pzas.

Picota de hoja plana					4  pzas.

Palas 							4  pzas.

Pala tipo cuchara					4  pzas.

Combo de 8 libras					1  pza.

Mordaza para cable de rienda 5/16”			1  pza.

Mordaza para cable de Aluminio N°4 – 1/0 		4  pzas.

Tecle a cadena de 1 tonelada				4  pzas.

Corta cable para acero					1  pza.

Llaves de tubo						1  jugo

Escalera de dos cuerpos de 9 m.			1  pza.

Roldadas para tendido				          80 pzas.

Porta bobinas						2  pza.

Cuerdas de servicio 5/8” x 40 m.			1  pza

- LISTADO Y CANTIDAD DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS Y ACTIVIDADES

En el Cuadro de Cotizaciones, se detallan las cantidades de las diferentes unidades constructivas a ser instaladas en el proyecto.

- MATERIALES A SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

El contratista deberá suministrar todos los materiales requeridos para la ejecución completa de la obra de acuerdo a los estándares constructivos adjuntos, excepto el conductor de Aluminio ACSR# 1/0 el cual será proporcionado por ENDE y entregado en almacenes de Subestación de San Borja.

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES

AISLADORES Y FERRETERIA

AISLADOR CARRETE  ANSI  53 – 2   DE  3” (3000  Lb)

Catalogo Referencial    A.B.CHANCE  C909-1032

Altura 3”, diámetro del agujero de 11/16”, material porcelana de alta densidad, recubierta con una capa de esmalte liso y vitrificado, con bordes redondeados color marrón.

AISLADOR ESPIGA ANSI 55-3, PARA 10 KV

Catalogo Referencial  NGK HBP-80

Aislador espiga de media tensión de porcelana de alta densidad, recubierto con una capa de esmalte liso y vitrificado que garantice su impermeabilidad, libre de salientes e impurezas, rosca en porcelana con un diámetro de agujero de una pulgada, tensión de servicio de 10 kV., distancia de fuga de 7”, resistencia mecánica de 2.500 Lb.

AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 PARA 34.5 KV

Catalogo Referencial   NGK  HAA-295B

Aislador espiga para alto voltaje, de porcelana de alta densidad, recubierto con una capa de esmalte liso y vitrificado que garantice su impermeabilidad, libre de salientes e impurezas, altura de 7 ½”, diámetro de campana superior de 10 ½”, rosca de Plomo con un diámetro de agujero de 1 3/8”, tensión de servicio 34,5 kV, distancia de fuga 21”, resistencia mecánica 3.000 Lb.

AISLADOR DE SUSPENSIÓN POLIMÉRICO DE 35 KV

Catalogo Referencial   OHIO BRASS 401035-0215

Para uso en distribución, construido de acuerdo con normas de calidad ISO 9001 y 9002, la carga mecánica especificada deberá ser de 15.000 libras (70 kN).   Constituido con un varilla central de fibra de vidrio con herrajes extremos comprimidos directamente sobre la varilla, sin adhesivos, recubierto de material polimérico liso (goma silicona) en la longitud de fibra de vidrio, con 8 campanas o discos de 3 ½”. Distancia de fuga de 33” (838 mm.)

El herraje anterior es una barra de espesor 0.6 pulgada con agujero de 11/16” de diámetro y diámetro exterior de 1.56” (40 mm), el acople posterior son dos barras de espesor 5/16 con separación de ¾”, con agujeros de 11/16”para pasador y chaveta.  Entre centros de agujeros de los herrajes hay una distancia de 25 “ (635 mm.); características eléctricas: contorneo ANSI en seco de 200 kV y en húmedo 160 kV, contorneo crítico de 325 kV a onda positiva y 360 kV a onda negativa.

ARANDELA REDONDA

Catalogo Referencial  JOSLYN  J1086 .

Diámetro de agujero 9/16”, diámetro exterior 1 3/8” para perno de ½”, de acero al carbono laminado y galvanizado en caliente.

CONTRATUERCAS

Catalogo Referencial  CHANCE 3530 Y 3531

Contratuercas galvanizadas en caliente, para perno de 3/8”, y perno de ½”, bicóncava con curvatura en ambas caras, para asegurar que al ajustar ejerza un entrabamiento de tuerca y contratuerca.

CONECTOR DE LÍNEA VIVA

Catalogo Referencial  CHANCE  S1520 AGP

Construido en aleación de aluminio para conexión Aluminio – Aluminio, con una prensa a tornillo para conectar con pértiga a la línea desde cable de línea principal ACSR N° 1/0 hasta AWG N° 6, con  conector en el mismo cuerpo para cable de línea derivada ACSR  N° 1/0 hasta AWG N° 6, diámetros entre 10,5 y 3,3 mm.

CONECTOR  PARALELO DE DOS PERNOS

Catalogo Referencial   BURNDY CP26A26A

Conector de derivación de aluminio con dos cuerpos de aluminio separados y con compuesto antióxido (pasta inhibidora) adherido en la parte interna donde se alojan los conductores), en cantidad suficiente que garantice su efectividad, para uso en conductores desnudos desde calibre  N° 1/0 ACSR.

CONECTOR PARALELO DE UN PERNO

Catalogo Referencial   BURNDY   UC25R2RS

Conector de derivación aleación de aluminio, con un perno de acero, una arandela redonda, una arandela de presión, 2 cuerpos de aluminio separados y con compuesto antióxido adherido en la parte interna (en la ubicación de conductores), en cantidad suficiente que garantice su efectividad, estrías longitudinales en la ubicación del conductor.

CONECTOR PERNO PARTIDO BIMETÁLICO

Catalogo Referencial   BURNDY   KSU26

Conector de derivación aleación de Cobre, con espaciador que separa conductores disímiles, con compuesto antióxido adherido en la parte interna (en la ubicación de conductores), en cantidad suficiente que garantice su efectividad, estrías longitudinales en la ubicación del conductor. Para calibres entre AWG 6 y ACSR N° 1/0

ESPIGA CRUCETA PARA 6.6 KV

Catalogo Referencial   CHANCE N° 4706

De acero al carbono forjado de una sola pieza y su terminación galvanizada en caliente, longitud total de 12”; la rosca para aislador debe ser de plomo vaciado con incrustaciones en el acero y altura de 1 ½” y diámetro de 1”, la base de apoyo en la cruceta debe ser de diámetro 2 5/8”como mínimo, perno inferior de 5/8” de diámetro (dentro de la cruceta) con una  longitud de 5 ½”, la  longitud mínima de la rosca  debe ser  de 2 ½”.

ESPIGA CRUCETA PARA 25 KV

Catalogo Referencial   JOSLYN  J647

De acero al carbono forjado de una sola pieza y su terminación galvanizada en caliente, longitud total de 14”, la rosca para aislador debe ser de plomo vaciado con incrustaciones en el acero y altura de 2” y diámetro de 1 3/8”, la base de apoyo en la cruceta debe ser de diámetro 3”como mínimo, perno inferior de 5/8” de diámetro ( dentro de la cruceta) con una  longitud de 7”, la  longitud mínima de la rosca  debe ser  de 3”.

ESPIGA PUNTA DE POSTE 20”

Catalogo Referencial    AB CHANCE N° 2195

De acero al carbono estampado en una sola pieza, de 20” de longitud, con rosca de 1 3/8” de plomo en la parte superior, en la parte inferior del cuerpo de la espiga debe tener dos perforaciones de 11/16” de diámetro para perno de 5/8” separados a 20 cm, la perforación inferior debe tener un largo de 1 ¼” (ojo de pez).

GRILLETE DE TENSIÓN

Catalogo Referencial   JOSLYN BT3024

De acero galvanizado con dos ojales enfrentados en un  extremo para fijado con pasador de 5/8” x 2 ½”, arandela redonda y chaveta de bronce, y el otro extremo es el mismo cuerpo de 5/8” curvado, longitud total  2 ¾”. Sección ½”.

PREFORMADO DE EMPALME TOTAL PARA CONDUCTOR ACSR Nº 1/0.

Catalogo Referencial   PLP FTS-5102

Conjunto preformado para empalme de conductor ACSR Nº 1/0 (RAVEN), juego compuesto por un preforme para el alma de acero y otro preforme externo para el Aluminio, código de color  amarillo, con elemento abrasivo de aluminio fundido y pulverizado a sobre tensión, el aumento del alma de acero de 8 varillas de alambre de acero al carbono, laminado, trefilado y revestido de zinc, longitud de 16” (406mm), con elemento abrasivo de alto grado de dureza, el relleno es de 13 varillas de aluminio de 16” (412mm) de longitud. Sentido de enrollamiento a mano derecha

PREFORMADO  FIN DE LÍNEA Nº 2 ACSR (6/1)

Catalogo Referencial    PLP DG – 4542

Alambre de acero al carbono, laminado y trefilado revestido de aluminio con elemento abrasivo de óxido de aluminio de alto grado de dureza, sentido de enrollamiento a mano derecha, código color rojo, longitud 24” (609 mm), las alas deben ser tipo lazo hélice abierta.

PREFORMADO  FIN DE LÍNEA Nº 1/0 ACSR  (6/1)

Catalogo Referencial    PLP DG – 4544

Alambre de acero al carbono, laminado y trefilado revestido de aluminio con elemento abrasivo de óxido de aluminio de alto grado de dureza, sentido de enrollamiento a mano derecha, código color amarillo, longitud 26” (660 mm), las alas deben ser tipo lazo hélice abierta.

PREFORMADO  DE PROTECCIÓN PARA Nº 2 ACSR (6/1)

Catalogo Referencial   PLP LS-0125

Alambre de acero al carbono, laminado y trefilado revestido de aluminio con elemento abrasivo de óxido de aluminio de alto grado de dureza, sentido de enrollamiento a mano derecha, código color rojo, longitud 24” (609 mm), las alas deben ser tipo lazo hélice abierta.

PREFORMADO  DE PROTECCIÓN PARA Nº 1/0 ACSR (6/1)

Catalogo Referencial   PLP LS-0120

Alambre de acero al carbono, laminado y trefilado revestido de aluminio con elemento abrasivo de óxido de aluminio de alto grado de dureza, sentido de enrollamiento a mano derecha, código color amarillo.

PREFORMADO DE AMARRE PASO DOBLE PARA Nº 2 ACSR (6/1)

Catalogo Referencial    PLP DST-0652

Alambre de acero al carbono, laminado y trefilado revestido de aluminio con elemento abrasivo de óxido de aluminio de alto grado de dureza, sentido de enrollamiento a mano derecha, código color rojo, longitud 24” (609 mm), las alas deben ser tipo lazo hélice abierta. Para usar sobre aislador espiga ANSI 56-3

PREFORMADO DE AMARRE PASO DOBLE PARA Nº 1/0 ACSR (6/1)

Catalogo Referencial    PLP DST- 653

Alambre de acero al carbono, laminado y trefilado revestido de aluminio con elemento abrasivo de óxido de aluminio de alto grado de dureza, sentido de enrollamiento a mano derecha, código color amarillo, longitud 26” (660 mm), las alas deben ser tipo lazo hélice abierta. Para usar sobre aislador espiga ANSI 56-3

PREFORMADO DE AMARRE PASO SIMPLE PARA Nº 2 ACSR (6/1)

Catalogo Referencial    PLP UTK-1604

Alambre de acero al carbono, laminado y trefilado revestido de aluminio con elemento abrasivo de óxido de aluminio de alto grado de dureza, sentido de enrollamiento a mano derecha, código color rojo, longitud 32” (813 mm), las alas deben ser tipo lazo hélice abierta. Para usar sobre aislador espiga ANSI 56-3

PREFORMADO DE AMARRE PASO SIMPLE PARA Nº 1/0 ACSR (6/1)

Catalogo Referencial    PLP UTK-1605

Alambre de acero al carbono, laminado y trefilado revestido de aluminio con elemento abrasivo de óxido de aluminio de alto grado de dureza, sentido de enrollamiento a mano derecha, código color amarillo, longitud 36” (914 mm), las alas deben ser tipo lazo hélice abierta. Para usar sobre aislador espiga ANSI 56-3

PREFORMADO DE AMARRE DE PASO EN CARRETE PARA Nº 2 ACSR (6/1)

Catalogo Referencial   PLP SPL-1354

Alambre de acero al carbono, laminado y trefilado revestido de aluminio con elemento abrasivo de óxido de aluminio de alto grado de dureza, sentido de enrollamiento a mano derecha, código color rojo, las alas deben ser tipo lazo hélice abierta. Para usar sobre aislador carrete ANSI 53-2

MANILLA-ZAPATILLA

Catalogo Referencial   MECRIL  N°  426

Cuerpo de acero al carbono forjado, hierro fundido, galvanizado en caliente, o aleación de aluminio, pasador de acero al carbono galvanizado, con chaveta de bronce o acero inoxidable.  La ranura debe permitir la instalación de malla preformada  hasta conductor ACSR 4/0, la pieza deberá resistir hasta una carga de 5000 Kg. De sin sufrir deformación permanente. Será suministrada completa, con pasador de 5/8” y chaveta de fijación, la separación entre barras del acople posterior debe ser de 19 mm (3/4”), con agujeros de un diámetro de 11/16” para el pasador.  La ranura donde apoya la malla (en forma de polea) debe tener un diámetro de 40 mm.

PERNO COCHE DE  3/8” X 4 ½”

Catalogo Referencial   MECRIL N° 481

Acero al carbono trefilado y galvanizado en caliente longitud de rosca mínima de 3” con una tuerca y cabeza abulonada.

PERNO OJO DE  5/8”x 10”.

Catalogo Referencial    MECRIL 511

De longitud de rosca 4”con punta cónica, tuerca en un extremo y ojo en el otro.  Acero forjado y galvanizado en caliente con una tuerca.

PERNO MAQUINA  5/8” x 10”

Catalogo Referencial   MECRIL  762

Acero al carbono, trefilado y galvanizado en caliente, cabeza cuadrada con punta cónica y tope cuadrado, rosca enrollada de 6” de longitud con tuerca cuadrada.

PERNO MAQUINA  ½” x 6”

Catalogo Referencial   MECRIL  1135

Acero al carbono, trefilado y galvanizado en caliente, cabeza cuadrada con punta cónica y tope cuadrado, rosca enrollada de 3” de longitud con tuerca cuadrada.

RACK DE UNA VÍA

Catalogo Referencial  JOSLYN  J1396

Armazón de acero al carbono, laminado, galvanizado en caliente (planchuela), base posterior en curvada longitudinalmente, con radio de curvatura de 50mm y cuyas dimensiones mínimas son (alto 3 ¼”, largo 3 5/8”, espesor 3/16”, ancho 1 ½”), pasador de 5/8”. De acero trefilado galvanizado con tope y chaveta en un extremo, hueco de 11/16” para perno de 5/8”

VARILLA DE ANCLAJE

Catalogo Referencial  AB CHANCE I-78 – N° 5317

De acero galvanizado en caliente, con un ojo guardacabo de acero forjado y galvanizado, de diámetro 5/8” de pulgada, y de 7’ pies de longitud , varilla de acero laminado o trefilado con rosca de longitud 3 1/8” de alambre de  acero al carbono, laminado y trefilado, revestido de zinc, con tuerca cabeza cuadrada.

CABLES  Y  CONDUCTORES

CONDUCTOR ACSR N° 2

Conductor de aluminio con alma de acero, calibre AWG #2, código SPARROW, 6 hilos de aluminio, un hilo de acero, sentido de enrollamiento a mano derecha, diámetro nominal 8,03 mm, peso 0,14 kg/m., tensión de rotura 1293 kg. El cable debe satisfacer las especificaciones de las normas ASTM B230, B232, B248 y B500, el cable debe embalarse en carretes de no más de 2.500 m.

ALAMBRE DE COBRE BLANDO  N°6

Alambre de Cobre desnudo de sección circular, temple blando, debe satisfacer las especificaciones de la norma ASTM B-3, diámetro nominal de 4,12 mm, área 13,30 mm, tensión de rotura de 408 kgf. Peso de 0,118 kg/m.

ALAMBRE DE COBRE BLANDO  N°4

Alambre de Cobre desnudo de sección circular, temple blando, debe satisfacer las especificaciones de la norma ASTM B-3, diámetro nominal de 5,19 mm, área 21,15 mm, tensión de rotura de 626 kgf., peso de 0,188 kg/m.

CABLE DE ACERO  5/16 EHS

El cable de acero para riendas debe ser galvanizado clase B, diámetro de 5/16 de pulgada (7,94 mm.), 7 hebras con diámetro nominal de cada hilo de 2,64 mm., sección total del cable de 38,32 mm, peso aproximado de 305 (Kg./Km.) kilogramos por kilómetro, de Extra Alta Resistencia (EHS) carga de rotura de 5080 Kg. Fuerza, y debe cumplir con las normas ASTM A-475 y ASTM A-475-66T.

PRODUCTOS  DE  MADERA

CRUCETA DE MADERA DE 3 ½” X 4 ½” X 10’.

De corazón de almendrillo, urundel, cuchi, mazaranduba,  seca con humedad permitida del 30%, rectas en escuadra y con las aristas rebajadas en 1 cm. a 45° en una de las caras con dimensión 3 ½ x 4 ½ x 10`, sin hoquedades, sin astilladuras, sin rajaduras y cepilladas en sus cuatro caras.

Las crucetas serán suministradas sin perforaciones (ENDE hará las perforaciones que requiera para su instalación).

En plano de cruceta de madera CM31 adjunto, se especifican las dimensiones de las crucetas a suministrar.

BALANCIN DE MADERA

Catalogo Referencial  JOSLYN  N° J4760A

los balancines de madera serán cuadrados de sección 1 ¼” x 1 ¼” con terminales metálicos galvanizados en los extremos, en la parte que va sujeta al poste el terminal es plano con hueco para perno de 5/8” que apoyen en la superficie del poste, en la parte que va sujeta a la cruceta el terminal debe estar dispuesto de tal manera de instalarse en la cara inferior de la cruceta con hueco para perno de ½”, la madera debe ser de calidad dura y con tratamiento contra insectos y contra pudrición, las dimensiones deben corresponder a una separación horizontal ya instalada de 60” entre centros de huecos, y una distancia del eje horizontal al punto de sujeción en el poste de 18” al centro del hueco.  (span 60” y drop 18”)

ROLLIZO DE MADERA

Rollizo de madera dura corazón de cuchi de diámetro mímino de 20 cm de 70 cm de longitud para redes de baja tensión y de 20 cm x 1.00 metros para líneas de media tensión. Sin oquedades, sin ojos, sin fisuras, sin rajaduras, sin curvas y sin astilladura. El rollizo debe ser de madera dura de una de las siguientes especies, Cuchi, Urundel o de eucalipto tratado con sales químicas con perforación transversal a lo largo del rollizo con diámetro para perno de 5/8”

- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado de ejecución es de 45 días calendario.

- CRONOGRAMA DE EJECUCION

El Proponente deberá presentar un Cronograma de Ejecución detallado en función de los ITEMS DE LA OBRA, para los 45 días calendario en que deberá concluirse la Obra, incluyendo movilización del personal, vehículos y equipos.

### FORMULARIO N( B-1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA ECONÓMICA

Fecha…................................

Señores

(Nombre del Convocante)

Presente

Ref. Licitación Pública Nacional No. _____________  (indicar el nombre de la Licitación)

Estimados señores:

Luego de haber examinado el pliego  de condiciones incluyendo sus enmiendas N°_____ (el proponente debe insertar los números de las enmiendas que hubiese recibido), de los cuales confirmamos recibo por la presente, los suscritos ofrecemos suministrar los bienes de referencia de conformidad con dichos documentos, por la suma ______________ (Indicar la suma que debe coincidir con la cantidad presentada en el formulario B-2).

Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta.

Si nuestra propuesta es aceptada, presentaremos los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos presentados en fotocopia y una garantía de cumplimiento de Contrato (de acuerdo a lo estipulado en las NBSABS) por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del total del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de ________ (indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en el pliego en el numeral 22) días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas, la propuesta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Esta propuesta, junto con su aceptación por escrito incluida en la Notificación de Adjudicación, constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal de acuerdo al modelo presentado por Uds.

……..................................

Firma

….....................................

Aclaración de la firma

Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de (indicar el nombre del oferente) según poder legal que se incluye en la documentación presentada.

ANEXO 1  -  FORMULARIO N°1

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

DATOS DEL PROPONENTE Y MONTO DE LA PROPUESTA

PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
| --- |
| Llenar el número que aparece en la convocatoria | : |  |  |  |
| Llenar el objeto de la Contratación que aparece en la convocatoria | : |  |  |  |
| MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la construcción de la obra) (Para procesos por Tramos o Paquetes, se debe detallar los precios para cada tramo o paquete al que se presenta el proponente) |
|  | DESCRIPCIÓN |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  | MONTO LITERAL |  | VALIDEZ (días calendario) |  |
|  | MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| Nombre del proponente o Razón Social | : |  |  |  |
| Tipo de Proponente | : |  |  | Persona Natural |  | Otro: ____________________________ |  |
| Domicilio del proponente fijado para la contratación | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax (sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Casilla (sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Correo electrónico (sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria | : |  | CI/NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | día |  | mes |  | año |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |
| Datos de constitución del proponente (*) | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | d |  | m |  | a |  |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal (*) | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de Expedición |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal (*) | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Día |  | mes |  | Año |  |
| Poder del Representante Legal (*) | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Llenar cuando corresponda

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)

(Nombre completo)

FORMULARIO Nº 1-A

DATOS DEL PROPONENTE Y MONTO DE LA PROPUESTA

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
| --- |
| Llenar el número que aparece en la convocatoria | : |  |  |  |
| Llenar el objeto de la Contratación que aparece en la convocatoria | : |  |  |  |
| MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la contratación de obra) (Para procesos por Tramos o Paquetes, se debe detallar los precios para cada tramo o paquete al que se presenta el proponente) |
|  | DESCRIPCIÓN |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  | MONTO LITERAL |  | VALIDEZ (días calendario) |  |
| DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado (Los datos de cada asociado deben ser presentados en el Anexo a este Formulario) |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Datos del Testimonio de Contrato de la Asociación Accidental | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |
| DATOS DE CONTACTO DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax (Sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Casilla (Sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Correo electrónico (Sólo si tiene) | : |  |  |  |
| INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de Expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo)

ANEXO AL FORMULARIO N°1-A

DATOS DE LOS ASOCIADOS

(Utilizar un Anexo por cada Asociado)

| DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo)

# ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES

Estos formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La entidad puede desarrollar sus propios instrumentos.

Formulario de Presupuesto por ítems y general de la Obra

Formulario de Evaluación de Cotizaciones / Requerimiento de Propuestas Técnicas

PRECIO UNITARIO

Los proponentes deben presentar un detalle de precios unitarios de Materiales y mano de Obra para cada Ítem, cotizado en el Presupuesto de la Obra Formulario No. B-3,

# Formulario N° B-3

# FORMULARIO DE PRESUPUESTO

# POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

| Volúmenes de Obra requeridos por la entidad convocante | Presupuesto |
| --- | --- |
| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Unitario (Literal) | Precio Total (Numeral) |
| 1 | Replanteo de línea M.T | Km. | 4,70 |  |  |  |
| 2 | Limpieza de Derecho de Vía | Km. | 0,50 |  |  |  |
| 3 | Plantado poste de H° A° de 11 m | Pza. | 38 |  |  |  |
| 4 | Montaje de estructura ZC1N | u. | 26 |  |  |  |
| 5 | Montaje de estructura ZC2N | u. | 5 |  |  |  |
| 6 | Montaje de estructura ZC7-1 | u. | 2 |  |  |  |
| 7 | Montaje de estructura ZC8-1 | u. | 2 |  |  |  |
| 8 | Instalación puesta a tierra ZM2-11 | u. | 9 |  |  |  |
| 9 | Instalación de fundación ZF5 | u. | 13 |  |  |  |
| 10 | Instalación rienda simple ZE1-1 | u. | 12 |  |  |  |
| 11 | Instalación rienda aérea simple ZE2-1 | u. | 3 |  |  |  |
| 12 | Instalación de anclaje ZF2-1 | u. | 12 |  |  |  |
| 13 | Tendido y flechado conductor ACSR 1/0 | Km. | 14,10 |  |  |  |
| 14 | Tendido y flechado conductor ACSR N° 2 | Km. | 4,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PRECIO TOTAL Bs. ( Numeral) |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) : |

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)

(Nombre completo)

FORMULARIO DE

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS /COTIZACIONES

| DATOS DEL PROCESO |
| --- |
| CUCE | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto De la Contratación | : |  |  |  |
| Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Dirección |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |

| N° | Nombre del proponente | Monto leído de la propuesta Material + Mano de Obra (numeral y literal) | Orden de prelación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

En caso de que exista discrepancia entre el monto numeral y el literal prevalecerá el literal

Es responsabilidad del Proponente la verificación aritmética de la Propuesta