ADQUISICIÓN DE TRES ESTACIONES SOLARIMÉTRICAS - PROYECTO OCCIDENTE BOLIVIANO

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Documento de registro de la empresa en el Registro Único de Proveedores del

Estado – RUPE, en cumplimiento a Decreto Supremo No. 1497 de 20 de febrero de 2013.

b)    Carnet de Identidad para personas naturales.

c)  Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

d) 	Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

e)	Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

f)	Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, cuando correspondan.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

- FORMATO PARA ADJUDICACION POR ITEMS O POR EL TOTAL

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | ESTACION SOLARIMETRICA | pza. | 3 | 229.000,00 | 687.000,00 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- |
| Item | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | ESTACION SOLARIMETRICA | 3 | Equipo |  |  |  |  |
|  | REGISTRADOR DE DATOS (DATA - LOGGER) |  |  |  |  |  |  |
|  | Memoria suficiente para poder almacenar un registro confiable de al menos 6 meses, considerando todos los sensores. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de funcionamiento de temperatura entre -20° a 50°C o mejor rango |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de datos configurable igual o menor a 10 segundos |  |  |  |  |  |  |
|  | El sistema deberá permitir la exportación de datos a archivos u otros sistemas, entre los cuales se mencionan: |  |  |  |  |  |  |
|  | * Planilla electrónica Excel y/o Archivo de texto tabulado. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Cálculo de valores mínimos, medios y máximos para cada sensor, en periodos de 5 min., 10 min., 1 hora y 1 dia de acuerdo a lo especificado en los Anexos (Ver anexo A). |  |  |  |  |  |  |
|  | Posibilidad de monitorear remotamente el estado de los sensores y sus componentes. |  |  |  |  |  |  |
|  | Posibilidad de enviar emails ante eventos registrados |  |  |  |  |  |  |
|  | Permitirá la conexión de módulo de transmisión de datos compatible con los sistemas satelitales |  |  |  |  |  |  |
|  | Batería interna para evitar pérdida de información, con una autonomía de funcionamiento mayor a una semana sin carga, en funcionamiento normal |  |  |  |  |  |  |
|  | Memoria giratoria |  |  |  |  |  |  |
|  | Velocidad de muestreo configurable hasta 1 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas protegidas contra descargas electrostáticas |  |  |  |  |  |  |
|  | El Registrador de datos deberá ser capaz de soportar una ampliación de entradas para sensores adicionales |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR DE PRIMERA CLASE (HORIZONTAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiempo para alcanzar el 95% de la respuesta debe ser <25 seg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura de Operación -40 a 80°C |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensibilidad menor o igual al rango de 5 a 20 μV/W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor de radiación solar ISO 9060 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de medición de 0 a 2000 W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango Espectral 285 a 3000 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Grado de protección IP65 o superior |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR DE PRIMERA CLASE (EN PLANO INCLINADO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiempo para alcanzar el 95% de la respuesta debe ser <25 seg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura de Operación -40 a 80°C |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensibilidad menor o igual al rango de 5 a 20 μV/W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor de radiación solar ISO 9060 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de medición de 0 a 2000 W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango Espectral 285 a 3000 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Grado de protección IP65 o superior |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR REDUNDANTE (HORIZONTAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura de Operación -30 a 70°C |  |  |  |  |  |  |
|  | Estabilidad a largo plazo:<2% por año |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de medición de 0 a 2000 W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango Espectral 400 a 1100 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Grado de protección IP65 o superior |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR REDUNDANTE (EN PLANO INCLINADO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura de Operación -30 a 70°C |  |  |  |  |  |  |
|  | Estabilidad a largo plazo:<2% por año |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de medición de 0 a 2000 W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango Espectral 400 a 1100 nm |  |  |  |  |  |  |
|  | Grado de protección IP65 o superior |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor de medición debe ser de tipo electrónico de acuerdo a WMO |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura de operación: -40 °C a 70 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | Precisión mínima de ± 0.2°C |  |  |  |  |  |  |
|  | Resolución de 0.1 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | El material del sensor será resistente a la intemperie al menos IP65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Otras mediciones: Deberá ser posible adquirir datos de: Temperatura de rocío, temperatura del punto de congelación y temperatura del bulbo húmedo. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor de medición debe ser de tipo electrónico de acuerdo a WMO |  |  |  |  |  |  |
|  | Intervalo de operación: 0% a 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | Precisión de ± 2% de humedad relativa |  |  |  |  |  |  |
|  | Resolución del 1% |  |  |  |  |  |  |
|  | El material del sensor será resistente a la intemperie al menos IP65 |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensor de medición debe ser de tipo electrónico |  |  |  |  |  |  |
|  | Intervalo de operación: 500 hPa a 1100 hPa |  |  |  |  |  |  |
|  | Resolución del 0.1 hPa |  |  |  |  |  |  |
|  | El sensor debe funcionar a una temperatura ambiente de -25°C a +60 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE VIENTO |  |  |  |  |  |  |
|  | Anemómetro de cucharas o copas |  |  |  |  |  |  |
|  | El material de las copas debe ser de acero inoxidable u otro material resistente a la corrosión. |  |  |  |  |  |  |
|  | Medición en el intervalo de 0 m/s a 50 m/s |  |  |  |  |  |  |
|  | Precisión de ± 0.5 m/s |  |  |  |  |  |  |
|  | El sensor de velocidad de viento deberá funcionar perfectamente a una temperatura ambiente entre -40°C a +60°C o mejor rango |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE DIRECCIÓN DE VIENTO |  |  |  |  |  |  |
|  | Veleta |  |  |  |  |  |  |
|  | Veleta de acero inoxidable u otro material resistente a la corrosión |  |  |  |  |  |  |
|  | Medición en el intervalo de 0° a 360° |  |  |  |  |  |  |
|  | Precisión de ± 5° |  |  |  |  |  |  |
|  | El sensor de velocidad de viento deberá funcionar de manera óptima a una temperatura ambiente entre -40°C a +60°C o mejor rango |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | PLUVIÓMETRO |  |  |  |  |  |  |
|  | * Pluviómetro de cubetas basculantes, deberá medir el incremento de precipitación en al menos 0.1 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  | * El sistema de alimentación deberá satisfacer los requerimientos de consumo de corriente eléctrica de la estación para su operación confiable, el sistema está compuesto mínimamente y sin ser limitativo de: |  |  |  |  |  |  |
|  | * Acumulador de corriente eléctrica, baterías |  |  |  |  |  |  |
|  | * Generador de corriente eléctrica (panel solar) |  |  |  |  |  |  |
|  | * Sistemas de control (regulador de carga y descarga) |  |  |  |  |  |  |
|  | * Autonomía de funcionamiento mayor a una semana sin carga en funcionamiento normal |  |  |  |  |  |  |
|  | * El sistema deberá permitir el funcionamiento con baterías convencionales |  |  |  |  |  |  |
|  | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Se deberá prever, todos los accesorios necesarios para el funcionamiento y mantenimiento preventivo del conjunto, Data-Logger, Sensores de medición, Software y Alimentación, que mínimamente y sin ser limitativo estarán compuestos por cables, conectores, tornillos de sujeción, destornilladores de precisión, alicates, entre otros. Deberá proporcionar los desecantes necesarios para el recambio de mínimamente 2 años de operación, considerando las recomendaciones del fabricante y las condiciones del sitio. |  |  |  |  |  |  |
|  | GABINETE Y PROTECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  | La estación de medición estará expuesto a la intemperie, por cuanto deberá ofrecer la protección necesaria al menos IP65 para resguardar los equipos a ser instalados en su interior. |  |  |  |  |  |  |
|  | Se debe proporcionar todos los elementos y accesorios, que componen el sistema de protección atmosférica y aterramiento. |  |  |  |  |  |  |
|  | TORRES Y ESTRUCTURA BASE |  |  |  |  |  |  |
|  | * Estructuras metálicas, resistentes a la corrosión de acuerdo a normativa vigente. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Permitirán la correcta sujeción de todos los elementos que componen la estación. |  |  |  |  |  |  |
|  | * El primer mástil permitirá la instalación de todos los sensores de medición (salvo piranómetros y pluviómetro), equipos de alimentación y el gabinete, el mismo deberá tener una altura de 10 m, el segundo mástil estará destinado únicamente para la instalación de los sensores de radiación solar, deberá tener una altura de 2 metros, deberá estar instalado al menos 3 metros de distancia del primer mástil y con las instalaciones correspondientes para los piranómetros en plano inclinado, el tercer mástil destinado únicamente para el pluviómetro que deberá tener una altura y distancia mínima de acuerdo a normativa correspondiente. (Ver Anexo "B") |  |  |  |  |  |  |
|  | * Las torres deberán estar armadas de acuerdo a la norma NBE-EA-95 (Acero) y Norma EHE-98 (Hormigón) |  |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS |  |  |  |  |  |  |
|  | * La transmisión de datos almacenados deberá realizarse en forma automática vía APN privada al servidor de ENDE para descargar los datos de forma remota, siempre y cuando exista servicio de señal, debidamente respaldado |  |  |  |  |  |  |
|  | * La frecuencia de transmisión de datos deberá ser configurable por el usuario, deberá poderse configurar la descarga un vez por hora o al menos una vez al día |  |  |  |  |  |  |
|  | * La estimación podrá enviar más de un archivo y en diferentes intervalos de acuerdo al requerimiento del usuario |  |  |  |  |  |  |
|  | * El proveedor deberá proporcionar los complementos y accesorios necesarios para la realización de descarga de datos |  |  |  |  |  |  |
|  | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  | * El proveedor, deberá entregar los catálogos, especificaciones y manuales de todos los equipos, incluyendo un esquema para la instalación adecuada del grupo. (Idioma Castellano o inglés). |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIÓN DE ESTACIÓN SOLARIMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
|  | MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
|  | * El proveedor deberá considerar la provisión de todos los materiales y/o elementos necesarios para una correcta instalación en cada uno de los lugares previstos |  |  |  |  |  |  |
|  | IZAJE Y MONTAJE DE LA TORRE y ESTRUCTURA BASE |  |  |  |  |  |  |
|  | Se deberá considerar la instalación de las torres o mástiles para la estación Solarimétrica considerando los siguientes aspectos como mínimo: |  |  |  |  |  |  |
|  | * Fundación de hormigón para la torre. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Orientación correcta de la torre en dirección predominante del viento evitando posible sombreamiento a los sensores de radiación solar. |  |  |  |  |  |  |
|  | *Construcción segura de la estructura base para los sensores de medición de radiación solar. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Inclinación correcta de los sensores de medición de radiación solar (Ver Anexo C). |  |  |  |  |  |  |
|  | * Instalación de ductos para conductores de conexión a los sensores instalados en la torre. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Instalación de sistema de protección contra descargas atmosférica con pararrayos INDEPENDIENTE este sistema debe garantizar mínimamente por el periodo de un año de su boleta de funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Pruebas de medición de resistividad a Tierra |  |  |  |  |  |  |
|  | * Pintado de las torres según normas aeronáuticas (rojo y blanco en tramos de 3 metros) |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIÓN DE SENSORES |  |  |  |  |  |  |
|  | Se deberá realizar la instalación de los sensores para la estación solarimétrica considerando los siguientes aspectos como mínimo: |  |  |  |  |  |  |
|  | * Se realizará la instalación de todos los sensores de acuerdo a la Guía de instrumento y métodos de observación Meteorológica de la Organización Mundial de Meteorología (OMM) y la norma ISO 9060. (Ver Anexo "C") |  |  |  |  |  |  |
|  | * Los cables de conexión entre los sensores y el logger, serán instalados dentro de ductos de diámetro suficiente (Tipo tubo PVC E-40 o similar), los mismos estarán dispuestos a un nivel inferior mínimo a 20 cm de la superficie del terreno. |  |  |  |  |  |  |
|  | CERCO PERIMETRAL |  |  |  |  |  |  |
|  | * El cerco perimetral debe ser de tipo malla olímpica, con puerta metálica y cerradura, el área perimetral a cercar será de 6*9 m y deberá tener una altura de 2 m, los postes de sustentación deben ser de tubos galvanizados de 2´´ de diámetro y estarán anclados al suelo sólidamente. La parte superior del cerco deberá contener alambre de púa. |  |  |  |  |  |  |
|  | * El cerco perimetral y la puerta serán de tubo galvanizado de 2” de diámetro con malla olímpica de alambre galvanizado N°10 y con aberturas de forma rómbica de 2 ½ x 2 ½ pulgadas. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Los postes de tubería de fierro galvanizado se instalarán y empotraran en macizos de hormigón ciclópeo, irán partidos en una longitud de 10 cm. a manera de anclaje y en la parte superior se instalarán bayonetas para la colocación del alambre de púas como se muestra en el plano. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Deberá contar con candado de alta seguridad de acero inoxidable endurecido. |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN Y SOPORTE | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| a) Manual de operación en español (preferente) o inglés b) Manual de mantenimiento en español (preferente) o inglés c) Plano de la estación meteorológica en español (preferente) o inglés d) Plan de capacitación en español (preferente) o inglés e) Catálogo de equipos en español (preferente) o inglés. f) Se debe suministrar cualquier software o hardware que se requiera para el monitoreo de las funciones del equipo: temperaturas, presiones, etc. g) El proveedor brindará soporte técnico a las estaciones de medición durante la validez de la garantía. Nota: Los manuales y catálogos deberán describir la totalidad de partes y sistemas del equipo ofrecido, esta documentación deberá entregarse tanto en medio físico como magnético. |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Se realizará la capacitación teórica y práctica del personal de ENDE mínimamente de 10 horas académicas, sobre la instalación, configuración, mantenimiento y manejo del software y la información de la estación, en un plazo no mayor a 10 días calendario, anterior a la recepción del bien. Debe contemplar los materiales necesarios y la emisión del certificado correspondiente para mínimamente 10 personas. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser instalados, probados y entregados en sitio de acuerdo a la ubicación proporcionada en el anexo adjunto. Los costos de carguío, descarguío, transporte, montaje, puesta en servicio corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El plazo de entrega de las (3) tres estaciones solarimetricas con la Infraestructura Base, es decir Torre, cerco perimetral, sistema de aterramiento en operación y funcionamiento en los sitios establecidos es de 60 días calendario a partir de la suscripción de contrato, pudiendo aceptarse plazos menores de entrega. El retraso en los plazos de entrega establecidos en el contrato, que no sea justificado con causales de fuerza mayor o caso fortuito; serán penalizados con la multa establecida en el modelo de contrato. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El proveedor emitirá un certificado de garantía a nombre de ENDE, garantizando el buen funcionamiento y/o mantenimiento de la maquinaria y/o equipo por el lapso de 12 (doce) meses como mínimo, a partir de la fecha de recepción definitiva, el monto de la garantía será del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato. El proveedor deberá presentar los certificados de garantía de fábrica de los equipos, que cubra cualquier defecto o mal funcionamiento durante el periodo mínimo de 12 (doce) meses. |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN DEFINITIVA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La recepción definitiva contempla el correcto funcionamiento de las tres estaciones solarimetricas y la capacitación del personal de ENDE. La comisión de recepción de ENDE, conjuntamente con el proveedor, realizará las inspecciones y pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se suscribirá un acta de conformidad (Comisión de ENDE y Proveedor), donde se detallarán los bienes recibidos, siempre y cuando estos hayan cumplido o mejorado las características detalladas en las especificaciones técnicas por parte del proveedor. ENDE previa suscripción del acta de conformidad, verificará la existencia de mínimamente 4 días de datos registrados en cada estación solarimétrica. |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| En la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en las ubicaciones indicadas, incluidos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, de acuerdo a normas tributarias bolivianas, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal, la omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor una vez efectuada la entrega definitiva de los bienes; en el lugar de entrega indicado y posterior a la presentación del acta de recepción definitiva efectuada por la Comisión de Recepción (previamente se verificará la entrega del certificado de garantía y la póliza de seguro a nombre de ENDE). |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2018-110

Cochabamba, septiembre de 2018