ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE SUBESTACION PARA GESTION DE PROTECCIONES - GESTION 2019

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresión de Interés y sus correcciones, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interés.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente seleccionado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Copia legalizada de documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada original, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Copia Carnet de Identidad del Representante legal

- Copia legalizada de poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Certificación de información sobre solvencia con el fisco (Certificado de solvencia fiscal), en caso de tener observación en el Certificado, deberán presentar documentos de respaldo actualizados o certificación de liberación de la deuda

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

| DETALLE DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS | Plazo de entrega solicitado | PROPUESTA |
| --- | --- | --- |
|  |  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Tota Bs | Tipo(*) | Días calendario | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs) | Precio Total (Bs) |
| 1 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE SUBESTACIÓN PARA GESTIÓN DE PROTECCIONES – GESTIÓN 2019 | 11 | Pza | 90,909.09 | 1,000,000.00 | F | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Monto Numeral: | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto Literal: Un millón 00/100 Bolivianos |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICASSOLICITADAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
|  | Características Ofertadas | CUMPLE |  |
|  |  | SI | NO | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
| ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | CANTIDAD | UNIDAD |  |  |  |  |
| 1 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE SUBESTACIÓN PARA GESTIÓN DE PROTECCIONES – GESTIÓN 2019 | 11 | Pza. |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Fuente de alimentación | El CPU deberá una fuente de alimentación de rango amplio AC y DC y que opere indistintamente con ambos tipos de fuentes de energía AC o DC 125/250 Vdc o 120/220/240 Vac - 50/60 Hz. |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Temperatura | El dispositivo será capaz de funcionamiento continuo en un rango de temperatura de -40°C a + 75°C (-40 ° a + 167°F) al 100 por ciento de la carga del procesador para permitir el montaje en un armario de control al aire libre. |  |  |  |  |
|  |  |  | El equipo debe ser probado con la CEI 60068-2-1: 2007 (prueba de 16 hr a -40 °C), IEC 60068-2-2: 2007 (Ensayo Bd 16 horas a + 75 °C). |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Puertos de comunicaciones | 2 puertos USB en el panel frontal, |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 puertos USB del panel posterior, |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 puertos serie del panel posterior, |  |  |  |  |
|  |  |  | Cada puerto serie estándar será EIA-232, seleccionable por el BIOS para fuente de +5 Vdc puertos y capaces de funcionar a 300-115200 bps. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 dos puertos Ethernet del panel trasero. |  |  |  |  |
|  |  |  | Los puertos Ethernet serán independientes 10/100/1000 Mbps. |  |  |  |  |
|  |  |  | Todos los puertos de comunicaciones serán EDS y pro- RFI protegidos. |  |  |  |  |
|  |  |  | Puerto para monitor |  |  |  |  |
|  |  |  | Puertos de audio. |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Pruebas ambientales | El dispositivo se someterá a ensayo a las mismas normas que los relés de protección, incluida la IEC 60255-21-1, 60255-21-2 IEC, IEC 60255-21-3, IEC 60255-26: 2013, EN 1000-4-2, EN 61000 -4-4, e IEEE C37.90.1. |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Unidades de disco duro de estado sólido | Los discos deberán ser de alta calidad, ideal para operar a temperaturas industriales, del tipo (SLC) NAND Flash drive de estado sólido. |  |  |  |  |
|  |  |  | Se debe considerar una capacidad de 500 GB, pudiendo ser en dos unidades separadas de 250 GB. |  |  |  |  |
|  |  |  | Los discos SLC-SSD deben presentar alta resistencia a la sobre-escritura, hasta 100 000 veces de ciclos de programa/borrado. |  |  |  |  |
|  |  |  | El postor deberá dar 10 años de garantía por los discos duros. |  |  |  |  |
|  |  |  | Los discos deben poder ser intercambiables en caliente (Hot-swappable) desde la parte frontal del computador. |  |  |  |  |
|  | 1.6 | Memoria RAM | Mínimo de 16GB DDR4 2133MHz ECC |  |  |  |  |
|  |  |  | La Memoria RAM debe ser tipo ECC para reducir errores y mejorar el desempeño del computador. |  |  |  |  |
|  | 1.7 | RAID (matriz redundante de discos independientes) | Debe soportar los niveles RAID 0, 1, 5 y 10 para permitir una rica mezcla de velocidad, disponibilidad y recuperación de desastres, dependiendo de la aplicación. |  |  |  |  |
|  | 1.8 | Ranuras de expansión | 5 Slots: 1 PCI, 2 PCIe-x1, 2 PCIe-x4 |  |  |  |  |
|  | 1.9 | Sistema Operativo | Compatible con Windows o Linux |  |  |  |  |
|  | 1.10 | Salida de alarma | Señal de errores internos por contacto |  |  |  |  |
|  | 1.11 | Procesador | Intel Xeon E3-1505L Quad Core 2.0 GHz |  |  |  |  |
|  | 1.12 | Almacenamiento no volátil | Memoria flash no volátil utilizado como almacenamiento de configuración. Los datos almacenados en la memoria no volátil estarán disponibles para su recuperación después de un corte de energía largo, incluyendo fallo en la batería interna. |  |  |  |  |
|  | 1.13 | Partes en Movimiento y orificios de ventilación | No incluirá ninguna unidad de disco rotatorio, ventiladores, piezas móviles. Tampoco debe tener orificios de ventilación. |  |  |  |  |
|  | 1.14 | Confiabilidad | Medida actual del tiempo medio entre fallos (MTBF) para el dispositivo. |  |  |  |  |
|  | 1.15 | Tipo de montaje | montaje en bastidor rack 19 |  |  |  |  |
|  | 1.16 | Garantía de Fábrica | 10 años con certificado de fábrica |  |  |  |  |
|  | CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
|  | CATÁLOGOS Y/O MANUALES: |  |  |  |  |
|  | El proveedor deberá entregar los catálogos y/o manuales impresos o en formato digital del equipo en Castellano o Ingles. |  |  |  |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |
|  | Los equipos deberán ser entregados en oficina central de ENDE. Ciudad de Cochabamba, Calle Colombia N° 655 |  |  |  |  |
|  | Los costos de transporte, descargo y manipuleo de los bienes hasta la disposición final corren por cuenta y costo del proveedor. |  |  |  |  |
|  | PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
|  | El plazo de entrega establecido para el presente proceso será de 70 días calendario, computables a partir de la firma del contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. Las propuestas que oferten plazos de entrega mayores al referencial, serán descalificadas. |  |  |  |  |
|  | El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a determinarse en el Contrato. |  |  |  |  |
|  | FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |
|  | El pago se efectuará mediante la emisión de cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
|  | VALIDEZ DE LA PROPUESTA: |  |  |  |  |
|  | La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |  |  |  |  |
|  | PRECIO DE LA PROPUESTA: |  |  |  |  |
|  | El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras oficinas de ENDE ubicada en la ciudad de Cochabamba, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal IVA. |  |  |  |  |
|  | GARANTÍA DEL LOS EQUIPOS |  |  |  |  |
|  | El proponente debe Otorgar una garantía de los equipos, el cual garantice el perfecto funcionamiento y cubra defectos de Fabricación por un periodo de 10 años. |  |  |  |  |

Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2019-111

Cochabamba, julio de 2019