SUMINISTRO MODALIDAD DAP DE GRUPO GENERADOR, CABINADO MOVIL Y SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO GENERADOR PARA EL SISTEMA COBIJA – GESTION 2018

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Para procesos cuyo monto de contrato sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |
| Tipo de Empresa: |  | Empresa Nacional |  | Empresa Extranjera |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) | NIT |  |  |  |  |
| Matrícula de Comercio: (Actualizada) | Número de Matricula |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de Emisión |  | Fecha de Expedición |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax: |  |  |
|  | Correo Electrónico: |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |
| Asociados | : | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  | Fecha de Expedición |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Testimonio de contrato o carta de intención de conformación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |  |
| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| País | : |  |  | Ciudad : |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |
| Teléfonos | : |  |  | Fax : |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |
| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
|  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  |  | Fecha de Expedición |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del representante legal o representante señalado en la carta de intención de conformación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  | Fax : |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato. |
| 4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía | : |  | Fax |  |  |
|  |  |  | Correo Electrónico |  |  |
| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) | NIT |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) | Número de Matricula |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. . INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha de Expedición |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (dias) Calendario | Cant. Ofertada | Precio Unitario (BS) | Precio Total (Bs) |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PROVISION DEL BIEN MODALIDAD DAP (INCOTERMS 2010) SUMINISTRO GRUPO ELECTROGENO 2.000 KVA POTENCIA CONTINUA PRIME, 1500 RPM, FRECUENCIA 50 HZ, TENSION DE GENERADOR 400 V, TRIFASICO, FACTOR DE POTENCIA 0,8 | 1 | Pza. | 3.691.354 | 3.691.354,32 | F | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SUMINISTRO CABINADO Y SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO GENERADOR PARA EL SISTEMA COBIJA |  | 1 | Pza. | 1.720.018 | 1.720.017,84 | F | 50 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral): |  |
| TOTAL PROPUESTA (Literal): |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

ÍTEM 1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | PROVISION DEL BIEN MODALIDAD DAP (INCOTERMS 2010) SUMINISTRO GRUPO ELECTROGENO 2.000 KVA POTENCIA CONTINUA PRIME, 1500 RPM, FRECUENCIA 50 HZ, TENSION DE GENERADOR 400 V, TRIFASICO, FACTOR DE POTENCIA 0,8 | 1 | Pza |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  | Altitud del sitio de instalación [m.s.n.m] |  |  |  |  |  |  |
|  | Cobija | 200 | Metros |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente | 45 | °C |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente mínima | 15 | °C |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS DEL GRUPO GENERADOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Norma de fabricación | IEEE, ISO |  |  |  |  |  |
|  | Pais de procedencia | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Fabricante del Grupo Generador | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de grupo | Trifasico |  |  |  |  |  |
|  | Tensión nominal Fase-Fase / Fase-Neutro | 400/230 | V |  |  |  |  |
|  | Factor de potencia | 0,8 inductivo |  |  |  |  |  |
|  | Situación del neutro | Sólidamente puesto a tierra |  |  |  |  |  |
|  | Potencia a 0 (cero) m.s.n.m. (prime) | No menor a 2.000 | kVA |  |  |  |  |
|  | Potencia a 1000 m.s.n.m. (prime) (se requiere curva de derrateo) | Indicar | kVA |  |  |  |  |
|  | Vida útil de grupo | No menor a 15 | Años |  |  |  |  |
|  | Garantía de existencia de repuestos post-venta | No menor a 10 | Años |  |  |  |  |
|  | Eficiencia del Grupo | indicar | litros/kWh |  |  |  |  |
|  | Insonorizado (cabina de insonorización) | Indicar | Si |  |  |  |  |
|  | Nivel de ruido a una distancia de 7 metros | No mayor a 95 | dB en base a la normativa European Noise Directive (2000/14/EC). |  |  |  |  |
|  | Emision de gases | Referente la regulación EPA CFR 40 Part 89, Subpart D & E y la norma ISO8178-1 para medición de HC, CO, PM, NOX. |  |  |  |  |  |
|  | CUADRO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DEL GRUPO |  |  |  |  |  |  |
|  | Protección primaria del grupo, MCCB trifásico motorizado la salida del generador | Si |  |  |  |  |  |
|  | Barra de cobre para puesta a tierra | Si |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla para señalización y comando | Si |  |  |  |  |  |
|  | Alarmas: |  |  |  |  |  |  |
|  |  Parada de emergencia del grupo | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Actuación del interruptor de salida | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Fallo en el arranque del grupo | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Anomalía en cargador (incluye baja tensión en batería) | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Baja presión de aceite (alarma y disparo) | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Alta temperatura en líquido refrigerante (alarma y disparo) | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Nivel mínimo de combustible | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Sobrevelocidad del motor (disparo) | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Tensión de grupo fuera de límites | Si |  |  |  |  |  |
|  | Mediciones: |  |  |  |  |  |  |
|  |  Contador del número de horas de operación (horómetro) | Si | Horas |  |  |  |  |
|  |  Tensiones entre Fases y entre Fase y neutro | Si | V |  |  |  |  |
|  |  Intensidad por fases | Si | A |  |  |  |  |
|  |  Potencia activa | Si | kW |  |  |  |  |
|  |  Tensión de Batería | Si | V |  |  |  |  |
|  |  Factor de Potencia | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Frecuencia | Si | Hz |  |  |  |  |
|  | Señales disponibles en borneras (contacto libre de potencial N/C): |  |  |  |  |  |  |
|  |  Fallo de arranque | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Bajo nivel de combustible | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Interruptor de salida de grupo conectado | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Alarma de grupo electrógeno | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Disparo de grupo electrógeno | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Selector del grupo en posición “Automático o Manual” | Si |  |  |  |  |  |
|  | Funciones: |  |  |  |  |  |  |
|  |  Temporización para impedir arranque frente a microcortes de la red | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Temporización de conexión de la carga al grupo | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Temporización de estabilización de la red al regreso de la misma | Si |  |  |  |  |  |
|  |  Temporización del ciclo de paro para bajar la temperatura antes del paro | Si |  |  |  |  |  |
|  | MOTOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabricante del motor | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de combustible | Diesel |  |  |  |  |  |
|  | Numero de ciclos | 4 | tiempos |  |  |  |  |
|  | Numero de cilindros | indicar |  |  |  |  |  |
|  | Presion efectiva al freno BMEP | indicar | psi |  |  |  |  |
|  | Velocidad | 1500 | r.p.m. |  |  |  |  |
|  | Tipo de regulador de velocidad | Automático Electrónico | con control de frecuencia isocrono, estabilidad de +/- 0,25% |  |  |  |  |
|  | Rango de ajuste de la tensión | -0,1 | % de la tensión nominal |  |  |  |  |
|  | Tipo de refrigeración | Enfriado por agua y radiador |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de aspiración | Turbo alimentado |  |  |  |  |  |
|  | Indicador del nivel de aceite | Si |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad total del sistema de lubricacion | indicar | Litros |  |  |  |  |
|  | Sistema de encendido de motor |  |  |  |  |  |  |
|  | Motores DC 24Vdc | indicar |  |  |  |  |  |
|  | Cargador de baterías | Tipo Estático |  |  |  |  |  |
|  | Baterías | por lo menos 5 arranques sin reducción de tensión mínima |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de admisión de aire |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtros de papel seco, de baja resistencia y alta eficiencia, con indicador de servicio automático de forma que anuncie oportunamente la necesidad de limpieza o cambio de filtro de aire. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Enfriadores de aire integrados al sistema de refrigeración del motor. | SI |  |  |  |  |  |
|  | El sistema deberá estar compuesto por más de un sobrealimentador por lado montados en el motor. | SI |  |  |  |  |  |
|  | El sobrealimentador deberá tener un sensor de temperatura | SI |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de gases de escape |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de atenuar el nivel de ruido a lo solicitado | SI |  |  |  |  |  |
|  | Aislamiento térmico | SI |  |  |  |  |  |
|  | Componentes adecudados para instalar en el cabinado insonorizado | SI |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de Lubricación |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomba de lubricación accionada por el motor, con capacidad suficiente para atender los requerimientos de la unidad y su sobrealimentador, cuando estos trabajen con sobrecarga | SI |  |  |  |  |  |
|  | Bomba de pre lubricación, automática y accionada por motor eléctrico de corriente alterna. o en corriente continua 24 Vdc. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Componentes adecudados para instalar en el cabinado insonorizado | SI |  |  |  |  |  |
|  | Coladores del tipo “flujo total continuo” | SI |  |  |  |  |  |
|  | Válvulas termostáticas, para regular la temperatura del lubricante. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Válvulas by-pass para alivio de presión. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Válvulas para toma de muestras de aceite ubicadas antes del filtro y después de la bomba. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Sistema centrifugador de aceite del motor | SI |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de combustible |  |  |  |  |  |  |
|  | La unidad deberá funcionar de forma óptima con el diesel tipo D2 de las características existentes en Bolivia. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de Refrigeración |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomba de agua: Se proveerán las bombas necesarias para la circulación de agua, a los circuitos de agua de camisas y agua de refrigeración y serán accionadas mecánicamente por el motor del grupo. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Válvulas termostáticas by-pass: El motor, debe estar provisto de válvulas termostáticas de tipo termostato integral de 3 vías, de un tamaño y capacidad apropiados para el control de la temperatura uniforme del agua de camisas, manteniendo una temperatura uniforme del agua a la salida del motor para condiciones de carga variable del motor | SI |  |  |  |  |  |
|  | Suministro de agua y refrigerante para el primer llenado de radiador | SI |  |  |  |  |  |
|  | Panel de arranque de máquina, funciones: |  |  |  |  |  |  |
|  | Control de falla de arranque | SI |  |  |  |  |  |
|  | Control de parada normal del motor (Couldown). | SI |  |  |  |  |  |
|  | Protección contra alta o baja presión de combustible. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Protección de alta temperatura de entrada de agua | SI |  |  |  |  |  |
|  | Protección contra restricción de aire de entrada | SI |  |  |  |  |  |
|  | Pre-lubricación del motor | SI |  |  |  |  |  |
|  | Protección de baja presión de aceite | SI |  |  |  |  |  |
|  | Protección de Sobrevelocidad | SI |  |  |  |  |  |
|  | Alarma de over crank | SI |  |  |  |  |  |
|  | Alarma de baja presión de aceite | SI |  |  |  |  |  |
|  | Alarma de Sobre velocidad | SI |  |  |  |  |  |
|  | Señalización de potencia disponible | SI |  |  |  |  |  |
|  | GENERADOR |  |  |  |  |  |  |
|  | Fabricante del generador | indicar |  |  |  |  |  |
|  | Modelo | indicar |  |  |  |  |  |
|  | Potencia | 300 | KVA |  |  |  |  |
|  | Sistema | Trifásico |  |  |  |  |  |
|  | Tecnología | Autoexitado sin escobillas |  |  |  |  |  |
|  | Tensión nominal en bornes | 400/230 | V |  |  |  |  |
|  | Devanados y conexiones | Reconectables o Discretos conectados en estrella |  |  |  |  |  |
|  | Interruptor automatico | Tetrapolar |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de aislamiento del devanado | H |  |  |  |  |  |
|  | Regulador de tension | R250 |  |  |  |  |  |
|  | Protección tipo | IP-23 |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de excitación | Shunt |  |  |  |  |  |
|  | Imanes permanentes como excitador piloto | si |  |  |  |  |  |
|  | Equipo Rectificador cumple con lo indicadp en 1.3.3 | si |  |  |  |  |  |
|  | Equipos de control, medición y proteccion | si |  |  |  |  |  |
|  | Regulador de voltaje de acuerdo a 1.3.4. | si |  |  |  |  |  |
|  | Regulador de velocidad, Reparto de carga y Sincronización automática de acuerdo a 1.3.4.2 | si |  |  |  |  |  |
|  | Interruptor automático de acuerdo a 1.3.4.3 | si |  |  |  |  |  |
|  | Habilitado para trabajar con tablero de control mando remoto 1.2.4.4 | si |  |  |  |  |  |
|  | Equipo de control y monitoreo de acuerdo a 1.3.5 | si |  |  |  |  |  |
|  | Ensayos y pruebas de acuerdo a 1.5 | si |  |  |  |  |  |
|  | Software y hardware de monitoreo y diagnostico del equipo incluidos | si |  |  |  |  |  |
|  | Software y hardware de equipos de protección incluidos | si |  |  |  |  |  |
|  | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
|  | Largo grupo generador | Indicar | Metros |  |  |  |  |
|  | Ancho grupo generador | Indicar | Metros |  |  |  |  |
|  | Alto grupo generador | Indicar | Metros |  |  |  |  |
|  | Peso aproximado | Indicar | Kg |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES: ANEXO “A” | Indicar el alcance tecnico |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA ITEM 1: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en el taller asignado para su posterior montaje cabinado ubicado en una de las ciudades del eje troncal de Bolivia. Los costos de carguío, descarguío, transporte, montaje, puesta en servicio corren por cuenta del proveedor. Es responsabilidad del contratista mantener los seguros correspondientes hasta la entrega del bien en sitio definitivo definido. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA ITEM 1: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El Plazo de entrega previsto para esta convocatoria es de (50) días calendario, entrega del grupo en el lugar designado por ENDE para su operación de Cabinado. Los tiempos de entregan corren a partir de la recepción de la Orden de Proceder u Orden de Compra por parte del Proveedor. El retraso en los plazos de entrega establecidos en el contrato, que no sea justificado con causales de fuerza mayor o caso fortuito; serán penalizados con la multa establecida en el modelo de contrato adjunto. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO ITEM 1: |  |  |  |  |
| El pago se realizará de la siguiente forma: Pago 1: 100% del ítem 1 a la llegada de los bienes a Santa Cruz ó La Paz (según sea el tránsito elegido por el proveedor). Contra presentación de informe técnico de verificación de llegada de los bienes y envío de la factura por el grupo electrógeno. Pago 2: 80% del ítem 2 a la verificación de llegada del ítem 2 a los talleres de integración y envío de la factura del tablero de control. Pago 3: 20% a la puesta en marcha y finalización de pruebas correspondientes y envío de factura correspondientes con los protocolos de pruebas realizados a la unidad generadora. El proveedor podrá solicitar anticipo hasta un 50%, contra presentación de la boleta o póliza de correcta inversión de anticipo, por la totalidad del anticipo solicitado. En caso de existir el anticipo, el mismo será descontado de cada pago. |  |  |  |  |
| GARANTÍA TECNICA ITEM 1: |  |  |  |  |
| El equipo ofrecido bajo estas especificaciones, deberá estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) libre de horas de trabajo, a partir de la recepción definitiva del equipo. Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los bienes, el proveedor deberá presentar una Boleta de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del monto del contrato. En sustitución de esta garantía ENDE podrá retener el porcentaje establecido por el tiempo de la garantía determinada. |  |  |  |  |
| SERVICIO TECNICO ITEM 1: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El proponente deberá contar con un representante de la marca en el país, que pueda proveer de los repuestos necesarios para mantenimiento y reparaciones. El proponente que se adjudique la provisión del bien deberá prestar los servicios de mantenimiento y reparación en la ciudad de Cobija. El proveedor deberá dar la capacitación correspondiente en la operación de los tableros de control, del software y módulos de control al personal encargado de operación en Planta ENDE COBIJA. Así mismo, la capacitación necesaria al personal de ENDE que realizará el mantenimiento mecánico y eléctrico. |  |  |  |  |
| INSPECCION O PRUEBAS ITEM 1: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Para la recepción del bien se realizarán pruebas de correcto funcionamiento de los diferentes sistemas: motor, transmisión, sistema hidráulico, eléctrico, control, etc. debiendo adjuntar en su propuesta el cronograma de pruebas a ejecutar. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y SOPORTE ITEM 1: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| a) Manual de operación en español (preferente) o Inglés b) Manual de mantenimiento en español (preferente) o Inglés c) Manual de taller en español (preferente) o inglés. d) Planos Eléctricos en español (preferente) o inglés, tanto del sistema de control y potencia. e) Planos Mecánicos en español (preferente) o inglés, tanto del sistema motor y generación. f) Catálogo de piezas en español (preferente) o inglés. g) Se debe suministrar que cualquier software o hardware que se requiera para el monitoreo de las funciones del equipo: temperaturas, presiones, etc. h) El proveedor deberá dar la capacitación correspondiente a la operación de los tableros de control, del software y módulos de control al personal encargado en Planta Termoelectrica ENDE Guayaramerin Nota: Los manuales y catálogos deberán describir la totalidad de partes y sistemas del equipo ofrecido, esta documentación deberá entregarse tanto en medio físico (2 copias) como digital |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA ITEM 1: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a Sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA ITEM 1: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Termoelectrica ENDE COBIJA, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA SUMINISTRO BAJO MODALIDAD DAP |  |  |  |  |
| ENDE en aplicación de lo establecido en el inciso q) del Artículo 133 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas, modificado mediante Ley 614 Ley del Presupuesto General del Estado de fecha 13 de diciembre del 2014 que señala “El equipamiento, los medicamentos, suministros e insumos médicos, y la maquinaría destinada al sector público, podrán acogerse previa Resolución Ministerial dictada expresamente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la exoneración total del pago de los tributos aduaneros. Asimismo el D.S. 29522 de fecha 16 de abril del 2008 que facilita las operaciones de internación, depósito transitorio, importaciones para el consumo en la modalidad de despacho inmediato, de maquinaria y equipo o unidad funcional importada con destino a empresas públicas nacionales estratégicas. ENDE siendo una Empresa Pública Nacional Estrategia requiere realizar las siguientes mejoras de condiciones de entrega del bien: Modalidad de la Compra. La provisión de equipos objeto de la presente convocatoria, será bajo la modalidad DAP (Delivered at place), de acuerdo a los INCOTERMS 2010. Se conviene a los efectos de ejecución y cumplimiento del suministro, dentro de la modalidad de adquisición DAP, que ENDE asumirá el pago de tributos y almacenaje en Aduana o se acogerá a la respectiva exoneración tributaria. El transporte y el seguro de transporte de todos los equipos hasta el sitio de entrega, así como descargue de los bienes en el sitio de montaje (sobre plataforma) deberán estar incluidos en el precio de la oferta, cuya responsabilidad es del proponente adjudicado. La empresa proponente deberá entregar oportunamente a ENDE la documentación de importación en original en el marco del Articulo No. 111 del Decreto Supremo No. 25870 “Reglamento a la Ley General de Aduanas” bajo el siguiente detalle: - Factura de origen con valor DAP emitida por el fabricante a nombre de ENDE - Lista de Empaque - Póliza de Seguro - Bill of Lading - Planillas de Gastos Puerto (Si Corresponde) - Certificados de Flete (Marítimo – Terrestre) - Parte de Recepción - Carta Porte - CRT - Manifiesto internacional de Carga – MIC - Certificado de Origen (en el Marco de los Convenios Internacionales) - Contratos de Transporte Terrestre (en caso de Corresponder) Todos los documentos señalados deben mencionar como Consignatario de los Bienes a la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE con NIT 1023187029, asimismo la entrega de los bienes debe realizarse a través de Aduana Interior. Se debe aclarar que el listado de documentos señalados líneas arriba son de carácter enunciativo pero no limitativo, siendo que ENDE podrá solicitar documentación adicional a efectos de proceder con la importación hasta concluir con la Regularización de los Trámites. De la misma forma, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 1487 de fecha 06 de febrero de 2013 “Las Empresas Publicas deben solicitar el Despacho Inmediato a solicitud expresa de la Máxima Autoridad de Ministerio Cabeza de Sector”, para tal efecto el Proveedor deberá remitir la documentación de origen (factura Comercial y Lista de Empaque) en digital al menos dos semanas antes de la llegada de los bienes a Puerto de desembarque y en original antes de la llegada a Aduana Interior a objeto de que ENDE inicie los respectivos tramites en el Ministerio Cabeza de Sector. El período de trámite en Aduana Interior a cargo de ENDE no será computado como parte del plazo del contrato. En caso de demora por parte del proveedor en la entrega de los mencionados documentos a ENDE para efectuar el despacho inmediato en Aduana Interior, los días de demora así como los costos de almacenaje y otros adicionales que se deriven del mencionado retraso, serán asumidos por el proveedor. Asimismo, el aceite necesario para el funcionamiento del equipo, deberá ser transportado dentro de los mismos equipos, siempre y cuando esto no afecte la seguridad ni el traslado del equipo, y en caso de ser enviados por separado de manera innecesaria los costos emergentes y autorizaciones necesarias para su importación deberán ser asumidos por el Proveedor. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

ÍTEM 2

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 2 | SUMINISTRO CABINADO Y SISTEMA DE CONTROL DE GRUPO GENERADOR PARA EL SISTEMA COBIJA | 1 | Pz. |  |  |  |  |
|  | ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |
|  | Módulos diseñados y construidos sobre la base de contenedores standard ISO de 40’HC. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Acero negro con tratamiento arenado comercial SP5, anticorrosivo epóxico | SI |  |  |  |  |  |
|  | Cerraduras antipánico | SI |  |  |  |  |  |
|  | Tratamiento de terminación pintura en base epóxica, de color blanco. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Admisión de aire con 2 marcos con celosías fijas en las laterales del módulo de generación. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Insonorización estándar 85 dB a 7 metros. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Logos de ENDE pintados en el costado del contenedor. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Tapa superior y laterales desmontables en el sector de motor y radiador para mantenimiento. | SI |  |  |  |  |  |
|  | La chata de transporte deberá incluir los elementos necesarios para su traslado por caminos de las características de Pando y Beni. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Chata con ruedas para traslado, considerando peso y dimensiones | SI |  |  |  |  |  |
|  | ACCESOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Puertas distribuidas en ambos lados, acceso motor, control e interruptor. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Acceso para llenado del radiador. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Escaleras de acceso | SI |  |  |  |  |  |
|  | Previsión para instalación de mangueras de drenaje al exterior de refrigerante, aceite y gases de carter. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Iluminación interior y de emergencia adecuada. | SI |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de combustible, de acuerdo a anexo A | SI |  |  |  |  |  |
|  | TABLERO DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |
|  | Modulo electrónico de control para generadores EASYGEN 3200 | Si |  |  |  |  |  |
|  | Llave selectora de modalidad de trabajo: | Si |  |  |  |  |  |
|  | Medidor de energía | Si |  |  |  |  |  |
|  | Focos de señalización y alarmas | Si |  |  |  |  |  |
|  | Gabinete metálico: chapa 2mm, pintura al horno, modelo compatible a los existentes en Casa de Maquinas I de Planta Bahía. | Si |  |  |  |  |  |
|  | Elementos y materiales de control, cableado e identificadores, canales, pulsadores y selectores. | Si |  |  |  |  |  |
|  | Control y señalización para 24 VDC | Si |  |  |  |  |  |
|  | Llave con función 86. | Si |  |  |  |  |  |
|  | Compatibilidad con los equipos existentes en Planta Bahía | Si |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES: ANEXO “B” | Indicar el alcance tecnico |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA ITEM 2: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en el taller designado por ENDE. Los costos de carguío, descarguío, transporte, montaje, puesta en servicio corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA ITEM 2: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El Plazo de entrega previsto para esta convocatoria es de (50) días calendario, entrega del grupo instalado y funcionando en condiciones de operación. Los tiempos de entregan corren a partir de la recepción de la Orden de Proceder u Orden de Compra por parte del Proveedor. El retraso en los plazos de entrega establecidos en el contrato, que no sea justificado con causales de fuerza mayor o caso fortuito; serán penalizados con la multa establecida en el modelo de contrato adjunto. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO ITEM 2: |  |  |  |  |
| Pago 2: 80% del ítem 2 a la verificación de llegada del ítem 2 a los talleres de integración y envío de la factura del tablero de control. Pago 3: 20% a la puesta en marcha y finalización de pruebas correspondientes y envío de factura correspondientes con los protocolos de pruebas realizados a la unidad generadora. |  |  |  |  |
| GARANTÍA TECNICA ITEM 2: |  |  |  |  |
| El equipo ofrecido bajo estas especificaciones, deberá estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) libre de horas de trabajo, a partir de la recepción definitiva del equipo. Con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de los bienes, el proveedor deberá presentar una Boleta de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del monto del contrato. En sustitución de esta garantía ENDE podrá retener el porcentaje establecido por el tiempo de la garantía determinada. |  |  |  |  |
| SERVICIO TECNICO ITEM 2: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El proponente deberá contar con un representante de la marca en el país, que pueda proveer de los repuestos necesarios para mantenimiento y reparaciones. El proponente que se adjudique la provisión del bien deberá prestar los servicios de mantenimiento y reparación en la ciudad de Cobija. El proveedor deberá dar la capacitación correspondiente en la operación de los tableros de control, del software y módulos de control al personal encargado de operación en Planta ENDE COBIJA. Así mismo, la capacitación necesaria al personal de ENDE que realizará el mantenimiento mecánico y eléctrico. |  |  |  |  |
| INSPECCION O PRUEBAS ITEM 2: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Se deben presentar todos los protocolos de pruebas antes de la revision de inspección |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y SOPORT ITEM 2: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| a) Manual de operación en español b) Manual de mantenimiento en español (preferente) o Inglés c) Manual de taller en español. d) Planos Eléctricos en español. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA ITEM 2: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a Sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA ITEM 2: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Termoelectrica ENDE COBIJA, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2018-117

Cochabamba, octubre de 2018