FORMULARIOS

MÉTODO:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CATEGORÍA:

BIENES

| EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ENDE PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PRÉSTAMO 4633/BL-BO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRECISIÓN PARA EL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (BO-L1190) PEIE-56-LPN-B- LPN-BID-ENDE-PEIE.2023-1 Cochabamba, 20 de julio de 2023 |
| --- | --- |

Especificaciones Técnicas. Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

| NO. DE ÍTEM | NOMBRE DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS PEDIDO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TELURÓMETRO MULTIFUNCION (MEDIDOR DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO Y RESISTENCIA PUESTA A TIERRA) | DESCRIPCION REQUERIDO 1. DATOS Tipo UN TELUROMETRO MULTIFUNCION Fabricante Indicar Modelo Indicar País de fabricación Indicar Norma de referencia aplicable para las mediciones IEEE 81 2. DATOS TÉCNICOS Rango de medición de resistividad, resistencia y/o impedancia Ωm/Ω Indicar de acuerdo a cada función de medición Frecuencia de operación Hz Indicar de acuerdo a cada función de medición Corriente de prueba mA Indicar de acuerdo a cada función de medición Compensación de componente inductivo Si Error en la medición % Indicar de acuerdo a cada función de medición Pantalla visualizador Display alfanumérico (LCD) Memoria interna Capacidad para almacenar más de 1.500 mediciones o ≥ 1GB Transferencia de datos por interfaz Para puerto USB Software compatible con Windows Si Peso del dispositivo de medición kg 6 kg máximo Grado de protección IP 54 o superior 3. FUNCIONES O MÉTODOS DE MEDICIÓN Resistividad del Terreno Método de tres puntos o variación de profundidad Si Método de cuatro puntos (Wenner) Si Método de cuatro puntos (Schlumberger) Si Resistencia y/o impedancia de puesta a tierra Resistencia puesta a tierra 2,3,4 puntos o polos Si Método de Caída de potencial o FOP (Fall Of Potential) Si Método de sujeción (clamp-on) o sin picas Si Método de sujeción con Caída de potencial (4 pinzas + FOP) Si Medida de resistencia con alta frecuencia 25kHz (aplicando FOP) Si Medición de tierra de impulso Si Pruebas de medición de paso y contacto Si Otras funciones de medición Indicar Alimentación Batería recargable Si Batería de alimentación Vd.c. Si Tiempo de duración de la batería h 4 horas como mínimo Alimentación Va.c. 220 VAC, 50 Hz Batería de repuesto Indicar Temperatura y ambiente Temperatura de operación °C - 10 °C a 50 °C Temperatura de almacenamiento °C - 10 °C a 70 °C Humedad relativa % Hasta 90 %, Sin condensación Altura de trabajo (si requiere alguna corrección por altura, indicar el procedimiento) msnm Hasta 5000 4. ACCESORIOS Kit de estacas, picas o jabalinas Si Kit de cables para medición Si Rollo de Cable apantallado o blindado Si Kit de conectores, adaptadores, pinzas, etc. Si Funda/mochila de transporte, muy resistente para viajes a campo y de buena calidad Si Certificado de calibración Si Manuales impresos y digitales en idioma Español e Inglés. Si 5. GARANTIA Garantía mínima Garantía mínima de 1 año del Telurometro Multifunción, además debe incluir un certificado de garantía impreso de parte del proveedor. Soporte técnico post venta Si Accesorios y repuestos post venta Si |  |
|  |  | ACCESORIOS DEL EQUIPO.- Los accesorios descritos en el cuadro anterior, son los mínimos requeridos, sin embargo el oferente debe incluir los accesorios necesarios para la/las funciones de medición ofertada y necesarios para la funcionalidad del equipo, mismos que están establecidos en el manual de operaciones, catálogos y publicaciones del fabricante. |  |
|  |  | CAPACITACIÓN.- El proponente deberá incluir en su oferta, la capacitación para el manejo y metodologías del equipo de manera teórico-práctico, donde se haga una explicación de los fundamentos básicos de cada tipo de medición y sus aplicaciones en líneas de transmisión (con el cable de guardia conectado o sin cable de guarda) y subestaciones de potencia. La capacitación debe ser realizada por personal especializado el cual debe ser aprobado y a satisfacción de ENDE. La capacitación teórica debe contener mínimamente, una base teórica de puestas a tierra, principios de funcionamiento de cada función del instrumento, casos de aplicación de cada función de medición y su relación con la norma de referencia. La duración de la capacitación debe contemplar un mínimo de 2 días para la parte teórica y práctica; las prácticas se deben realizar en campo, con mediciones de terreno para obtener valores de resistividad y mediciones de torres de alta tensión y subestaciones para obtener valores de resistencia/impedancia de puesta a tierra con las funciones del instrumento proporcionado. La capacitación estará dirigido al personal que ENDE designe y deberá concretarse con la emisión del certificado correspondiente. |  |
|  |  | Las empresas legalmente establecidas en Bolivia deben ser distribuidores autorizado de las marcas de equipos que distribuyen. |  |
|  |  | El plazo de validez de la cotización será de 30 días calendario. |  |
|  |  | FORMA DE ENTREGA El equipo TELUROMETRO MULTIFUNCIÓN y sus accesorios, deberán ser entregados en las oficinas de ENDE en cajas cerradas de fábrica, las que serán abiertas en presencia del responsable de recepción de ENDE en oficinas centrales de ENDE en la ciudad de Cochabamba. Para la recepción del bien se realizarán pruebas de correcto funcionamiento: ENDE efectuará las pruebas correspondientes antes de emitir el Acta de conformidad de Recepción. |  |
|  |  | PLAZO DE ENTREGA La Empresa que se adjudique la provisión del equipo, tendrá un plazo máximo de entrega de 60 días calendario a partir del día siguiente hábil de la fecha de Contrato, en las oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba, Calle Colombia N° O-655. El retraso en la entrega de los bienes adjudicados, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. |  |
|  |  | GARANTIA DE USO Y/O FUNCIONAMIENTO La garantía técnica del bien y accesorios, debe ser mínimo de un año, el cual se computará a partir de la emisión del Acta de conformidad de Recepción. La Garantía incluye reposición de bienes y/o partes. |  |

| NO. DE ÍTEM | NOMBRE DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS PEDIDO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | GPS ESTACIONARIO RTK | ESPECIFICACIÓN CARACTERISTICAS Tipo RECEPTOR GNSS MULTIUSOS RASTREO GNSS Número de canales 450 o superior Constelaciones GPS GLONASS Galileo BeiDou QZSS SBAS L-Band PRECISIÓN Estática, rápida estática (L1/L2) H:3 mm+0.1 ppm V:3.5mm+0.4ppm RTK (L1/L2) H:5mm+0.5ppm V:10mm+0.8ppm Actualización de datos/ Tasa de salida Hasta 100 Hz o superior PROTOCOLOS DE DATOS DE CORRECIÓN Datos transmitidos y o almacenados TPS,RTCM,SC104 Ver. 3x,3x, MSM, CMR/CMR+, BNEX COMUNICACIÓN Y MEMORIA Comunicaciones adicionales Modem celular interno Wi-Fi Bluetooh LogLink Memoria de a bordo Hasta 32 GB ALIMENTACIÓN Fuente de alimentación Potencia externa 6 a 28V CC 2 baterías internas 3.7V, 2900mAh cada una Autonomía Hasta 9 horas con baterías extraíbles Memoria de a bordo Hasta 32 GB CONTICIÓNES FISICAS Y DEL ENTORNO Temperatura de funcionamiento De -40°C a 80°C Protección frente de agua/polvo Certificación IP67 o superior COLECTOR DE DATOS Colector Pantalla Táctil de 7” o superior Teclado QWERTY físico Sistema operativo Windows Carcasa Reforzada antiácidas Temperatura de funcionamiento -20°C a +60°C Protección frente Arena y polvo IP6x Protección frente al agua IPx8 hasta 1 m de profundidad Memoria 8GB RAM LPDDR4 o superior Almacenamiento 64GB eMMC o superior Duración de baterías 4 horas o superior Equipo y Accesorios Equipo y accesorios mínimos a entregar -KIT GNSS, Base & Movil UHF -Juego de cargador -Cables de conexión USB/RS232 -Estuches rígidos de alto impacto -2 Baterías internas -8 Baterías externas extraíbles -2 Bastones Extensibles de aluminio -Bipode Extensible de Aluminio -2 Trípodes de aluminio -2 Bases Nivelantes de Precisión Plomada Optica. -Colector de Datos pantalla táctil de 7” con teclado Qwerty físico -Softwares de postproceso de datos permanente para Windows 10 o superior Datos Generales Garantía Garantía mínima de 12 meses del GNSS, además debe incluir un certificado de garantía impreso de parte del proveedor. Especificación adicional -El dispositivo ofertado y los accesorios deben de ser nuevos, de fabricación original y marca reconocida. -El proveedor debe brindar capacitación en sitio del manejo del equipo, uso de los accesorios y asistencia técnica durante el periodo de garantía. |  |
|  |  | El proponente deberá incluir en su oferta, la capacitación para el manejo del equipo de manera teórico-práctico, incluyendo sus aplicaciones. La capacitación en gabinete y campo no debe ser menos a 2 días y debe ser realizado por personal especializado el cual debe ser aprobado y a satisfacción de ENDE (estas capacitaciones deberán ser en las oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba). Por otra parte el oferente deberá entregar un certificado de “Curso de medición Postproceso GPS modo ESTÁTICO”. |  |
|  |  | Las empresas legalmente establecidas en Bolivia deben ser distribuidores autorizado de las marcas de equipos que distribuyen. |  |
|  |  | El plazo de validez de la cotización será de 30 días calendario. |  |
|  |  | FORMA DE ENTREGA El equipo GPS Estacionario RTK y sus accesorios, deberán ser entregados en las oficinas de ENDE en cajas cerradas de fábrica, las que serán abiertas en presencia del responsable de recepción de ENDE en oficinas centrales de ENDE en la ciudad de Cochabamba. Para la recepción del bien se realizarán pruebas de correcto funcionamiento: ENDE efectuará las pruebas correspondientes antes de emitir el Acta de conformidad de Recepción. |  |
|  |  | PLAZO DE ENTREGA La Empresa que se adjudique la provisión del equipo, tendrá un plazo máximo de entrega de 30 días calendario a partir del día siguiente hábil de la fecha de Contrato, en las oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba, Calle Colombia N° O-655. El retraso en la entrega de los bienes adjudicados, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. |  |
|  |  | GARANTIA DE USO Y/O FUNCIONAMIENTO La garantía técnica del bien y accesorios, debe ser mínimo de un año, el cual se computará a partir de la emisión del Acta de conformidad de Recepción. La Garantía incluye reposición de bienes y/o partes. |  |

### PLANOS Y DISEÑOS.

Este documento de licitación incluye ningún plano o diseño.

| LISTA DE PLANOS O DISEÑOS |
| --- |
| PLANO O DISEÑO NO. | NOMBRE DEL PLANO O DISEÑO | PROPÓSITO |

### INSPECCIONES Y PRUEBAS.

Se realizarán las siguientes inspecciones y pruebas: no aplica

## SECCIÓN III – FORMULARIOS DE LA OFERTA

[La información detallada a continuación, no es limitativa y el Comprador deberá ajustar la misma a las circunstancias del proyecto en particular, según se requiera.]

### CARTA DE LA OFERTA

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO El Oferente deberá preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Oferente y su dirección comercial. Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Oferentes en la preparación de este formulario.

Fecha de presentación de esta Oferta: [Indicar día, mes y año de la presentación de la Oferta]

Identificación y número de la SDO: [Indicar]

Alternativa Nº: [Indicar el número de identificación si esta es una Oferta Alternativa]

Para: [Indicar el nombre del Comprador]

- Sin reservas: Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con la IAO 7, y no tenemos reserva alguna al respecto.

- Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflictos de intereses, de acuerdo con la IAO 3.

- Declaración de Mantenimiento de Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Comprador sobre la base de la suscripción de una Declaración de Mantenimiento de Oferta en el País del Comprador de acuerdo con la IAO 3.6.

- Cumplimiento de las disposiciones: Ofrecemos proveer los siguientes bienes de conformidad con el documento de licitación y de acuerdo con el Cronograma de Entregas establecido en los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos: [Proporcionar una descripción breve de los Bienes y Servicios Conexos]

- Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el artículo (f) a continuación es:

Opción 1, en caso de un solo lote/ítem: el precio total es [Indicar el precio total de la Oferta en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]

[O bien]

Opción 2, en caso de múltiples lotes/ítems: (a) precio total de cada lote/ítem [Indicar el precio total de cada lote/ítem en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas] y (b) precio total de todos los lotes/ítems (suma de todos los lotes/ítems) [Indicar el precio total de todos los lotes/ítems en letras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]

- Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:

- Los descuentos ofrecidos son: [Especificar cada descuento ofrecido]

- El método de cálculo exacto para determinar el precio neto luego de aplicados los descuentos se detalla a continuación: [Detallar la metodología que se usará para aplicar los descuentos].

- Período de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la IAO 17.1 (y sus enmiendas, si las hubiera), a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas establecida en la IAO 21.1 (y sus enmiendas, si las hubiera), y seguirá teniendo carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho período.

- Garantía de Cumplimiento: Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con el documento de licitación.

- Una Oferta por Oferente: No estamos presentando ninguna otra Oferta como Oferentes individuales, y no estamos participando en ninguna otra Oferta ni como miembros de una APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos de la IAO 3.3, sin considerar las Ofertas Alternativas presentadas de acuerdo con la IAO 12.

- Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Así mismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del Comprador ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

- Empresa o ente de propiedad estatal: [Seleccione la opción correspondiente y elimine la otra].

No somos una empresa o ente de propiedad estatal / Somos una empresa o ente de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAO 3.5.

- Comisiones, gratificaciones, honorarios: Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con el Proceso de Licitación o la ejecución del Contrato: [proporcione el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación a la que se haga referencia].

| Nombre del Receptor | Dirección | Propósito de la comisión o gratificación | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, insertar “ninguno”).

- Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual entre nosotros hasta que las partes hayan preparado y perfeccionado un contrato formal.

- Comprador no obligado a aceptar: Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta con el costo evaluado más bajo, ni ninguna otra Oferta que reciban.

- Prácticas Prohibidas: Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en Prácticas Prohibidas.

Hemos leído y aceptamos cumplir y conocer las previsiones en cuanto a: i) elegibilidad y ii) disposiciones relativas a Prácticas Prohibidas descritas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15), disponibles en el sitio virtual del Banco www.iadb.org/integridad y descritas en la Sección V “Contrato”, cláusula DÉCIMA TERCERA.

Nombre del Oferente*: [Proporcionar el nombre completo del Oferente]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente**: [Proporcionar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Oferta]

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta: [Indicar el cargo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [Indicar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores]

NIT: [Indicar el NIT válido y activo]

Fecha de la firma: El día [Indicar la fecha de la firma] del mes [Indicar mes] del año [Indicar año]

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente.

** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

### FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación.  No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

Identificación y número de la SDO: [Indicar]

Alternativa Nº: [Indicar el número de identificación, si esta es una oferta por una alternativa]

Nombre del Oferente: [Indicar el nombre jurídico del Oferente]

Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada miembro: [Indicar el nombre jurídico de cada miembro de la APCA]

País donde está registrado el Oferente en la actualidad o País donde intenta registrarse: [Indicar el país donde está registrado el Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse]

Año de registro del Oferente: [Indicar el año de registro del Oferente]

Dirección del Oferente en el país donde está registrado: [Indicar el domicilio legal del Oferente en el país donde está registrado]

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [Indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [Indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [Indicar los números de teléfono del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [Indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marque las casillas que correspondan] Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación), o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con la IAO 3.1. Si se trata de una APCA, carta de intención de formar la APCA, o el Acuerdo de APCA, de conformidad con la IAO 10.2. Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, de conformidad con la IAO 3.5, documentación que acredite: su autonomía jurídica y financiera; su operación conforme al Derecho comercial; que el Oferente no se encuentra bajo la supervisión del Comprador.

### 3.        FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación. El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la APCA.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

Identificación y número de la SDO: [Indicar]

Alternativa Nº: [Indicar el número de identificación, si esta es una oferta por una alternativa]

Nombre del Oferente: [Indicar el nombre jurídico del Oferente]

Nombre jurídico del miembro de la APCA: [Indicar el nombre jurídico de cada miembro de la APCA]

Nombre del país de registro del miembro de la APCA: [Indicar el nombre del país de registro del miembro de la APCA]

Año de registro del miembro de la APCA: [Indicar el año de registro del miembro de la APCA]

Dirección del miembro de la APCA en el país donde está registrado: [Domicilio legal del miembro de la APCA en el país donde está registrado]

Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA: Nombre: [Indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA] Dirección: [Indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA] Números de teléfono: [Indicar los números de teléfono del representante autorizado del miembro de la APCA] Dirección de correo electrónico: [Indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la APCA]

Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marque las casillas que correspondan] ( Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitución o asociación) o documentos de registro de la persona jurídica antes mencionada, y de conformidad con la IAO 3.1. ( Si se trata de una empresa o ente de propiedad estatal, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el Derecho comercial y que no se encuentra bajo la supervisión del Comprador, de conformidad con la IAO 3.5.

### 4.     FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS

[El Oferente completará estos formularios de Listas de Precios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de ítems/lotes deberá coincidir con la Lista de Bienes y Servicios Conexos detallada por el Comprador en la Sección II, “Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos”.]

| ÍTEM/ LOTE | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM/LOTE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS Bs. | PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS Bs. | PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS Bs. | FECHA DE ENTREGA OFERTADA | PAÍS DE ORIGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |

Firma Autorizada: [Firma del representante autorizado]

Nombre y Cargo del Firmante:   [Indicar el nombre completo del Firmante]

Nombre del Oferente: [Indicar el nombre conforme a la matrícula de comercio]

### 5.     FORMULARIO DE PRECIO Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO: SERVICIOS CONEXOS

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS | PAÍS DE ORIGEN | FECHA DE EJECUCIÓN EN EL LUGAR DE DESTINO FINAL | CANTIDAD Y UNIDAD FÍSICA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL POR SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |

Firma Autorizada: [Firma del representante autorizado]

Nombre y Cargo del Firmante:   [Indicar el nombre completo del Firmante]

Nombre del Oferente: [Indicar el nombre conforme a la matrícula de comercio]

### 6.   FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Identificación y número de la SDO: [Indicar]

Alternativa No.: [Indicar el número de identificación, si esta es una oferta por una alternativa]

Para:  [Indicar el nombre completo del Comprador]

Los suscritos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de [Indicar el número de meses o años] contado a partir de [Indicar la fecha] si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la oferta, a saber:

- si retiramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado en la Carta de la Oferta, o

- si, una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato, o (ii) no suministramos o nos negamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Oferta expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) han transcurrido catorce (14) días después de la expiración de nuestra Oferta, lo que ocurra primero.

Nombre del Oferente*: [Proporcionar el nombre completo del Oferente]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente**: [Proporcionar el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar el Formulario de la Oferta]

Cargo de la persona firmante del Formulario de la Oferta: [Indicar el cargo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [Indicar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican en los párrafos anteriores]

NIT: [Indicar el NIT válido y activo]

Fecha de la firma: El día [Indicar la fecha de la firma] del mes [Indicar mes] del año [Indicar año]

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Oferente.

** La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.

[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].

### 7.   FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membretado del Fabricante y deberá estar firmada por una persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan jurídicamente al Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su Oferta, si así se establece en las IAO.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

Identificación y número de la SDO: [Indicar]

Alternativa No.: [Indicar el número de identificación, si esta es una oferta por una alternativa]

Para:  [Indicar el nombre completo del Comprador]

POR CUANTO:

Nosotros [Indicar el nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [Indicar el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [Indicar la dirección completa de las fábricas]  autorizamos mediante el presente a [Indicar el nombre completo del Oferente] a presentar una Oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de nuestra fabricación [Indicar el nombre y breve descripción de los bienes] y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la IAO 16.2, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma: [Indicar firma de los representantes autorizados del Fabricante]

Nombre: [Indicar el nombre completo de los representantes autorizados del Fabricante]

Cargo: [Indicar el cargo]

Fechado el día: [Indicar la fecha de la firma]