TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION – SISTEMA COBIJA

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Para procesos cuyo monto de contrato  sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION – SISTEMA COBIJA |  |  |  |  | F | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Transformador Trifasico de 150 KVA, 34,5/0,400-0,230 KV | Pza. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Transformador Trifásico de 150 KVA, 6,6/0,400-0,230 KV | Pza. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Transformador Monofásico de 50 KVA, 19,9/0,230 KV | Pza. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Transformador Monofásico de 25 KVA, 19,9/0,230 KV | Pza. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Transformador Monofásico de 50 KVA, 14,4/0,230 KV | Pza. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PROVISION DE SERVICIOS ANEXOS (CON IMPUESTOS DE LEY A NOMBRE DE ENDE): SUMINISTRO TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION - SISTEMA COBIJA | Serv. | 1 |  |  | F | 120 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

Nota: El proponente deberá poner el precio unitario y total de cada ítem

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  | PARA SER LLENADOM POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Caracteristicas Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION – SISTEMA COBIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Transformador Trifásico de 150 KVA, 34,5/0,400-0,230 KV | 10 | Pz |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Tipo | Sellado |  |  |  |  |
|  | Instalación | Exterior |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de Operación | entre 0ºC y 45ºC |  |  |  |  |
|  | Montaje | En Poste tipo doble T, debe tener soporte y abrazadera adecuada |  |  |  |  |
|  | Nº de fases | 3 |  |  |  |  |
|  | Clase | ONAN |  |  |  |  |
|  | Voltaje |  |  |  |  |  |
|  | Primario Nominal KV | 34,5 KV |  |  |  |  |
|  | Secundario Nominal V | 400-230 |  |  |  |  |
|  | Frecuencia | 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Potencia nominal a 1.000 m.s.n.m | 150 KVA, lo requerido de acuerdo a temperatura ambiente max de 40ºC |  |  |  |  |
|  | Nº de enrollados | 2 |  |  |  |  |
|  | Material de enrollado | Cobre |  |  |  |  |
|  | Conexión |  |  |  |  |  |
|  | AT: | Delta |  |  |  |  |
|  | BT: | Estrella |  |  |  |  |
|  | Conexionado | Dyn5 |  |  |  |  |
|  | NBI Arrollamientos |  |  |  |  |  |
|  | AT (min): | 170 KV |  |  |  |  |
|  | BT (min): | 20 KV |  |  |  |  |
|  | Líquido aislante | Aceite Mineral |  |  |  |  |
|  | Impedancia | Normalizada y referida a 75ºC para la relación nominal |  |  |  |  |
|  | Cambiador de Taps |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | En vacío |  |  |  |  |
|  | Ubicación | Primario |  |  |  |  |
|  | Instalación | Exterior al tanque |  |  |  |  |
|  | Condición | Desenergizado |  |  |  |  |
|  | Operación | Manual |  |  |  |  |
|  | Posiciones de TAPS | -5%, - 2,5% , 0, +2,5% +5% |  |  |  |  |
|  | Bushings |  |  |  |  |  |
|  | Tipo Extra Creepage | 20 mm/kV |  |  |  |  |
|  | Bushings Primario |  |  |  |  |  |
|  | Clase | 20 KV (min) |  |  |  |  |
|  | NBI | 170 KV(min) |  |  |  |  |
|  | Bushing de BT |  |  |  |  |  |
|  | Clase | 0,6KV |  |  |  |  |
|  | NBI | 20KV |  |  |  |  |
|  | Accesorios |  |  |  |  |  |
|  | Orejas de Izaje | SI |  |  |  |  |
|  | Indicador de nivel de aceite | SI |  |  |  |  |
|  | Válvula de drenaje de aceite | SI |  |  |  |  |
|  | Terminales de puesta a tierra | SI |  |  |  |  |
|  | Ventana de inspección | SI |  |  |  |  |
|  | Cuernos autoajustables de extinción de arco | SI |  |  |  |  |
| 1.2 | Transformador Trifásico de 150 KVA, 6,6/0,400-0,230 KV | 20 | Pz |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Tipo | Sellado |  |  |  |  |
|  | Instalación | Exterior |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de Operación | entre 0ºC y 45ºC |  |  |  |  |
|  | Montaje | En Poste tipo doble T, debe tener soporte y abrazadera adecuada |  |  |  |  |
|  | Nº de fases | 3 |  |  |  |  |
|  | Clase | ONAN |  |  |  |  |
|  | Voltaje |  |  |  |  |  |
|  | Primario Nominal KV | 6,6 |  |  |  |  |
|  | Secundario Nominal V | 400-230 |  |  |  |  |
|  | Frecuencia | 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Potencia nominal a 1.000 m.s.n.m | 150 KVA, lo requerido de acuerdo a temperatura ambiente max de 40ºC |  |  |  |  |
|  | Nº de enrollados | 2 |  |  |  |  |
|  | Material de enrollado | Cobre |  |  |  |  |
|  | Conexión |  |  |  |  |  |
|  | AT: | Delta |  |  |  |  |
|  | BT: | Estrella |  |  |  |  |
|  | Conexionado | Dyn5 |  |  |  |  |
|  | NBI Arrollamientos |  |  |  |  |  |
|  | AT (min): | 75 KV |  |  |  |  |
|  | BT (min): | 20 KV |  |  |  |  |
|  | Líquido aislante | Aceite Mineral |  |  |  |  |
|  | Impedancia | Normalizada y referida a 75ºC para la relación nominal |  |  |  |  |
|  | Cambiador de Taps |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | En vacío |  |  |  |  |
|  | Ubicación | Primario |  |  |  |  |
|  | Instalación | Exterior al tanque |  |  |  |  |
|  | Condición | Desenergizado |  |  |  |  |
|  | Operación | Manual |  |  |  |  |
|  | Posiciones de TAPS | -5%, - 2,5% , 0, +2,5% +5% |  |  |  |  |
|  | Bushings |  |  |  |  |  |
|  | Tipo Extra Creepage | 20 mm/kV |  |  |  |  |
|  | Bushings Primario |  |  |  |  |  |
|  | Clase | 20 KV (min) |  |  |  |  |
|  | NBI | 75 KV(min) |  |  |  |  |
|  | Bushing de BT |  |  |  |  |  |
|  | Clase | 0,6KV |  |  |  |  |
|  | NBI | 20KV |  |  |  |  |
|  | Accesorios |  |  |  |  |  |
|  | Orejas de Izaje | SI |  |  |  |  |
|  | Indicador de nivel de aceite | SI |  |  |  |  |
|  | Valvula de drenaje de aceite | SI |  |  |  |  |
|  | Terminales de puesta a tierra | SI |  |  |  |  |
|  | Ventana de inspección | SI |  |  |  |  |
|  | Cuernos autoajustables de extincion de arco | SI |  |  |  |  |
| 1.3 | Transformador Monofásico de 50 KVA, 19,9/0,230 KV | 12 | Pz |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Tipo | Sellado |  |  |  |  |
|  | Instalación | Exterior |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de Operación | entre 0ºC y 45ºC |  |  |  |  |
|  | Montaje | En Poste tipo doble T, debe tener soporte y abrazadera adecuada |  |  |  |  |
|  | Nº de fases | 1 |  |  |  |  |
|  | Clase | ONAN |  |  |  |  |
|  | Voltaje |  |  |  |  |  |
|  | Primario Nominal KV | 19,9 |  |  |  |  |
|  | Secundario Nominal V | 230 |  |  |  |  |
|  | Frecuencia | 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Potencia nominal a 1.000 m.s.n.m | 50 KVA lo requerido de acuerdo a temperatura ambiente max de 40ºC |  |  |  |  |
|  | Nº de enrollados | 2 |  |  |  |  |
|  | Material de enrollado | Cobre |  |  |  |  |
|  | NBI Arrollamientos |  |  |  |  |  |
|  | AT (min): | 150 KV |  |  |  |  |
|  | BT (min): | 20 KV |  |  |  |  |
|  | Líquido aislante | Aceite Mineral |  |  |  |  |
|  | Impedancia | Normalizada y referida a 75ºC para la relación nominal |  |  |  |  |
|  | Cambiador de Taps |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | En vacío |  |  |  |  |
|  | Ubicación | Primario |  |  |  |  |
|  | Instalación | Exterior al tanque |  |  |  |  |
|  | Condición | Desenergizado |  |  |  |  |
|  | Operación | Manual |  |  |  |  |
|  | Posiciones de TAPS | -5%, - 2,5% , 0, +2,5% +5% |  |  |  |  |
|  | Bushings |  |  |  |  |  |
|  | Tipo Extra Creepage | 20 mm/kV |  |  |  |  |
|  | Bushings Primario |  |  |  |  |  |
|  | Clase | 36 KV (min) |  |  |  |  |
|  | NBI | 150 KV(min) |  |  |  |  |
|  | Bushing de BT |  |  |  |  |  |
|  | Clase | 0,6KV |  |  |  |  |
|  | NBI | 20KV |  |  |  |  |
|  | Accesorios |  |  |  |  |  |
|  | Orejas de Izaje | SI |  |  |  |  |
|  | Indicador de nivel de aceite | SI |  |  |  |  |
|  | Valvula de drenaje de aceite | SI |  |  |  |  |
|  | Terminales de puesta a tierra | SI |  |  |  |  |
|  | Ventana de inspección | SI |  |  |  |  |
|  | Cuernos autoajustables de extincion de arco | SI |  |  |  |  |
| 1.4 | Transformador Monofásico de 25 KVA, 19,9/0,230 KV | 3 | Pz |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Tipo | Sellado |  |  |  |  |
|  | Instalación | Exterior |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de Operación | entre 0ºC y 45ºC |  |  |  |  |
|  | Montaje | En Poste tipo doble T, debe tener soporte y abrazadera adecuada |  |  |  |  |
|  | Nº de fases | 1 |  |  |  |  |
|  | Clase | ONAN |  |  |  |  |
|  | Voltaje |  |  |  |  |  |
|  | Primario Nominal KV | 19,9 |  |  |  |  |
|  | Secundario Nominal V | 230 |  |  |  |  |
|  | Frecuencia | 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Potencia nominal a 1.000 m.s.n.m | 25 KVA, lo requerido de acuerdo a temperatura ambiente max de 40ºC |  |  |  |  |
|  | Nº de enrollados | 2 |  |  |  |  |
|  | Material de enrollado | Cobre |  |  |  |  |
|  | NBI Arrollamientos |  |  |  |  |  |
|  | AT (min): | 170 KV |  |  |  |  |
|  | BT (min): | 20 KV |  |  |  |  |
|  | Líquido aislante | Aceite Mineral |  |  |  |  |
|  | Impedancia | Normalizada y referida a 75ºC para la relación nominal |  |  |  |  |
|  | Cambiador de Taps |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | En vacío |  |  |  |  |
|  | Ubicación | Primario |  |  |  |  |
|  | Instalación | Exterior al tanque |  |  |  |  |
|  | Condición | Desenergizado |  |  |  |  |
|  | Operación | Manual |  |  |  |  |
|  | Posiciones de TAPS | -5%, - 2,5% , 0, +2,5% +5% |  |  |  |  |
|  | Bushings |  |  |  |  |  |
|  | Tipo Extra Creepage | 20 mm/kV |  |  |  |  |
|  | Bushings Primario |  |  |  |  |  |
|  | Clase | 36 KV (min) |  |  |  |  |
|  | NBI | 170 KV(min) |  |  |  |  |
|  | Bushing de BT |  |  |  |  |  |
|  | Clase | 0,6KV |  |  |  |  |
|  | NBI | 20KV |  |  |  |  |
|  | Accesorios |  |  |  |  |  |
|  | Orejas de Izaje | SI |  |  |  |  |
|  | Indicador de nivel de aceite | SI |  |  |  |  |
|  | Valvula de drenaje de aceite | SI |  |  |  |  |
|  | Terminales de puesta a tierra | SI |  |  |  |  |
|  | Ventana de inspección | SI |  |  |  |  |
|  | Cuernos autoajustables de extincion de arco | SI |  |  |  |  |
| 1.5 | Transformador Monofásico de 50 KVA, 14,4/0,230 KV | 12 | Pz |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS GENERALES |  |  |  |  |
|  | Tipo | Sellado |  |  |  |  |
|  | Instalación | Exterior |  |  |  |  |
|  | Temperatura ambiente de Operación | entre 0ºC y 45ºC |  |  |  |  |
|  | Montaje | En Poste tipo doble T, debe tener soporte y abrazadera adecuada |  |  |  |  |
|  | Nº de fases | 1 |  |  |  |  |
|  | Clase | ONAN |  |  |  |  |
|  | Voltaje |  |  |  |  |  |
|  | Primario Nominal KV | 14,4 |  |  |  |  |
|  | Secundario Nominal V | 220 |  |  |  |  |
|  | Frecuencia | 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Potencia nominal a 1.000 m.s.n.m | 50 KVA, lo requerido de acuerdo a temperatura ambiente max de 40ºC |  |  |  |  |
|  | Nº de enrollados | 2 |  |  |  |  |
|  | Material de enrollado | Cobre |  |  |  |  |
|  | NBI Arrollamientos |  |  |  |  |  |
|  | AT (min): | 125 KV |  |  |  |  |
|  | BT (min): | 20 KV |  |  |  |  |
|  | Líquido aislante | Aceite Mineral |  |  |  |  |
|  | Impedancia | Normalizada y referida a 75ºC para la relación nominal |  |  |  |  |
|  | Cambiador de Taps |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | En vacío |  |  |  |  |
|  | Ubicación | Primario |  |  |  |  |
|  | Instalación | Exterior al tanque |  |  |  |  |
|  | Condición | Desenergizado |  |  |  |  |
|  | Operación | Manual |  |  |  |  |
|  | Posiciones de TAPS | -5%, - 2,5% , 0, +2,5% +5% |  |  |  |  |
|  | Bushings |  |  |  |  |  |
|  | Tipo Extra Creepage | 20 mm/kV |  |  |  |  |
|  | Bushings Primario |  |  |  |  |  |
|  | Clase | 25 KV (min) |  |  |  |  |
|  | NBI | 125 KV(min) |  |  |  |  |
|  | Bushing de BT |  |  |  |  |  |
|  | Clase | 0,6KV |  |  |  |  |
|  | NBI | 20KV |  |  |  |  |
|  | Accesorios |  |  |  |  |  |
|  | Orejas de Izaje | SI |  |  |  |  |
|  | Indicador de nivel de aceite | SI |  |  |  |  |
|  | Valvula de drenaje de aceite | SI |  |  |  |  |
|  | Terminales de puesta a tierra | SI |  |  |  |  |
|  | Ventana de inspección | SI |  |  |  |  |
|  | Cuernos autoajustables de extincion de arco | SI |  |  |  |  |
| 2 | PROVISION DE SERVICIOS ANEXOS (CON IMPUESTOS DE LEY A NOMBRE DE ENDE): SUMINISTRO TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION - SISTEMA COBIJA | 1 | Serv. |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE en la ciudad de Cobija - Pando, ubicados sobre la Carretera a Porvenir Km 3,5. Los costos de descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los ciento veinte (120) días calendario computable a partir de la recepción de la orden de proceder por parte del proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato u Orden de Compra. El período de trámite en Aduana Interior a cargo de ENDE no será computado como parte del plazo del contrato. En caso de demora por parte del proveedor en la entrega de los mencionados documentos a ENDE para efectuar el despacho inmediato en Aduana Interior, los días de demora así como los costos de almacenaje y otros adicionales que se deriven del mencionado retraso, serán asumidos por el proveedor. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍA REQUERIDAS |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato El proponente adjudicado deberá presentar una garantía a primer requerimiento a favor de ENDE que deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato, con vigencia a partir de la emisión de la garantía hasta 60 días posteriores a la fecha prevista para la recepción definitiva del bien. Garantía de Correcta inversión de Anticipo En caso de que el proponente adjudicado solicite anticipo, deberá presentar una garantía a primer requerimiento por el 100% (cien por ciento) del monto anticipado, con vigencia a partir de la firma del contrato hasta 30 días posteriores a la fecha prevista para la recepción definitiva del bien. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍA TECNICA |  |  |  |  |  |
| Los bienes ofrecido bajo estas especificaciones, deberá estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) a partir de la recepción definitiva del equipo (indicar si por fabrica otorga mayores plazos). |  |  |  |  |  |
| INSPECCION O PRUEBAS |  |  |  |  |  |
| Para la recepción del bien se realizarán las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, debiendo adjuntar la relación de pruebas y ensayos necesarios de los equipos |  |  |  |  |  |
| SERVICIO TECNICO |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá contar con un representante de la marca en el país, que pueda proveer de los repuestos necesarios para mantenimiento y reparaciones. |  |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |  |
| Pago.- El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor de la siguiente forma: A.- 50% del ítem 1, contra entrega del informe de verificación técnica de llegada de los equipos en aduana interior. B.- 50% del ítem 1, a la entrega en sitio del lugar solicitado y conformidad de recepción por parte de ENDE C.- 100% del ítem 2, a la recepción definitiva de los bienes y entrega de documentación técnica de los equipos y la factura correspondiente con todos los impuestos de Ley Nota. Considerar que en la ciudad de cobija no existe aduana interior El proponente, podrá solicitar el 50% de anticipo contra presentación de garantía de correcta inversión de anticipo, en ese caso dicho anticipo será descontado de cada hito de pago. |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |  |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Bahía ubicada en la ciudad de Cobija – Pando. El precio total de la propuesta deberá ser resultante del valor de la Factura Comercial de Origen (Precio del Bien) y la Factura con los correspondientes impuestos de Ley, por los Servicios detallados emergentes en Bolivia. Monto total del contrato, que estará comprendido por los siguientes ítems: 1.- Provisión de Bienes modalidad DAP (INCOTERMS 2010): 2.- Provisión de servicios anexos (con impuestos de Ley a nombre de ENDE). |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA SUMINISTRO BAJO MODALIDAD DAP |  |  |  |  |  |
| ENDE en aplicación de lo establecido en el inciso q) del Artículo 133 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas, modificado mediante Ley 614 Ley del Presupuesto General del Estado de fecha 13 de diciembre del 2014 que señala “El equipamiento, los medicamentos, suministros e insumos médicos, y la maquinaría destinada al sector público, podrán acogerse previa Resolución Ministerial dictada expresamente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la exoneración total del pago de los tributos aduaneros. Asimismo el D.S. 29522 de fecha 16 de abril del 2008 que facilita las operaciones de internación, depósito transitorio, importaciones para el consumo en la modalidad de despacho inmediato, de maquinaria y equipo o unidad funcional importada con destino a empresas públicas nacionales estratégicas. ENDE siendo una Empresa Pública Nacional Estrategia requiere realizar las siguientes mejoras de condiciones de entrega del bien: Modalidad de la Compra. La provisión de equipos objeto de la presente convocatoria, será bajo la modalidad DAP (Delivered at place), de acuerdo a los INCOTERMS 2010. Se conviene a los efectos de ejecución y cumplimiento del suministro, dentro de la modalidad de adquisición DAP, que ENDE asumirá el pago de tributos y almacenaje en Aduana o se acogerá a la respectiva exoneración tributaria. El transporte y el seguro de transporte de todos los equipos hasta el sitio de entrega, así como descargue de los bienes en el sitio de montaje (sobre plataforma) deberán estar incluidos en el precio de la oferta, cuya responsabilidad es del proponente adjudicado. La empresa proponente deberá entregar oportunamente a ENDE la documentación de importación en original en el marco del Articulo No. 111 del Decreto Supremo No. 25870 “Reglamento a la Ley General de Aduanas” bajo el siguiente detalle: Factura de origen con valor DAP Lista de Empaque Póliza de Seguro Certificado de Flete Terrestre Parte de Recepción Carta Porte - CRT Manifiesto internacional de Carga – MIC Certificado de Origen (en el Marco de los Convenios Internacionales) Documento Único de Exportación - DUE Contratos de Transporte Terrestre (en caso de Corresponder) Todos los documentos señalados deben mencionar como Consignatario de los Bienes a la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE con NIT 1023187029, asimismo la entrega de los bienes debe realizarse a través de Aduana Interior. Se debe aclarar que el listado de documentos señalados líneas arriba son de carácter enunciativo pero no limitativo, siendo que ENDE podar solicitar documentación adicional a efectos de proceder con la importación hasta concluir con la Regularización de los Tramites. |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

EXPRESIONES DE INTERES

MODALIDAD DAP

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2016-040

Cochabamba, Abril de 2016